Il presente comunicato stampa può essere scaricato dal sito per la stampa di Mazda Motor Europe GmbH www.mazda-press.com

Salone dell’Automobile di Ginevra 2007

2 - 4 	1. Sommario

Anteprime Mondiali di Mazda a Ginevra

5 - 12 	2. La Nuovissima Mazda2

Piccola, Leggera e Divertente

13 - 18 	3. Mazda3 2.0 MZR-CD

Nuova Versione Sportiva Turbodiesel

19 - 22 	4. Mazda CX-7

Il SUV in Veste Sportiva

23 - 24 	5. Mazda Motor Corporation

Dati e Cifre

25 - 28 	6. Contatti

Mazda Motor Europe

1. Sommario

Anteprime Mondiali di Mazda a Ginevra – la nuovissima Mazda2, la concept-car Mazda Hakaze e Mazda3 2.0 MZR-CD

Mazda Motor Corporation comincia la stagione dei saloni automobilistici europei presentando a Ginevra 2007 la nuovissima Mazda2, il primo modello di nuova generazione che segna il passaggio alla fase successiva nell’evoluzione dello Zoom-Zoom di Mazda. Al suo ﬁanco, nello stand, sono presenti una nuova ed entusiasmante concept-car, Mazda Hakaze, e due veicoli che garantiranno a Mazda la prosecuzione degli ottimi risultati di vendita realizzati in Europa per tutto il 2007 e anche per il futuro, e poi la nuova Mazda3 2.0 MZR-CD turbodiesel da 143 CV insieme al SUV in veste sportiva Mazda CX-7.

A Ginevra fa il suo debutto la concept-car Mazda Hakaze* , la terza espressione del nuovo linguaggio di design Nagare concepita da Laurens van den Acker, nuovo direttore mondiale del design di Mazda. Hakaze è stata sviluppata presso il centro di design di Mazda Motor Europe , situato in Germania nei pressi di Francoforte, ed è un’esclusiva coupé crossover compatta con lo spirito da roadster . Le ﬂuenti linee esterne distintive Nagare si abbinano agli interni esclusivi - forme simili a dune di sabbia, superﬁci attraenti dalla sensazione naturale e funzionalità da kite-surﬁng.

*Ulteriori informazioni sulla concept-car Mazda Hakaze possono essere reperite su www.mazda-press.com

La Nuovissima Mazda2 – Piccola, Leggera e Divertente Mazda ha scelto Ginevra 2007 per l’anteprima mondiale della sua nuova vettura di segmento B perché, soprattutto in Europa, il segmento delle piccole è importante ed in crescita. Tuttavia, la nuova Mazda2 è molto più di una semplice variazione del modello attualmente sul mercato – è la prima, fra la gamma di nuova generazione di Mazda, a rispecchiare un’evoluzione dello stile Zoom-Zoom. La nuovissima Mazda2 perfeziona il DNA Mazda e intensiﬁca le caratteristiche di guida tipiche di una vettura di segmento B, andando nel contempo a soddisfare le normative mondiali in materia ambientale e di sicurezza. L’ottimizzazione della struttura della carrozzeria e un maggiore utilizzo di acciaio ad alta resistenza non solo hanno reso la nuova Mazda2 più sicura e più silenziosa , bensì l’hanno anche alleggerita di 100 kg rendendola ancora più indipendente dalle stazioni di rifornimento.

All’esterno, la nuova Mazda2 ha un design ricercato e dinamico con l’identità distintiva tipica di Mazda, mentre il design degli interni rende l’abitacolo unico e giovane, con forme ben deﬁnite che abbinano robustezza ad un forte movimento visivo. A ciò va ad aggiungersi una funzionalità intuitiva come: il posizionamento elevato della leva del cambio, per un cambio marce facile e veloce, ed un nuovo cassettino portaoggetti dotato di portariviste.

La nuova Mazda2 sarà lanciata inizialmente con due motori a benzina , entrambi Mazda, un motore MZR da 1,3 litri (in due versioni da 75 CV e 84 CV, a seconda dei mercati) ed un MZR da 1,5 litri, con una potenza di 103 CV. Entrambi i benzina presentano tecnologie che offrono una risposta vivace dell’acceleratore, per un divertimento di guida quotidiano ed un risparmio di carburante che è fra i migliori del segmento . Un motore diesel MZ-CD da 1,4 litri , efﬁciente in termini di consumi di carburante, sarà presentato tra pochi mesi per il mercato europeo.

Mazda3 2.0 MZR-CD – La Nuova Versione Sportiva Diesel

La terza anteprima mondiale di Mazda al Salone dell’Automobile di Ginevra di quest’anno è una nuova e potente versione da 2,0 litri turbodiesel common-rail di Mazda3, una delle vetture di maggior successo per Mazda negli ultimi anni. Questo modello abbina il divertimento della guida sportiva a bassi consumi di carburante , e renderà Mazda3 ancora più popolare in Europa. La coppia elevata di 360 Nm a soli 2.000 giri/min. (una delle più elevate del segmento) e la potenza di 105 kW/ 143 CV a 3.500 giri/min. conferiscono alla già agile e maneggevole Mazda3 una vera e propria natura sportiva. Il suo sistema di iniezione common- rail ad alta pressione assicura un funzionamento eccezionale e contribuisce a mantenere bassi i consumi di carburante, solo 6,0 litri di carburante ogni 100 km (percorso misto), sia per la berlina tre volumi (non disponibile in Italia) che per la due volumi.

Mazda CX-7 – Il SUV in Veste Sportiva

A Ginevra sarà esposto anche un veicolo che mostra il meglio delle innovazioni di Mazda: la versione europea di Mazda CX-7, il cui lancio è previsto a breve nel corso di quest’anno. Un crossover che combina una potenza altamente prestazionale a un design sportivo , funzionalità da SUV e tanto comfort, per una vettura unica e divertente da guidare. Con il suo potente motore a benzina MZR turbo ad iniezione diretta da 2,3 litri dotato di intercooler, il sistema Mazda di trazione integrale a ripartizione attiva della coppia per un’eccellente trazione ed un cambio manuale a sei rapporti speciﬁcamente concepito per l’Europa, Mazda CX-7 offre livelli di divertente guida Zoom-Zoom che normalmente non sono riscontrabili in un SUV. Al divertimento si aggiunge un lungo elenco di dotazioni di serie che trasformano Mazda CX-7 in un veicolo ideale per uno stile di vita sportivo e molto attivo.

2. La Nuovissima Mazda2

Piccola, Leggera e Divertente

• Mazda2, Zoom-Zoom di prima scelta

• Design accattivante e dinamico

• Eccellente risparmio di carburante grazie a leggerezza e compattezza

Mazda Motor Corporation ha scelto sempre il Salone dell’Automobile di Ginevra come appuntamento per svelare le sue più importanti anteprime mondiali. Infatti, non viene fatta eccezione neanche quest’anno con la prima esposizione in assoluto della nuovissima Mazda2. Molto più di un ordinario restyling di modello, la nuova vettura Mazda di segmento B è stata riprogettata ﬁn dalla base, ed è la prima dell’acclamata gamma di nuova generazione ad aver subito un’evoluzione. L’insieme delle sue eccellenti caratteristiche conquisteranno il crescente mercato mondiale delle vetture ultracompatte.

Zoom-Zoom – Mazda ha iniziato ad utilizzare questa espressione in concomitanza con il lancio nel 2002 del suo primo modello di nuova generazione, Mazda6. Esprime l’amore per il movimento e viene utilizzata dai bambini per imitare il suono di un motore, ed è sempre stata molto di più del semplice slogan di una marca. Descrive l’estremo obiettivo di Mazda: offrire ai clienti, che non hanno mai dimenticato l’amore che provavano per il movimento nella loro infanzia, un’entusiasmante esperienza di guida.

Adesso, Mazda sta per svelare la nuovissima Mazda2 al Salone dell’Automobile di Ginevra 2007. La nuova Mazda2 non è solo una variazione del modello attuale, bensì la prima della gamma di nuova generazione di Mazda ad essersi evoluta e passata alla fase successiva. Rispecchia non solo la passione Zoom-Zoom, ma anche una vasta gamma di capacità perfezionate in un ambiente fortemente competitivo dando ascolto ai riscontri della clientela in tutto il mondo. Lo scopo è stato quello di perfezionare ulteriormente il DNA Mazda — design distintivo, funzionalità eccezionale, maneggevolezza reattiva e prestazioni elevate — intensiﬁcando, nel contempo, la qualità delle caratteristiche di guida come il comfort di marcia e la silenziosità , rispettando le normative e gli standard mondiali in materia di ambiente e sicurezza. La nuovissima Mazda2 rappresenta un’evoluzione dello stile Zoom-Zoom. Con questo nuovo modello, Mazda aspira a rafforzare il suo brand e ad espandere ulteriormente nel mondo la sua presenza fra le vetture del segmento B , soprattutto in Europa dove tale segmento è cresciuto del 10% circa nel corso degli ultimi sei anni ed in cui più di una vettura su quattro fa parte del segmento B.

Nel concepire la nuova Mazda2, Mazda si è soffermata ad osservare attentamente il mercato mondiale delle vetture piccole, in cui esiste un’intensa concorrenza fra i vari marchi e prodotti, e si è messa al lavoro per individuare i requisiti davvero importanti che una vettura di segmento B deve avere a livello mondiale. Tali caratteristiche comprendono un’ eccellente efﬁcienza in termini di consumi di carburante , fondamentale per ottenere bassi costi di gestione e la riduzione delle emissioni di CO2, funzionalità e facilità di guida , le esclusive prestazioni dinamiche di Mazda, che offrono una corsa gradevole e confortevole, ed un design che cattura immediatamente l’attenzione. Mentre molti costruttori automobilistici hanno ingrandito le loro vetture di piccole dimensioni, Mazda, con la nuova Mazda2 , è stata in grado di ridurre le dimensioni della sua vettura di segmento B (-40 mm per ottenere i 3885 mm di ora) e di continuare a soddisfare le classiche richieste degli acquirenti di vetture piccole migliorando anche la sicurezza .

Un Design Dinamico per Catturare i Clienti in Tutto il Mondo

Per quanto riguarda il design della nuova Mazda2, la missione di Mazda è stata quella di integrare il design della sua prossima generazione di prodotti in modo tale da poter piacere ad una vasta gamma di persone, in molti mercati e a livello mondiale. Partendo dal presupposto che le preferenze dei clienti differiscono da un mercato all’altro, Mazda ha preso in considerazione varie strategie di design, mirando a soddisfare tutte le diverse aspettative. I progettisti hanno analizzato i risultati di questo studio in cerca di un design dinamico e rafﬁnato con un’identità Mazda chiaramente deﬁnita.

Concept del Design – Ricercato e Dinamico

Con l’obiettivo di esprimere un dinamismo ricercato, la squadra di progettazione ha dato un’ulteriore evoluzione al movimento atletico che caratterizza il DNA Mazda. Nel contempo, il team ha lavorato per creare forme in grado di esprimere una sensazione di precisione, in linea con il gusto giapponese dove viene apprezzata la semplicità delle forme e gli oggetti vengono considerati belli proprio in virtù dalla loro semplicità. La chiave del nuovo design è stato un concept descritto come ‘ricercato e dinamico’. In questo caso, ‘ricercato’ esprime il desiderio dei designer di creare una vettura costruita con forme che sapessero esprimere la bellezza e il dinamismo. I progettisti ed i modellisti hanno accuratamente preso in considerazione ogni singola linea, proﬁlo ed altre espressioni di design, in conformità con la loro visione del dinamismo valutando, inoltre, i rapporti fra l’aspetto esterno della vettura e l’efﬁcienza dell’abitacolo in termini di spazio. Questo approccio discriminante ha conferito alla nuova Mazda2 un temperamento dinamico che è immediatamente riconoscibile.

Alcuni degli elementi che hanno determinato il design della nuova Mazda2 sono stati visti già sulla concept-car Mazda SASSOU, presentata fra grandi clamori al Salone dell’Automobile di Francoforte nel 2005. Sulla scia dei consensi ottenuti a Francoforte, i progettisti hanno sviluppato e rafﬁnato ulteriormente questi elementi di design per poterli applicarle ad una vettura da produrre in serie.

Un Design Esterno con Espressioni Dinamiche e Sfaccettate

In linea con il tema dei ‘movimenti coordinati’ del design esterno, le linee ed i riﬂessi di luce sulla carrozzeria sono stati abbinati per creare espressioni dinamiche e sfaccettate con movimenti visivi che normalmente non si trovano su una vettura di segmento B. Il risultato è un’espressione di potente energia che conferisce alla nuova Mazda2 la sensazione del movimento, anche quando è parcheggiata. Esprimere questo dinamismo con le dimensioni limitate della carrozzeria è stata una grande sﬁda di design. Per coloro che ricercano un‘assetto ancora più sportivo è disponibile anche uno Sport Appearence Package (a seconda dei mercati).

Perseguendo la bellezza nei passaggi fra ogni singola espressione di movimento, la squadra di progettazione ha realizzato forme che presentano movimenti visivi naturali e che esprimono un’accurata qualità costruttiva. La diversità delle espressioni visive — la carrozzeria presenta linee afﬁlate ma esprime anche delicatezza e grazia, mentre le sue linee ﬂuenti e vigorose esprimono una sensazione di solidità — è una caratteristica straordinaria ottenuta seguendo il tema dei ‘movimenti coordinati’.

Un Design Interno che Emoziona, Esprimendo Dinamismo ed Agilità

Il design degli interni di Mazda2 è stato concepito come ‘uno spazio che comunica movimento’. Mentre la maggior parte degli abitacoli delle vetture di segmento B presentano linee piuttosto monotone, con superﬁci piatte, il team responsabile degli interni ha reso l’abitacolo di Mazda2 straordinariamente diverso attraverso forme delineate che abbinano solidità ad un vigoroso movimento visivo . Il quadro strumenti consente di creare una sensazione di spazio all’interno del compatto abitacolo; il suo design sviluppa un movimento visivo laterale, dal centro verso la base del montante, con una rientranza che decorre da una parte all’altra fra la sezione superiore e quella inferiore. Nel contempo, la zona centrale del quadro strumenti presenta una forma particolare che comunica un temperamento unico. Il contrasto fra gli inserti argentati e l’intenso colore nero di base va ad aggiungere ulteriore sportività ed individualità all’abitacolo. Inoltre, dettagli circolari distintivi contribuiscono ad un aspetto e ad una sensazione di innovazione che attrae ed emoziona.

Ricerca della Funzionalità e dell’Efﬁcienza Necessarie in una Vettura di Segmento B

La maggior parte degli acquirenti di vetture del segmento B desidera un mezzo da utilizzare quotidianamente con agilità per fare commissioni, pertanto, per una vettura di tali dimensioni, la guidabilità e la maneggevolezza sono fondamentali per manovrare in spazi ristretti come i parcheggi. Con la nuova Mazda2, la funzionalità e l’efﬁcienza sono state migliorate in vari modi, pensati in base al conducente ed in linea con l’effettivo utilizzo di una vettura di segmento B.

Rendere la Nuovissima Mazda2 Ideale per Qualsiasi Guidatore

Il design della linea di spalla di Mazda2, che è notevolmente inclinata verso il basso nella parte anteriore della vettura, è stato completato con bassi punti di attacco degli specchietti retrovisori per consentire al conducente una visuale ottimale, sia della parte anteriore che delle ﬁancate. Questa visuale consente di svoltare e guidare con estrema facilità in strade strette e di guardare negli specchietti retrovisori per veriﬁcare la presenza di pedoni quando si effettua una svolta in prossimità di incroci. Inoltre, la nuova Mazda2 ha un’eccellente regolabilità del sedile di guida, abbinata ad un design ergonomico in cui la posizione della leva del cambio è più elevata , per un cambio marce facile e veloce.

Vani Portaoggetti Ampi e Geniali, Concepiti senza Compromessi con lo Spazio

Nel concepire l’abitacolo sono stati presi in considerazione anche gli oggetti che i conducenti più giovani probabilmente potrebbero tenere nelle loro vetture. La squadra addetta agli interni ha riprogettato gli spazi – come il cassettino portaoggetti e la consolle sul pianale – in base a quanto riscontrato. Ad esempio, insieme al nuovo cassettino portaoggetti c’è un portariviste che consente di poter accedere a guide turistiche e cartine stradali senza dover aprire il cassettino stesso. Inoltre, la consolle sul pianale posta fra i sedili anteriori è dotata di un ampio vassoio posteriore , sufﬁcientemente stabile da potervi riporre borsette ed altri oggetti personali. Un sedile posteriore con ripartizione 60:40 (a seconda delle versioni) garantisce comodità e spazio per soddisfare le esigenze quotidiane. In totale, sono presenti 250 litri di spazio per i bagagli.

L’Esperienza di Guida Zoom-Zoom è un’Esclusiva Mazda

Le prestazioni che infondono ﬁducia al conducente sono essenziali per un vero e proprio divertimento alla guida. Pertanto, la nuova Mazda2 supera i livelli convenzionali di prestazioni dinamiche con una maneggevolezza agile ma stabile, una rigidità elevata della carrozzeria, una grande capacità di arresto, una sensazione di frenata che ispira ﬁducia ed una silenziosità che intensiﬁca il comfort. Inoltre, la nuova Mazda2 ha una gamma completa di motorizzazioni che abbina un eccellente risparmio del carburante al divertimento e alla guidabilità.

Compatibilità Ambientale con Prestazioni Zoom-Zoom

Mazda ha preso seriamente in considerazione il miglioramento dell’efﬁcienza dei consumi di carburante come un modo per ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas di scarico che gravano sulla salute dell’ambiente. Pertanto, la nuova Mazda2 rispecchia una particolare attenzione alla riduzione del peso, una soluzione per aumentare il risparmio di carburante. Ancora prima dello sviluppo completo della vettura, una squadra speciale si è dedicata intensamente all’ideazione di tecniche di alleggerimento facendo uso delle più recenti tecnologie di ingegneria computerizzata. La squadra ha integrato queste tecniche nei prototipi ed ha valutato i risultati della perdita di peso sulle prestazioni, ottenendo inﬁne un signiﬁcativo alleggerimento in abbinamento ad un eccellente divertimento alla guida Zoom-Zoom. In combinazione con altri interventi, compresi l’ottimizzazione della struttura della carrozzeria ed un maggiore utilizzo di acciaio ad alta resistenza, gli ingegneri non solo hanno reso la nuova Mazda2 circa 100 kg più leggera rispetto al modello precedente , ma hanno ottenuto anche enormi miglioramenti in termini di sicurezza, rigidità della carrozzeria, rumorosità e vibrazioni — tutte caratteristiche che, di norma, comportano un peso maggiore. Con i vantaggi aggiuntivi di tecnologie perfezionate per il gruppo motopropulsore, e di prestazioni aerodinamiche, la nuova Mazda2 offre uno dei migliori risparmi di carburante del suo segmento (ﬁno al 15 per cento* in più rispetto al modello precedente). A supporto delle tecnologie per alleggerire il peso, nella nuova Mazda2 è presente una nuova piattaforma che rispecchia la competenza di Mazda nello sviluppo di vetture di piccole dimensioni.

* In base ai modelli

Maneggevolezza Vivace e una Marcia Stabile e silenziosa

Con il telaio della nuova Mazda2, gli ingegneri sono andati alla ricerca di eccezionali prestazioni dinamiche attraverso una maneggevolezza vivace ed agile, una stabilità che ispira ﬁducia anche a velocità da autostrada, ed una marcia silenziosa e solida pur restando morbida. La leggerezza e la rigidità della carrozzeria hanno svolto un ruolo importante nell’aumentare al massimo la maneggevolezza di guida e la qualità di marcia. Per quanto riguarda la guidabilità, gli ingegneri si erano posti come obiettivo manovrabilità ed agilità sulle strade urbane, una risposta dello sterzo vivace e lineare, una tenuta di strada elevata su percorsi tortuosi, un’eccezionale stabilità in rettilineo ed un comportamento tale da ispirare ﬁducia nei cambi di corsia in autostrada. Per riuscire ad ottenere questi obiettivi, sono stati impiegati vari strati di lamiere in acciaio ad alta resistenza che conferiscono localmente un’eccellente rigidità alla carrozzeria. La struttura della carrozzeria, leggera ed altamente solida, garantisce anche un assetto ottimale nelle sospensioni anteriori a montanti MacPherson e nelle sospensioni posteriori a barra di torsione di tipo H della vettura, in qualunque condizione di guida.

Motori dalle Prestazioni Vivaci con un’Efﬁcienza Elevata nei Consumi di Carburante

La nuova Mazda2 verrà lanciata inizialmente con due motori a benzina : un MZR DOHC da 1,3 litri (in due versioni da 75 CV e 84 CV) ed un MZR DOHC da 1,5 litri e 103 CV. Per il mercato europeo, un motore diesel MZ-CD da 1,4 litri pulito ed efﬁciente in termini di consumi verrà presentato nei mesi successivi. Ogni motore abbina l’eccellente risparmio di carburante che ci si aspetta da una vettura piccola a prestazioni vivaci puramente Zoom-Zoom.

I motori a benzina MZR DOHC da 1,3 litri ed MZR DOHC da 1,5 litri presentano entrambi un sistema di fasatura sequenziale delle valvole ed una fasatura ottimizzata della valvola di scarico, che riescono insieme ad ottenere un’eccellente efﬁcienza di carica del cilindro a qualunque velocità del motore. Il motore MZR DOHC da 1,5 litri, inoltre, è dotato di un sistema di aspirazione variabile , che garantisce un’erogazione di coppia armoniosa e vigorosa nell’ambito di tutti i regimi di giri. Tali tecnologie garantiscono un’accelerazione altamente controllabile e lineare ed una risposta vivace della valvola a farfalla, pertanto, i conducenti possono gioire sempre delle prestazioni vivaci del motore, che sono un’impronta tipica di Mazda.

Eccellente Sicurezza Attiva e Passiva

Un requisito fondamentale per la sicurezza sono le prestazioni dinamiche che consentono al conducente di controllare con ﬁducia la vettura in perfetto accordo con le proprie intenzioni. Pertanto,lanuovissimaMazda2presentaunamaneggevolezza tale da ottenere una risposta dello sterzo prevedibile ed un’eccellente stabilità in rettilineo, ed un impianto frenante che eroga costantemente una forza frenante lineare e pronta all’azionamento del pedale. E per i clienti in Europa ed in Australia, è disponibile come optional il controllo dinamico della stabilità , che va ad intensiﬁcare ulteriormente la sicurezza attiva. Per quanto riguarda la sicurezza passiva nella nuova Mazda2, un’evoluzione dell’esclusiva struttura della carrozzeria ad alta rigidità ed a sicurezza elevata, dotata di Sistema Avanzato di Distribuzione ed Assorbimento dell’Impatto di Mazda, conferisce un’eccellente resistenza agli urti andando a disperdere l’energia d’impatto nell’ambito di tutta la vettura, indipendentemente dalla direzione in cui proviene lo scontro. La struttura della carrozzeria è completata da doppi air-bag anteriori, laterali e a tendina di serie. Inoltre, il cofano, i parafanghi ed i tergicristallo sono stati progettati in modo da riuscire a ridurre al minimo le lesioni in caso di urto con un pedone.

Conclusione – piccola, accogliente e molto Zoom-Zoom

La nuovissima Mazda2 è un city car confortevole e sicura da guidare, con una forte componente integrata di divertimento Zoom-Zoom. Pur essendo alla portata di tutte le tasche e piuttosto economica da gestire, grazie ad un’eccellente risparmio di carburante, offre lo stesso livello di divertimento Zoom-Zoom dei veicoli Mazda più grandi. Giudarla è un piacere, possederla una gioia, un puro divertimento utilizzarla, ed è la vettura più bella della gamma Mazda. Per lo sviluppo di questo nuovissimo modello sono state ampliate le prospettive, da un punto di vista tipicamente giapponese a un altro su scala mondiale. Mazda conﬁda nel fatto che la nuova Mazda2 si saprà guadagnare il rispetto di molti clienti e che andrà a rafforzare e ad espandere la presenza del marchio Mazda sul mercato delle vetture ultracompatte. La nuova Mazda2 verrà prodotta in Giappone.

Speciﬁche Preliminari della Nuovissima Mazda2 (per l’Europa)

Dimensioni 	Lunghezza totale 	3885 mm

Larghezza totale 	1695 mm

Altezza totale 	1475 mm

Passo 	2490 mm

Carreggiata

(anteriore/posteriore) 	1475 mm / 1465 mm

(per pneumatici da 14 e 15 pollici)

1465 mm / 1455 mm

(per pneumatici da 16 pollici)

Posti a sedere 	5 persone

Volume del bagagliaio 	250 litri

Motore 	Tipo 	MZR 1.3 litri: motore a benzina da

4 cilindri in linea

MZR 1.5 litri: motore a benzina da

4 cilindri in linea

Potenza massima 	Prevista 	MZR 1.3: 55 kW (75 CV) /

6000 giri/min.

62 kW (84 CV) / 6000 giri/min.

MZR 1.5: 76 kW (103 CV) /

6000 giri/min.

Coppia massima 	Prevista 	MZR 1.3: 118 Nm (12,0 kgm) /

3500 giri/min.

121 Nm (12,3 kgm)/ 3500 giri/min.

MZR 1.5: 136 Nm (13,9 kgm) /

4000 giri/min.

Cambio	Tipo 	Manuale a 5 rapporti

Sospensioni 	Tipo (anteriori / posteriori) 	Montanti Mac Pherson

/ barra di torsione

Freni	Tipo (anteriori / posteriori) 	Dischi ventilati / tamburi

avvolgenti e svolgenti

Pneumatici 		175 / 65 R14

185 / 55 R15

195 / 45 R16

Cerchi 		Cerchi in acciaio da 14 pollici

Cerchi in acciaio e lega da 15 pollici

Cerchi in lega da 16 pollici

Velocità massima* 	Prevista 	186 km/h (1,5 litri)

Peso in ordine di

marcia* 	Preliminare 	954 kg (1,3 litri)

Consumo di

carburante* 	Previsto 	5,4 litri/100 km (1,3 litri)

* Misurazioni effettuate da Mazda

Tutte le cifre e le ulteriori speciﬁche riportate nel presente comunicato stampa potranno variare a seconda dei mercati, inoltre, i dati sono soggetti a variazioni a seguito dell’omologazione.

3. Mazda3 2.0 MZR-CD

Nuova Versione Sportiva Turbodiesel

• Nuovo motore turbodiesel common-rail da 2,0 litri con una coppia di 360 Nm e 143 CV

• Bassi livelli di NVH per un maggiore comfort di marcia

• Stabilizzatori e freni maggiorati; controllo dinamico della stabilità di serie

A partire dall’estate del 2006, Mazda ha completamente rinnovato ed esteso la gamma Mazda3. Tutto ha avuto inizio con l’introduzione di un facelift, seguito alla ﬁne del 2006 dal lancio della potente Mazda3 MPS, una vettura sportiva altamente prestazionale. Adesso, le novità proseguono con un altro importante ampliamento della gamma Mazda3: il motore turbodiesel common-rail MZR- CD 2.0 da 143 CV, sia per il modello berlina due volumi che per quella 3 volumi*.

* Non disponibile in Italia

Questo motore Mazda di livello superiore è stato concepito per conquistare i clienti europei che sono alla ricerca del piacere della guida sportiva con bassi consumi di carburante , e renderà Mazda3 ancora più popolare. A dicembre del 2006, Mazda ha venduto quasi 275.000 Mazda3 in Europa, riuscendo a farla diventare la vettura più venduta di Mazda Motor Europe . Ma la popolarità di Mazda3 è anche un fenomeno mondiale, e la produzione della vettura compatta ha raggiunto la soglia di 1 milione di unità già all’inizio di settembre 2006 diventando così la vettura Mazda più veloce anche nel raggiungimento di questo traguardo.

Motore – Nuovo Turbodiesel Common-rail Sportivo e Parsimonioso

Il motore turbodiesel MZR-CD 2.0 è una grande aggiunta alla gamma Mazda3. La potenza erogata di 105 kW/ 143 CV a 3.500 giri/min . è davvero notevole per una vettura compatta, e la coppia elevata di 360 Nm (fra le migliori della sua categoria è molto vicina a quella dell’ammiraglia MPS) a soli 2.000 giri/min. conferisce alla già agile e maneggevole Mazda3 una vera e propria natura sportiva. Il turbocompressore a geometria variabile del motore offre un’elevata potenza e coppia massima nell’ambito di una vasta gamma di velocità del motore. In effetti, la maggior parte della coppia elevata del motore è disponibile già a soli 1.500 giri/min., garantendo una risposta rapida e potente alla spinta del pedale dell’acceleratore, il che rende Mazda3 2.0 MZR-CD una vettura divertente da guidare. L’accelerazione vigorosa e lineare ed il funzionamento armonioso del motore vengono ottenuti grazie alla sua tecnologia common-rail ad alta pressione . L’albero motore del nuovo modello è stato rafforzato speciﬁcamente per riuscire a gestire l’erogazione di coppia elevata del nuovo motore.

Sportivo e soﬁsticato, utilizza anch’esso solo 6,0 litri di carburante ogni 100 km (percorso misto) sia in versione berlina tre volumi che due volumi. Risultato possibile grazie agli iniettori a sei fori, per un’atomizzazione ottimale del carburante, controllando elettronicamente il volume, la frequenza e la messa in fase dell’iniezione (ﬁno a 1800 bar e ﬁno a 6 iniezioni per ogni ciclo ), ed utilizzando un basso rapporto di compressione di 16.7 : 1. Il risultato è un’esperienza di guida sportiva ed una marcia confortevole in autostrada, senza costi elevati per il carburante.

Il motore viene offerto di serie anche con il ﬁltro antiparticolato (DPF) , che non necessita di manutenzione, che riduce praticamente a zero le emissioni di particolato e garantisce la conformità con la normativa Euro 4 e bassi costi di gestione. Il motore è abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti , preciso e armonioso, basato su quello montato sulla performante Mazda3 MPS. Trattandosi di un abbinamento ottimale con la potenza e la coppia elevata del turbodiesel MZR-CD 2.0, il cambio contribuisce notevolmente alla natura sportiva di questo motore.

Esterno ed Interno – Scarsa Rumorosità nell’Abitacolo e Migliore Comfort di Marcia

Con il facelift di Mazda3, nel 2006, sono state introdotte diverse modiﬁche nel design che hanno intensiﬁcato ancora di più il già elevato fascino della vettura, andando nel contempo ad aggiungere numerose caratteristiche a favore della comodità, come il sistema avanzato di accesso e di avviamento senza chiavi con Smart Card , un sistema audio dotato di disco rigido da 20 gigabyte (HDD) ed un impianto stereo Bose® con sette altoparlanti (disponibili in Italia come optional). Nel concepire la nuova Mazda3 MZR-CD 2.0 turbodiesel, gli ingegneri di Mazda si sono concentrati sul comfort nell’abitacolo e durante la marcia, mantenendo al livello più basso possibile la rumorosità del motore, le vibrazioni e le irregolarità (NVH). Ciò ha garantito che la nuova Mazda3 turbodiesel fosse in grado di offrire puro divertimento sportivo senza eventuali fastidi all’interno dell’abitacolo.

Il motore MZR-CD 2.0 di Mazda3 fa uso della tecnologia di iniezione common-rail ad alta pressione, dal funzionamento armonioso e soﬁsticato, e si integra ai perfezionamenti in termini di NVH introdotti con il facelift di Mazda3, come i pneumatici a bassa rumorosità dovuta al rollio ed una vasta insonorizzazione . Per aggiungere ulteriore comfort, è stato introdotto un sistema ausiliare di riscaldamento dell’acqua dotato di un fulcro più grande nel riscaldatore, ed è inoltre disponibile il cruise control che rende pratico e confortevole guidare in autostrada in sesta marcia per lunghi tratti.

Telaio e Sicurezza – Migliore Rigidità della Carrozzeria e Sospensioni

Per trasformare la coppia elevata del motore turbodiesel MZR-CD 2.0 in una trazione controllabile ed afﬁdabile, gli ingegneri hanno installato speciali rinforzi della struttura della carrozzeria derivanti dalla performante Mazda3 MPS – la piastra superiore delle sospensioni anteriori, il longherone di copertura anteriore ed una più grande traversa intermedia del tunnel. Le sospensioni anteriori a montanti MacPherson e le sospensioni posteriori multi-link del facelift di Mazda3 sono state perfezionate per questo motore con stabilizzatori più grandi, e le molle elastiche a spirale e gli ammortizzatori sono stati ottimizzati per offrire un’agile maneggevolezza Zoom-Zoom, che è un ottimo compromesso fra sportività e comodità. Prese nel loro insieme, tali caratteristiche del telaio forniscono un’eccellente tenuta di strada ed una risposta dello sterzo a servoassistenza idraulica ancora più lineare, rendendo Mazda3 con il nuovo motore turbodiesel da 143 CV un’entusiasmante esperienza su strada.

Anche la sicurezza attiva è stata speciﬁcamente perfezionata per Mazda3 2.0 MZR-CD in modo da garantire una decelerazione afﬁdabile in qualunque situazione. A bordo sono presenti dischi maggiorati ( dischi anteriori ventilati da 300 mm e dischi posteriori rigidi da 280 mm) che fungono da base per ABS, controllo dinamico della stabilità (DSC), sistema di controllo della trazione (TCS), ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e servofreno di emergenza, tutti di serie . Fra le dotazioni di sicurezza attiva sono inclusi il sistema di accensione automatica dei fari ed il sistema con sensori pioggia (di serie in Italia).

La sicurezza passiva è la stessa utilizzata per il facelift di Mazda3 e comprende pretensionatori delle cinture di sicurezza con limitatori di carico per i passeggeri dei sedili anteriori, air-bag anteriori, laterali e a tendina ed un sistema di avviso per le cinture di sicurezza non allacciate per tutti i passeggeri. La nuova imbottitura di protezione sul piantone dello sterzo è abbinata ad una nuova leva di regolazione del volante di guida, concepita per ridurre ulteriormente il rischio di lesioni alle ginocchia del conducente in caso di urto frontale.

Mazda3 2.0 MZR-CD “In un Solo Sguardo”

Gruppo Motopropulsore

• Motore sportivo turbodiesel common-rail MZR-CD 2.0 con una potenza massima di 105 kW/143 CV a 3.500 giri/min. ed una coppia massima di 360 Nm a 2.000 giri/min.

• Velocità massima di 205 km/h (berlina tre volumi*) o di 203 km/h (berlina due volumi)

• Conforme alla normativa Euro 4 con ﬁltro antiparticolato (DPF) che non necessita di manutenzione

• Bassi consumi di carburante con solo 6,0 litri ogni 100 km (percorso misto)

• Cambio a 6 rapporti basato su quello dell’ammiraglia altamente prestazionale Mazda3 MPS

• Albero motore più robusto per il giusto abbinamento con la coppia più elevata

• Sistema di scarico di nuova concezione

• Disponibilità del ‘riscaldamento del carburante’ per il ﬁltro del carburante (a seconda dei mercati)

* Non disponibile in Italia

Funzionalità, Dotazioni e Comfort

• Sistema ausiliario di riscaldamento dell’acqua con un fulcro del riscaldatore di maggiori dimensioni (32 mm rispetto a 20 mm) di serie (a seconda dei mercati)

• Maggiore comfort di marcia con il cruise control

Telaio e Sicurezza

• Piastra superiore delle sospensioni anteriori, longherone anteriore di copertura e rinforzi più grandi sulla traversa intermedia del tunnel derivanti da Mazda3 MPS, per una struttura della carrozzeria più rigida

• Molle elastiche a spirale ed ammortizzatori anteriori e posteriori messi a punto speciﬁcamente

• Stabilizzatori più grandi (+ 2 mm): 23/22 mm (anteriori/posteriori)

• Freni maggiorati da 300 mm/280 mm (anteriori/posteriori) con ABS, DSC, TCS, EBD e servofreno di emergenza di serie

• Servosterzo idraulico per un maggiore divertimento nella guida sportiva

Mazda3 2.0 MZR-CD – Dati Tecnici

Mazda3 Berlina 	Mazda3 Berlina

a 2 volumi 	a 3 volumi*

Tipo di Carrozzeria 		Monoscocca 	Monoscocca

Porte 		5 	4

Sedili 		2 anteriori 	2 anteriori

di tipo sportivo 	di tipo sportivo

3 posteriori di tipo a 	3 posteriori di tipo a

panca con 	panca con

ripartizione 60/40 	ripartizione 60/40

Coefﬁciente di resistenza 		0,30 	0,29

Dimensioni Esterne

Lunghezza totale con/

senza portatarga 	mm 	4415 / 4405 (1) 	4490 / 4475 (2)

Larghezza totale 	mm 	1755 	1755

Larghezza totale da

uno specchietto all’altro 	mm 	1935	1935

Altezza totale 	mm 	1465 	1465

Passo 	mm 	2640 	2640

Dimensioni del bagagliaio

Volume con tutti i sedili

in posizione eretta	l 	346 	413

Volume con la seconda

ﬁla di sedili abbattuta

(dal pianale al tetto) 	l 	1285 	Non Disponibile

(1) + 20 mm con Sport Appearance Package (+25 mm per Italia e Svizzera)

(2) + 25 mm con Sport Appearance Package

* Non disponibile in Italia

34

2.0 MZR-CD

Tipo di Motore 		4 cilindri in linea, SOHC turbodiesel

Cilindrata 	cm3 	1998

Alesaggio x corsa 	mm 	86 x 86

Valvole 		4 per cilindro

Azionamento albero a camme 		Cinghia di distribuzione

Sistema di iniezione del

carburante 		Iniezione diretta Common-rail

Rapporto di compressione 		16,7 : 1

Sistema di controllo delle 		Catalizzatore ad ossidazione e ﬁltro

emissioni 		antiparticolato (DPF)

Potenza massima 	kW 	105 a 3500 giri/min.

CV 	143 a 3500 giri/min.

Coppia massima 	Nm	360 a 2000 giri/min.

Capacità del serbatoio del

carburante	l 	55

Cambio 		Cambio Manuale a 6 rapporti

Gruppo motopropulsore 		Trazione anteriore

Rapporti di trasmissione

1a 		3,538

2a 		1,913

3a 		1,218

4a 		0,880

5a 		0,809

6a 		0,673

Retromarcia 		3,831

Coppia di Riduzione Finale		1a~4a: 3,611

5a~6a: 3,095

2.0 MZR-CD

Sospensioni e Ruote

Sospensioni Anteriori/

Ammortizzatore 		Indipendenti a montante / Doppio tubo

Sospensioni Posteriori/

Ammortizzatore		Indipendenti multi-link / Monotubo

Stabilizzatori (anteriori/

posteriori) 	mm 	23 / 22

Dimensioni dei cerchi 		Lega 16 x 6 1⁄2 J

Lega 17 x 6 1⁄2 J

Tipo/dimensioni dei

pneumatici 		Bridgestone 205 / 55 R16 91V

Bridgestone 205 / 50 R17 89V

Sterzo

Tipo 		Cremagliera e pignone con servosterzo idraulico

Angolo di sterzata

(fra estremi) 	m 	10,9

Freni

Anteriori di tipo/diametro 		Dischi ventilati / 300 mm

Posteriori di tipo/diametro 		Dischi rigidi / 280 mm

Manutenzione programmata 		Ogni 20.000 km

oppure ogni 12 mesi

Mazda3 Berlina 	Mazda3 Berlina

a 2 volumi 	a 3 volumi

Prestazioni 			6MT

Velocità massima 	km/h 	203 	205

Accelerazione da

0 a 100 km/h* 	s 	9,9 	9,9

Consumo di Carburante**

Urbano l/100 	km 	7,1 	7,1

Extraurbano l/100 	km 	5,4 	5,4

Percorso misto l/100 	km 	6,0 	6,0

Emissioni di CO2

(percorso misto) 	g/km 	162 	162

Classiﬁcazione delle

emissioni 	Euro 4 	Euro 4

Peso e Carico Utile

Peso minimo in ordine

di marcia*** 	kg 	1485 	1470

Peso massimo consentito 	kg 	1945 	1925

Peso trainabile consentito,

rimorchio senza freni 	kg	600 	600

Peso trainabile consentito,

rimorchio con freni

(pendenza del 12%) 	kg 	1500	1500

Capacità massima di

carico sul tetto	 kg 	75 	75

* In base alle condizioni di prova di Mazda

** In conformità con le Linee Guida CE 1999/100/EC nella loro versione più recente

*** In conformità con la 92/21/EWG nella sua versione più recente (compreso conducente da 75 kg)

4. Mazda CX-7

Il SUV in Veste Sportiva

• Design esterno sportivo e cerchi da 18 pollici

• Praticità, comfort e dotazioni da SUV, ideali per uno stile di vita molto attivo

• Motore a benzina DISI* turbo a prestazioni elevate con 258 CV ed una coppia di 380 Nm

Mazda sta per dare una scossa al segmento europeo dei SUV con Mazda CX-7, di cui è previsto il lancio nella seconda metà del 2007. Un crossover che abbina, in un’unica vettura divertente da guidare, potenza a prestazioni elevate, design sportivo, funzionalità e comfort di un SUV. A ciò si aggiunge un lungo elenco di dotazioni di serie, ed ecco che Mazda CX-7 diventa il veicolo ideale per uno stile di vita sportivo e molto attivo.

* DISI = Direct Injection Spark Ignition

Il SUV che si Guida come una Vettura Sportiva

Sotto il cofano Mazda CX-7 presenta un motore turbo a benzina MZR da 2,3 litri ad iniezione diretta con intercooler a prestazioni elevate, che viene utilizzato anche da Mazda6 MPS e Mazda3 MPS. Eroga una potenza massima di 190 kW/ 258 CV a 5.500 giri/min. ed una coppia massima di 380 Nm a soli 3.000 giri/min. Con una struttura della carrozzeria leggera e robusta, il sistema di Trazione Integrale a Ripartizione Attiva della Coppia di Mazda , per una trazione eccezionale, ed un cambio manuale a sei rapporti speciﬁcamente concepito per l’Europa , Mazda CX-7 offre livelli di divertimento alla guida di tipo Zoom-Zoom e, inoltre, praticità e comfort che normalmente non sono riscontrabili in un SUV.

Il SUV con il Design di una Vettura Sportiva

Mazda CX-7 non si comporta solo come una vettura sportiva, ne ha anche l’aspetto, con un design esterno che sprizza Zoom-Zoom già dal primo attimo in cui vi si posa lo sguardo. La parte anteriore del veicolo presenta una grande presa d’aria inferiore ed una piccola griglia superiore incorniciata da vigorose scalfature che risalgono verso l’alto e sul cofano per un aspetto solido e soﬁsticato. La sagoma è dominata da un’aggressiva angolazione dei montanti anteriori che (con 66°) è più sportiva di quella di molte vetture sportive . A ciò sono abbinati un proﬁlo piano del tetto, una linea di cintura che risale verso l’alto e parafanghi allargati, per un’aggressiva presenza su strada. Nella parte posteriore, il tema sportivo prosegue con due grandi terminali di scarico e gruppi ottici rotondi ben delineati. I principali elementi, speciﬁci per la versione europea, sono i paraurti di nuova concezione con eleganti fari fendinebbia integrati, gli indicatori laterali di direzione incorporati negli specchietti retrovisori esterni ed i fendinebbia posteriori.

All’interno, i progettisti si sono concentrati sulla sportività, sulla qualità costruttiva e su dettagli originali, fra cui si annoverano un rivestimento a goffratura ﬁne, in due tonalità, semiopaco, con un pannello decorativo che decorre dalle portiere anteriori al bagagliaio, risalendo in sincronia con la linea di cintura che si innalza all’esterno. Il cruscotto presenta un design a “doppio tetto” ed il tachimetro posto al centro del quadro strumenti a tre elementi ha il fondo scala a 240 km/h. Il volante di guida e la leva del cambio sono rivestiti in pelle per un ulteriore tocco di sportività, mentre la plancia presenta ﬁniture aluminium look, con indicatori, maniglia del cassettino portaoggetti (a seconda della versione) e braccioli delle portiere, realizzati in materiali di alta qualità.

Funzionalità, Comfort e Dotazioni da SUV

Tutta questa sportività e qualità sono abbinate, in Mazda CX-7, alle tipiche caratteristiche da SUV – un punto H elevato per una visuale ottimale, insieme a spaziosità e comfort – che lo rendono un veicolo ideale per svariati stili di vita. Sono presenti numerosi vani portaoggetti che sempliﬁcano la vita all’interno. Tra questi ultimi si annoverano un vasto recipiente nella consolle centrale (circa 5,4 litri), due portabicchieri nella parte anteriore, un cassettino portaoggetti dotato di serratura, portabottiglie nelle tasche delle portiere anteriori e sul bracciolo centrale posteriore quando è abbassato, ed una grande tasca nello schienale del sedile del passeggero anteriore, per riviste o cartine stradali.

CX-7 offre spazio per 5 passeggeri ed i loro bagagli. Il sedile di guida, regolabile elettricamente, è dotato di supporto lombare (a seconda della versione). Il bagagliaio di Mazda CX-7 è grande e pratico. Con i sedili posteriori in posizione eretta, il bagagliaio è lungo circa 100 cm, largo a sufﬁcienza per contenere tre sacche da golf, ed è presente un bordo sullo schienale dei sedili posteriori per evitare che oggetti come scatole possano scivolare in avanti. I sedili posteriori possono essere ripiegati con una ripartizione 60:40 grazie al sistema Karakuri di Mazda, di facile utilizzo , per mezzo di una levetta di sgancio del sedile posteriore ubicata sul rivestimento del bagagliaio. Il piano di carico risulta così perfettamente in piano ed è lungo circa 176 cm , ampio a sufﬁcienza per trasportare oggetti più grandi come biciclette. È addirittura presente un pannello del baule risvoltabile, realizzato in plastica robusta . Ribaltandolo, sarà possibile trasportare anche oggetti sporchi senza macchiare il tappetino.

A bordo ci sono numerose dotazioni che rendono la guida di tutti i giorni pratica e divertente. Fra le dotazioni di serie del modello base sono comprese l’autoradio AM/FM con lettore CD (in grado di leggere gli MP3) ed i comandi audio al volante, ﬁnestrini elettrici “one-touch” anteriori e posteriori, prese da 12V sul cruscotto e sulla consolle centrale, e la chiusura centralizzata di tutte le porte. In aggiunta a tali caratteristiche, sui modelli di livello superiore, sono presenti sedili in pelle con riscaldamento dei sedili anteriori, un impianto stereo Bose® con lettore CD da sei dischi e sistema surrond CENTERPOINT® da nove altoparlanti , luci allo xenon con un sistema di accensione automatica ed un sistema tergicristallo a sensori pioggia, ed il Sistema Avanzato di Accesso e di Avviamento Senza Chiavi con Smart Card di Mazda.

Sicurezza

Sistemi di sicurezza attiva e passiva all’avanguardia circondano il pacchetto straordinario di dotazioni di Mazda CX-7. Il suo impianto frenante a dischi ventilati sulle quattro ruote funge da base al sistema antibloccaggio (ABS), al servofreno, al sistema di controllo della trazione (TCS) ed al controllo dinamico della stabilità (DSC) - tutte dotazioni di serie. La rigida struttura della carrozzeria di CX-7 offre un alto grado di sicurezza in caso di urto, a qualsiasi angolo d’impatto, e comprende un serbatoio del carburante concepito speciﬁcamente , retto da supporti adeguatamente dimensionati che consentono di proteggere dalle perdite di carburante in caso di tamponamento. Sono di serie sei air-bag (anteriori e laterali per i passeggeri anteriori, air-bag a tendina per tutti i passeggeri), in abbinamento alle cinture di sicurezza anteriori dotate di pretensionatori e di limitatori di carico.

Dati Tecnici Preliminari del Mazda CX-7 (Speciﬁche Europee)

Mazda CX-7

Tipo di Carrozzeria 		Monoscocca

Posti a sedere 		5

Tipo di Sedili 		2 singoli anteriori

3 posteriori di tipo a panca

Capacità del bagagliaio 	l 	455

Dimensioni Esterne

Lunghezza totale senza portatarga 	mm 	4675

Larghezza totale 	mm	1870

Altezza totale 	mm 	1645

Passo 	mm 	2750

Carreggiata Anteriore 	mm 	1615

Carreggiata Posteriore 	mm 	1610

Motore 		MZR 2.3L DISI Turbo

Tipo 		4 cilindri in linea, DOHC turbo a benzina

Cilindrata 	cm3 	2261

Alesaggio x Corsa 	mm 	87,5 x 94,0

Potenza Massima* 	kW 	190 a 5500 giri/min.

CV 	258 a 5500 giri/min.

Coppia Massima* 	Nm 	380 a 3000 giri/min.

Tipo di Carburante 		Senza piombo 98 RON

Sistema di controllo delle emissioni 		Convertitore catalitico a 3 vie

Classiﬁcazione delle emissioni 		Euro 4

Cambio 		Cambio manuale a 6 rapporti

Trazione Integrale a Ripartizione Attiva

della Coppia di Mazda

Sospensioni e Ruote

Sospensioni Anteriori 		Indipendenti a montanti MacPherson

Sospensioni Posteriori 		Indipendenti Multi-link

Dimensioni dei Cerchi 		18 X 7 1⁄2 J

Dimensioni dei Pneumatici 		235 / 60 R18

Dati Tecnici Preliminari del Mazda CX-7 (Speciﬁche Europee)

Mazda CX-7

Freni

Anteriori tipo 		Dischi ventilati

Posteriori tipo 		Dischi ventilati

Prestazioni*

Velocità massima 	km/h 	210

Accelerazione*

0-100 km/h 	sec 	8.0

* Mazda prevede che i dati saranno soggetti a variazioni a seguito dell’omologazione

5. Mazda Motor Corporation

Dati e Cifre

Anno Fiscale 2006 (1 aprile 2006 - 31 marzo 2007, situazione al 31 dicembre 2006)

Sede centrale: 	3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun,

Hiroshima 730-8670, Giappone

Fondata: 	Toyo Cork Kogyo fondata nel 1920 ad Hiroshima.

Produzione del primo veicolo Mazda (a tre ruote) nel

1931. La società ha modiﬁcato il suo nome in Mazda

Motor Corporation nel 1984.

Presidente e Direttore

Generale: 	Hisakazu Imaki

Capitale netto: 	2,83 miliardi di dollari (336.905 milioni di Yen)**

Quotata alla: 	Borsa di Tokyo

Principale azionista: 	Ford Motor Co., 33,6%

Dipendenti: 	38.144 in tutto il mondo (19.971 in Giappone).

Siti produttivi/ 	Hiroshima e Hofu, Giappone,

Capacità/Veicoli: 	898.000 unità / annue, autovetture /

veicoli commerciali

• Ujina, Giappone, 504.000 unità / annue,

autovetture / veicoli commerciali

• Hofu, Giappone, 394.000 unità / annue,

autovetture, (le automobili e gli autocarri Mazda

vengono assemblati in 16 paesi e regioni, 21 siti

produttivi in tutto il mondo)

Ford/Mazda: 	AutoAlliance International, Inc., produzione

congiunta: Flat Rock, Michigan, USA, 47.109 unità*

autovetture

AutoAlliance (Thailand) Co Ltd.; Rayong, Thailand.

33.337 unità*, autocarri leggeri e autovetture

Ford Valencia, Spagna, 20.499 unità* autovetture

(solo veicoli con il marchio Mazda)

Centri di Ricerca e Sviluppo: 	Hiroshima, Giappone

Yokohama, Giappone

Irvine, California, USA

Flat Rock, Michigan, USA

Oberursel, Germania

Produzione di veicoli*: 	725.161 unità

(a livello nazionale in Giappone)

Volume di vendita 	circa 834.000 (204.000 a livello

complessivo*: 	nazionale / 630.000 all’estero)

Fatturato netto*: 	2.289,589 miliardi ¥ JPN 19,2 miliardi $ USA**

Utile d’esercizio*: 	107,261 miliardi ¥ JPN 900,8 milioni $ USA**

Utile netto d’esercizio*: 	42,108 miliardi ¥ JPN 353,4 milioni $ USA**

Presenza a livello mondiale: 	Esporta in oltre 100 paesi e regioni in tutto il mondo.

* Anno Fiscale, Aprile ´06 - Dicembre ‘06. I dati si riferiscono all’anno solare a meno che non venga speciﬁcato diversamente.

** Valore calcolato al tasso di cambio in vigore il 31 dicembre 2006 pari a 119,12 yen per dollaro

Sede Europea 	Sede USA

Mazda Motor Europe GmbH 	Mazda Motor of America Inc.

Hitdorfer Str. 73 	(Mazda North American

51371 Leverkusen, Germany 	Operations)

7755 Irvine Centre Drive

Irvine, CA 92618-2922, USA

6. Contatti

Mazda Motor Europe

Country 	Company 	Contact

Europe 	Mazda Motor Europe GmbH 	Franz Danner

Telephone 	Fax 	E-mail

+49-2173-943 505 	+49-2173-943 553 	fdanner@mazdaeur.com

Media website: 	www.mazda-press.com

Austria 	Mazda Austria GmbH 	Josef Deimel

Telephone 	Fax 	E-mail

+43-463-3888-223 	+43-463-3888-62 	deimel@mazda.at

Media website: 	www.mazda-press.at

Belarus 	Holpy Auto 	Ella Shlyaga

Telephone 	Fax 	E-mail

+375-172 18 9906 	+375- 172 18 9982 	Ella_Shlyaga@atlantm.com

Belgium 	Beherman Auto S. A. 	Umberto Stefani

Telephone 	Fax 	E-mail

+32-3-890 9078 	+32-3-890 9076 	umberto.stefani@beherman.com

Croatia 	Mazda Motor Croatia 	Ivana Mudrovcic

Telephone 	Fax 	E-mail

+385-1606-02-64 	+385 1 6040 746 	mudrovcic@mazda.hr

Cyprus	A Stephanides & Sons 	Louis Loizou

Telephone 	Fax 	E-mail

+357-2249-16-55 	+357-2231-89-64 	louis.my@stephanides.com

Czech Republic 	Mazda Motor Czech (MMCZ) 	Markéta Kuklová

Telephone 	Fax 	E-mail

+420 739 681 120 	+420-27276 1122 	mkuklova@mazdaeur.com

Media website: 	www.mazda-press.cz

Denmark 	Mazda Motor Danmark 	Jannik Olsen

Telephone 	Fax 	E-mail

+45-43 25 21 06 	+45-43 25 21 01 	jolsen13@mazdaeurope.com

Media website: 	www.mazda-press.dk

Country 	Company 	Contact

Faroe Islands 	Mazda Motor Danmark 	Jannik Olsen

Telephone 	Fax 	E-mail

+45-43 25 21 06 	+45-43 25 21 01 	jolsen13@mazdaeurope.com

Finland 	Inchcape Motors Finland Oy 	Edvard Duncker

Telephone 	Fax 	E-mail

+358 207 704 337 	+358 207 704 307 	edvard.duncker@inchcape.ﬁ

France 	Mazda Automobiles France S.A.S. 	Michèle Lanzenberg

Telephone 	Fax 	E-mail

+33 1 61 01 65 91 	+33 1 61 01 65 60 	michele.lanzenberg@mazda.fr

Media website: 	www.mazda-presse.fr

Germany 	Mazda Motors (Deutschland) GmbH 	Jochen Münzinger

Telephone 	Fax 	E-mail

+49-2173-943 220 	+49-2173-943 468 	jmuenzinger@mazda.de

Media website: 	www.mazda-presse.de

Gibraltar 	Rock Motors Limited 	Marc Carter

Telephone 	Fax 	E-mail

+350-77 400 	+350-75 685 	fv@rockmotors.gi

Greece 	ELMA S. A. 	Mitsi Leontaritou

Telephone 	Fax 	E-mail

+302-10-5156-033 	+302-105-156095 	leon@cortessisgroup.gr

Hungary 	Mazda Motor Hungary KFT 	Péter Pörczi

Telephone 	Fax 	E-mail

+36 1 464 5017 	+36-1-464 5001 	porczi@mazda.hu

Iceland 	Mazda Motor Danmark 	Jannik Olsen

Telephone 	Fax 	E-mail

+45-43 25 21 06 	+45-43 25 21 01	jolsen13@mazdaeurope.com

Italy 	Mazda Motor Italia S.p.A 	Marilù Granieri

Telephone 	Fax 	E-mail

+39 06 60297 800 	+39 06 60200 125 	mgranieri@mazdaeur.com

Media website: 	www.mazda-press.it

Malta 	Gasan Enterprises Ltd. 	David Gasan

Telephone 	Fax 	E-mail

+356 21 442 030 	+356 21 442 007 	dgasan@gasan.com

Netherlands 	Auto Palace-de Binckhorst b. v. 	Jur Raatjes

Telephone 	Fax 	E-mail

+31 70 333 7 251 	+31 70 38 505 04 	jraatjes@ap.mazdanet.nl.

Country 	Company 	Contact

Norway 	Mazda Motor Norge 	Marina Maneas Bakkum

Telephone 	Fax 	E-mail

+47 66 81 87 73 	+47 66 81 87 71 	mbakkum@mazdaeurope.com

Media website: 	www.mazda-press.no

Portugal 	Mazda Motor de Portugal Lda. 	Jorge Natário

Telephone 	Fax 	E-mail

+351-21-351 2774 	+351-21-351 2771 	jnatario@mazdaeurope.com

Media website: 	www.mazda-press.pt

Rep. of Ireland 	Mazda Motor Ireland 	Maria McCullough

Telephone 	Fax 	E-mail

+353-1-6080 109 	+353-1-6080 194 	mmccul13@mazdaeurope.com

Russia 	Mazda Motor RUS 	Maria Maguire

Telephone 	Fax 	E-mail

+7-501-498-6473 	+7-495-589-2482 	mmaguire@mazdaeur.com

Media website: 	www.mazda-press.ru

Slovakia 	Mazda Motor Slovakia (MMSK) 	Markéta Kuklová

Telephone 	Fax 	E-mail

+420 739 681 120 	+420-27276 1122 	mkuklova@mazdaeur.com

Slovenia 	Mazda Motors Slovenia (MMS d.o.o.) 	Bogdan Zvanut

Telephone 	Fax 	E-mail

+386-1-420-40-81 	+386-1-420-40-88 	bogdan.zvanut@mazda.si

Spain 	Mazda Automóviles España S.A. 	Natalia García

Telephone 	Fax 	E-mail

+34-91-418 5468 	+34-91-418 5479 	ngarcia9@mazdaeurope.com

Media website: 	www.mazda-press-spain.com

Sweden 	Mazda Motor Sverige 	Per Lidström

Telephone 	Fax 	E-mail

+46 768 750 815 	+46-300-10-299 	plidstro@mazdaeurope.com

Media website: 	www.mazda-press.se

Switzerland 	Mazda (Suisse) SA 	Giuseppe Loffredo

Telephone 	Fax 	E-mail

+41-22-719 3360 	+41-22-719 3305 	gloffredo@mazda.ch

Media website: 	www.mazda-press.ch

Ukraine 	AUTO International 	Elena Tashchilina

Telephone 	Fax 	E-mail

+380-44-230-15-97 	+380-44-230-15-81 	pr@auto-intl.kiev.ua

United Kingdom 	Mazda Motors UK Ltd 	Graeme Fudge

Telephone 	Fax 	E-mail

+44-1-322 622 691 	+44-1-322 622 700 	gfudge@mazdaeurope.com

Media website: 	www.mazda-press.co.uk

Country 	Company 	Contact

Albania, Bosnia, Bulgaria, Macedonia, Moldova, Romania, Serbia Mazda Central and South East Europe 		Jo Deimel

Telephone 	Fax 	E-mail

+43 463 3888-223 	+43 463 3888-62 	deimel@mazda.at