M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:43	Uhr	Seite	1

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:43	Uhr	Seite	2

Mazda6 MPS

2

Questa Cartella Stampa può essere scaricata dal Sito per la Stampa

di Mazda Motor Europe GmbH

www.mazda-press.com

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:43	Uhr	Seite	3

4-13	1. Riassunto

Nuova Mazda6

14-19	2. Introduzione

Pensata per gli appassionati del volante

20-23	3. Posizionamento

L’ applicazione più radicale della

filosofia Zoom-Zoom

24-27	4. Design

Grande “Six Appeal”

28-33	5. Funzionalità e dotazioni

Sportività funzionale

34-41	6. Motorizzazioni

Coppia potente a bassi regimi

42-47	7. Telaio e sicurezza

Divertimento di guida ai massimi

livelli

48-55	8. Specifiche tecniche

Mazda6 MPS

56	9. Informazioni sui mercati

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:43	Uhr	Seite	4

Riassunto –

Nuova Mazda6

4

1.

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:43	Uhr	Seite	5

• La berlina di serie più potente mai

costruita da Mazda

• Motore a benzina turbocompresso a

iniezione diretta da 260 CV con Trazione

Integrale e Ripartizione Attiva della Coppia

• Design esterno sofisticato

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:43	Uhr	Seite	6

Mazda6 MPS, ammiraglia della popolarissima

gamma Mazda6 e	berlina	di	serie	più	poten-

te	mai	costruita	finora	da	Mazda,	verrà	lan-

ciata	in	Europa	all’inizio	dell’anno.	Essa	rap-

presenta	l’ingresso	di	Mazda	nel	mercato	in

crescita delle berline ad alte prestazioni. Nello

sviluppo	della	nuova	Mazda6	MPS,	l’obiettivo

principale	è	stato	quello	di	creare	un	veicolo

che	portasse	la	filosofia	Zoom-Zoom	a	nuovi

livelli in termini di prestazioni brillanti e dina-

miche. E Mazda ci è riuscita. Con il suo moto-

re a benzina turbocompresso MZR 2.3 DISI*, la

Trazione	Integrale	con	Ripartizione	Attiva

della	Coppia	e	un	telaio	ottimizzato	per	far

6	fronte	all’aumento	di	potenza	e	di	coppia,

Mazda6	MPS	incarna	la	massima	espressione

del divertimento di guida Zoom-Zoom.

L’iniezione	diretta	di	benzina	e	la	sovralimen-

tazione	sono	le	principali	fonti	di	potenza	del

* DISI = Direct

Injection Spark

Ignition

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:43	Uhr	Seite	7

nuovo	motore	a	quattro	cilindri	della	famiglia

di propulsori a benzina MZR Mazda. Esso svi-

luppa una potenza massima di 191 kW/260 CV

a	5.500	giri/min.	e	una	coppia	massima	di

380	Nm	disponibile	già	a	3.000	giri/min.	Di

conseguenza,	Mazda6	MPS	accelera

da	0	a	100	km/h	in	soli	6,6	secondi	con	una

velocità	massima	di	240	km/h,	il	che	la	rende

una delle berline più veloci del suo segmento.

A tutto ciò si unisce un consumo di carburante

di 10,2 litri per 100 km. Un cambio manuale a

sei	velocità	rende	l’esperienza	di	guida	della

MPS	ancora	più	piacevole.	La	sua	compatta

conformazione	a	tre	alberi	è	caratterizzata	da

un	settaggio	più	ampio	dei	rapporti	di

trasmissione,	che	consente	al	conducente	di

sfruttare al massimo la potenza del motore.

A	seconda	del	fondo	stradale	e	dello	stile	di

guida,	il	sistema	di	Trazione	Integrale	con

Ripartizione	Attiva	della	Coppia	di	Mazda6

MPS	applica	fino	al	50%	della	potenza	del

motore	alle	ruote	posteriori.	Sfruttando	le

informazioni sull’angolo di sterzata, la velocità

di	imbardata,	l’accelerazione	e	lo	stato	del

motore, un giunto a comando elettronico mon-

tato	davanti	al	differenziale	posteriore	riparti–

sce	la	potenza	tra	l’avantreno	e	il	retrotreno

con la giusta quantità di coppia in tutte le con-

dizioni	di	guida.	Il	sistema	usa	tre	diverse

modalità	di	trazione	integrale,	selezionate

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:43	Uhr	Seite	8

automaticamente	dal	modulo	di	controllo	del

motore	in	modo	che	il	conducente	possa	con-

centrarsi	unicamente	sulla	strada:	“Normal,”

“Sport”	e	“Stability”	per	i	fondi	stradali	sdruc-

ciolevoli.

Sono	stati	realizzati,	in	fase	di	preassemblag-

gio, dei rinforzi in alcuni punti della scocca per

ottenere una carrozzeria e un telaio più rigidi e

in grado di far fronte all’incremento di potenza

della nuova Mazda6 MPS. Queste nuove carat-

teristiche	hanno	generato	un	aumento	del

50%	della	rigidità	torsionale	rispetto	a

Mazda6	berlina.	Oltre	a	rinforzare	la	scocca

8	della vettura, gli ingegneri della divisione spor-

tiva Mazdaspeed hanno messo a punto il telaio

in modo da renderlo più sportivo senza sacrifi-

care gli elevati livelli di comodità di marcia che

caratterizzano	Mazda6.	È	stato	adottato	un

sistema di sospensioni anteriori a doppio brac-

cio	oscillante	trasversale	e	posteriori	di	tipo

multi-link. Entrambe sono dotate di ammortiz-

zatori più robusti, molle elicoidali più rigide e

barre	stabilizzatrici	di	maggior	diametro.

Inoltre,	il	sistema	frenante	è	stato	migliorato

con l’adozione di freni a disco anteriori e poste-

riori più grandi, installati su ruote cerchi da 18

pollici dal design esclusivo.

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	9

Leggeri ritocchi di design sottolineano la

natura estremamente prestazionale di

Mazda6 MPS

Le modifiche apportate all’esterno e all’interno

sono in linea col carattere sportivo della nuova

Mazda6	MPS.	Mazda	ha	perfezionato	attenta-

mente	il	design	esterno	dell’auto	allo	scopo	di

comunicare	la	sua	natura	prestazionale	in

modo	discreto	e	sofisticato.	Tuttavia,	con	un

cofano più bombato, una presa d’aria più gran-

de,	un	paraurti	posteriore	con	diffusore,	un

discreto	spoiler	sul	bagagliaio	che	assicura	il

carico	aerodinamico	e	i	terminali	di	scarico

integrati, Mazda ha cucito un nuovo abito spor-

tivo	MPS	su	misura	per	la	carrozzeria	di

Mazda6.

All’interno,	Mazda6	MPS	è	caratterizzata	da

rivestimenti	speciali	e	materiali	di	qualità

superiore,	per	un	ambiente	ancor	più	presti-

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	10

gioso.	L’abitacolo	è	una	sintesi	armoniosa	di

sportività	funzionale	e	comfort	sofisticato.	Tra

le	speciali	caratteristiche	di	design	interno	vi

sono un tachimetro tarato fino a 280 km/h, un

volante a tre razze rivestito in pelle, sedili ante-

riori semiavvolgenti, un pomello del cambio in

pelle	e	pedali	in	alluminio	con	inserti	anti-

sdrucciolo	in	gomma.	La	sportiva	ammiraglia

della	gamma	Mazda6	sfoggia	anche	tutte	le

nuove	dotazioni	interne	introdotte	sul	facelift

di	Mazda6.	Tra	queste	troviamo	braccioli	più

spessi	e	nuove	maniglie	interne	verticali	sulle

porte, oltre a una nuova console centrale (color

titanio	scuro)	con	comandi	dell’impianto	ste-

10	reo	color	nero	lucido	per	un	look	di	grande

qualità.

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	11

Uno sguardo a Mazda6 MPS

• Segna l’ingresso di Mazda nel mercato in

crescita delle berline ad alte prestazioni

• Il progetto MPS (Mazda Performance Series)

rappresenta l’applicazione più radicale della

filosofia Zoom-Zoom

Design

• Il cofano anteriore è rialzato di 40 mm; un

design del frontale più aggressivo

• Cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici

215/45

• Parte posteriore dotata di spoiler, diffusore

e terminali di scarico integrati

• Battitacco in acciaio inox

• Pedali in alluminio con inserti antisdrucciolo

in gomma

• Fondoscala del tachimetro tarato fino

a 280 km/h

• Console centrale con finitura titanio scuro e

comandi dell’impianto stereo color nero

lucido

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	12

Funzionalità e dotazioni

• Volante e pomello della leva del cambio in

pelle

• Sedili anteriori semiavvolgenti in pelle

• Funzione di memoria della posizione sul

sedile del conducente a regolazione elettrica

• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

• Disponibilità di navigatore su supporto DVD

con canale di messaggi sul traffico (TMC) e

display a colori

• Impianto stereo Bose® con caricatore da

6 CD e sette altoparlanti

Motorizzazioni

12	• Motore a benzina da 2,3 litri con iniezione

diretta e sovralimentazione

• Blocco e testa cilindri realizzati tramite il

processo di Fusione a Precisione Avanzata di

Mazda

• 260 CV, quasi 100 in più rispetto al motore

aspirato da 2,3 litri montato sul Mazda6

• Velocità massima 240 km/h; accelera

da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi

• Sistema di Trazione Integrale con

Ripartizione Attiva della Coppia dotato di tre

modalità di guida automatiche

• Particolare messa a punto del sonorità del

sistema di scarico

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	13

Telaio e sicurezza

• Scocca più rigida del 50% per far fronte alle

prestazioni più elevate dell’ammiraglia

• Telaio messo a punto per una dinamica di

guida più sportiva

• Pedale del freno collassabile in caso di

urto frontale

• Sistemi ABS, EBD, assistenza alla frenata,

DSC (controllo della stabilità dinamica)

e TCS (controllo della trazione)

• Sospensioni modificate e rinforzate

• Le ruote più ampie montano un sistema

frenante con dischi più grandi

• Sei airbag

• Fari allo Xenon e fendinebbia anteriori

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	14

Introduzione –

Pensata per gli

appassionati

del volante

14

2.

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	15

• La lunga tradizione di auto sportive Mazda

ha avuto il suo apice con Mazda RX-7, RX-8

e la vittoria di Le Mans nel 1991

• Mazda6 MPS – la sportiva ammiraglia

dell'apprezzatissima gamma di modelli

Mazda6

• Il Centro di Design europeo Mazda ha creato

il prototipo di Mazda6 MPS per il Salone

dell’Auto di Parigi del 2002

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	16

La nuova Mazda6 MPS è la berlina di serie più

potente che Mazda abbia mai costruito. È stata

sviluppata	all’inizio	del	luglio	2002	con	un

grosso	contributo	da	parte	della	divisione

sportiva	Mazdaspeed,	i	cui	ingegneri	hanno

prestato la propria vasta esperienza nel campo

delle	vetture	sportive	per	la	speciale	messa	a

punto del telaio.

Mazda vanta una lunga tradizione nella costru-

zione di auto sportive, culminata con il motore

rotativo	RX-7	a	trazione	posteriore	di	terza

generazione e con l'attuale Mazda RX-8 a quat-

tro	porte	con	motore	rotativo.	Nel	1991,

Mazdaspeed ha consentito a Mazda di raggiun-

16	gere	un	notevole	traguardo	nella	storia

dell’automobilismo sportivo, dato che è stata la

prima casa a vincere la 24 Ore di Le Mans con

un’auto dotata di motore rotativo. Mazda è stata

inoltre	la	prima	casa	giapponese	in	assoluto	a

vincere	Le	Mans	dal	1923,	anno	in	cui	la	gara

ha avuto origine. È anche importante ricordare

che negli anni ’80 e ’90, Mazda ha fatto scende-

re	in	pista	auto	da	rally	con	motori	turbocom-

pressi e trazione integrale.

Dato che si tratta dell’ammiraglia della gamma

Mazda6,	i	progettisti	della	nuova	Mazda6	MPS

hanno evitato di proposito la tentazione di dare

alla	berlina	sportiva	un	aspetto	“rallystico”	e

aggressivo.	Hanno	infatti	deciso	di	non	usare

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	17

elementi esterni come un grande spoiler ad ala

o	una	presa	d’aria	sul	cofano	per	l’intercooler

del	motore.	Al	contrario,	hanno	creato	degli

esterni	che	suggeriscono	la	presenza	di	un

motore potente e di un telaio sportivo in modo

discreto	in	modo	che	la	Mazda6	MPS	faccia

bella figura in qualsiasi situazione di guida.

Al	Salone	dell’Auto	di	Parigi	del	2002,	Mazda

presentò il prototipo di Mazda6 MPS, indicando

le proprie intenzioni future di entrare nel mer-

cato delle berline sportive di prestigio. Il proto-

tipo era stato	disegnato dal centro europeo di

R&D Mazda a Oberursel, in Germania	, e anti-

cipava	in	gran	parte	gli	elementi	che	vengono

ora lanciati sul modello di serie.

Mazda6 MPS è la nuova berlina della popolaris-

sima	gamma	di	modelli	Mazda6.	In	Europa,

Concept car,

Mondial de

l'Automobile -

Paris, 2002

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	18

Mazda6 ha fatto balzare Mazda a livelli di ven-

dita	che	nessuno	avrebbe	creduto	possibili.

Mentre	le	vendite	totali	di	Mazda	nel	2001	in

Europa sono state pari a 165.000 unità, nel 2004

hanno	raggiunto	le	265.000	unità.	La	parte	del

leone in questa crescita l’ha fatta Mazda6, della

quale	sono	state	vendute	circa	100.000	unità

durante	il	suo	primo	intero	anno	sul	mercato

(2003) – il 43 percento del volume totale di ven-

dite di quell’anno. La popolarità di Mazda6 non

è diminuita da allora, ed essa è rimasta uno dei

veicoli	di	maggior	successo	di	Mazda	Motor

Europe.	Nel	2005,	ha	registrato	quasi	lo	stesso

volume di vendite con una quota di segmento di

quasi	il	5	percento.	Fino	ad	oggi,	sono	state

18	prodotte	più	di	900.000	Mazda6	negli	stabili-

menti Hofu II di Mazda a Hiroshima e AAI nel

Michigan, USA.

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	19

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	20

Posizionamento –

L’applicazione

più radicale

della filosofia

20	Zoom-Zoom

3.

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	21

• Le vendite delle berline ad alte

prestazioni in Europa sono quasi

triplicate dal 2000

• I suoi diretti concorrenti sono i modelli

ad alte prestazioni di Audi e BMW,

nonché le Alfa Romeo GTA

• Il gruppo target è formato da uomini

nel pieno della vita che amano guidare

un veicolo con una dinamica di livello

superiore

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	22

La nuova Mazda6 si chiama “MPS”, acronimo

di	“Mazda Performance Series”	, e rappresen-

ta	l’ingresso	di	Mazda	nel	fiorente	mercato

delle	berline	ad	alte	prestazioni	dei	segmenti

europei	C	e	D.	Dal	2000,	le	vendite	di	questo

tipo	di	vetture	sono	quasi	triplicate	in	tutta

Europa.

Per	Mazda,	finora	la	MPS	è	l’applicazione	più

radicale	del	divertimento	di	guida	Zoom-

Zoom.	Con	il	suo	design	esterno	deciso	ma

discreto	e	l’impostazione	estremamente	spor-

tiva del telaio, si batte contro rivali come l’Audi

A4 V6 3.2 Quattro o la BMW 330 iX. Ma anche

modelli	dallo	stile	più	estremo,	come	l’Alfa

22	Romeo	GTA	o	la	Opel	Vectra	OPC,	sono	con-

correnti	della	potente	berlina	da	260	CV.	La

sua miscela di stile discreto e alte prestazioni,

nonché	l’ottimo	rapporto	qualità/prezzo	tipico

di	Mazda,	rendono	Mazda6	MPS	un	veicolo

estremamente concorrenziale tra le vetture ad

alte prestazioni.

Il	gruppo	target	principale	per	quello	che

potrebbe essere il primo di una serie di futuri

modelli	MPS	sarà	costituito	da	uomini	adulti

che	apprezzano	il	design	individualistico	e

la	spaziosità	di	Mazda6,	e	che	trovano

affascinante	il	divertimento	di	guida	aggiunti-

vo offerto dalla MPS.

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	23

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	24

Design – Grande

“Six Appeal”

24

4.

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	25

• Carattere prestazionale espresso in un

design esterno di gran gusto

• Frontale più aggressivo con un cofano

bombato

• Pannello posteriore inferiore con

diffusore e terminali di scarico

integrati

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	26

Anche l’esterno di Mazda6 esprime l’identità del

marchio	con	grande	purezza.	L’ auto	possiede

una carrozzeria atletica grazie alla quale sembra

muoversi anche quando è ferma, unita a dettagli

sofisticati	e	a	una	forte	presenza	su	strada.	Per

Mazda6 MPS, la casa ha rielaborato con attenzio-

ne	il	design	moderno	di	Mazda6	berlina	allo

scopo	di	comunicare	visivamente	il	carattere

prestazionale	del	veicolo,	sempre	con	grande

armonia. Nel fare questo, i progettisti sono rima-

sti	molto	fedeli	al	linguaggio	di	design	di

Mazda6, evitando al tempo stesso qualsiasi esa-

gerazione.

Tuttavia,	il	design	del	paraurti	anteriore	di

26	Mazda6 MPS, ottimizzato in termini di aerodina-

mica e messo in evidenza da luci antinebbia con

cornici di colore scuro negli angoli del paraurti

frontale inferiore, la mascherina a cinque punte

caratteristica di Mazda e la presa d'aria inferiore

più	ampia	conferiscono	alla	vettura	un	aspetto

sportivo	e	deciso.	Le	linee	che	vanno	dalla

mascherina	anteriore	ai	montanti	anteriori	sot-

tolineano	la	lunghezza	del	frontale.	Il	cofano

stesso è stato rialzato di 40 mm	– un accenno

visivo alla potenza sovralimentata nascosta sotto

il cofano e all’intercooler situato di piatto sopra il

motore. Anche le linee sul cofano bombato sug-

geriscono tutta la potenza dell'auto.

Le	minigonne	laterali	conferiscono	ad	MPS	un

aspetto	di	grande	forza,	e	la	fanno	sembrare

aggressivamente	ribassata	quando	la	si	osserva

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	27

di lato. Sotto i paraurti anteriori e posteriori sva-

sati, i passaruota ospitano cerchi	in lega di allu-

minio da 18 pollici con un elegante design a 15

razze e pneumatici 215/45 R 18.

Anche	i	doppi	terminali	di	scarico	integrati	nel

pannello	posteriore	inferiore	sottolineano	la

potenza dell’auto. Stilisticamente simile a quella

di Mazda RX-8, la minigonna posteriore di MPS

è	dotata	di	diffusore,	mentre	un	piccolo	spoiler

sul cofano del bagagliaio garantisce un maggior

carico	areodinamico	ad	alte	velocità.

”Nell'insieme,	con	queste	caratteristiche

abbiamo ulteriormente migliorato il coefficiente

areodinamico dell'auto e ottimizzato la distribu-

zione della portanza su avantreno e retrotreno”,

ha	detto	Tsuyoshi	Kojima,	Vice	Direttore	del

Programma Mazda6 MPS.

Per Mazda6 MPS è stato sviluppato in esclusiva

un	nuovissimo	colore	di	carrozzeria	iride–

scente	denominato	Moist	Silver	Metallic	.

Proprio	come	cambiano	gli	stati	d’animo	nelle

quattro stagioni, questo colore riproduce diverse

sfumature di argento a seconda di come la luce

colpisce la carrozzeria e dell’angolazione da cui

la si osserva. Oltre a questo, sono disponibili altri

tre	colori	di	carrozzeria	per	la	Mazda6	MPS:

rosso, nero e grigio titanio metallizzato.

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	28

Funzionalità

e dotazioni –

Sportività

funzionale

28

5.

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	29

• Volante e pomello della leva del cambio

rivestiti in pelle

• Sedili anteriori semiavvolgenti in pelle

• Battitacco in acciaio inox e pedali in

alluminio

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	30

All’interno	dell’	abitacolo	MPS	si	differenzia

dal	resto	della	gamma	Mazda6.	Le	dotazioni

sportive	comprendono	un	tachimetro	tarato

fino	a	280	km/h,	un	pomello	della	leva	del

cambio	sportivo	con	impugnatura	migliorata,

un volante a tre razze rivestito in pelle e sedili

anteriori	semiavvolgenti	in	pelle	che	offrono

un	ottimo	supporto	laterale.	Il	sedile	del	con-

ducente	regolabile	elettricamente	è	dotato	di

funzione	di	memoria	della	posizione,	che

può	registrare	fino	a	tre	diverse	posizioni	del

sedile.	Sono	montati	inoltre	i	battitacco	in

acciaio inox e i pedali in alluminio, questi ulti-

mi	dotati	di	inserti	antisdrucciolo	in	gomma

per	assicurare	una	maggiore	presa	del	piede

30	durante	l’accelerazione,	la	frenata	e	il	cambio

di marcia.

Gli interni accolgono con stile e comodità fino

a	cinque	persone.	Per	MPS,	Mazda	ha	nuova-

mente innalzato il livello di qualità interna uti-

lizzando speciali rivestimenti e materiali anco-

ra	più	pregiati.	Grazie	a	queste	modifiche,

l’abitacolo	risulta	essere	una	felice	combina-

zione di sportività funzionale e comfort eleva-

to.	I	sedili	posteriori	di	Mazda6	MPS	non	si

abbattono, poiché è stata inserita una struttura

di	sostegno	diagonale	dietro	la	seconda	fila	di

sedili	per	aumentare	la	rigidità	della	scocca.

Per	questo	motivo,	il	volume	del	bagagliaio	è

leggermente	inferiore	rispetto	a	quello	di

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	31

Mazda6	a	trazione	anteriore	–	455	litri	per

Mazda6	MPS,	invece	dei	505	litri	della	“sorel-

la” – una differenza minima che non compro-

mette	la	praticità	globale	del	bagagliaio.	La

nuova	Mazda6	MPS	può	ancora	trasportare

facilmente	quattro	sacche	da	golf,	proprio

come il modello normale.

In	occasione	del	facelift	di	Mazda6,	il	design

dell’abitacolo	ha	subito	alcuni	miglioramenti

interni	rispetto	alla	Mazda6	precedente	–	gli

stessi	che	ritroviamo	anche	nella	nuova

Mazda6	MPS.	Tra	questi,	un	rivestimento	più

spesso	per	i	braccioli	sulle	porte	e	maniglie

verticali che possono essere utilizzate dai pas-

seggeri durante la guida sportiva.

Il	nuovo	design	delle	cornici	cromate	per	gli

indicatori	rotondi	del	quadro	strumenti

conferiscono	all’abitacolo	un’eleganza	sporti-

va. La console centrale è ora caratterizzata da

una	finitura	color	titanio	scuro	e	i	comandi

dell’impianto stereo Bose® sono di colore nero

lucido.	Questo	impianto	è	dotato	di	caricatore

da sei CD e sette altoparlanti.

Tra le altre dotazioni della nuova Mazda6 MPS

troviamo	gli	alzacristalli	elettrici	anteriori	e

posteriori, una chiave a scatto e un telecoman-

do	per	la	chiusura	a	distanza.	Questo	sistema

consente	di	aprire	tutti	i	finestrini	laterali

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	32

dall’esterno	della	vettura	per	lasciare	entrare

l’aria nell’abitacolo nei caldi giorni estivi. Sono

disponibili inoltre un	sistema	di	navigazione

su	supporto	DVD	con	TMC	e	monitor	a

colori da 7 pollici	regolabile in inclinazione e

un tetto apribile in vetro a comando elettrico.

32

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	33

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	34

Motorizzazioni –

Coppia potente

a bassi regimi

34

6.

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	35

• Motore a benzina sovralimentato da

2,3 litri con iniezione diretta

• 260 CV a 5.500 giri/min. e coppia

massima di 380 Nm a 3.000 giri/min.

• Sistema di Trazione Integrale con

Ripartizione Attiva della Coppia

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	36

L’iniezione diretta di benzina e la sovralimen-

tazione	sono	le	principali	tecnologie	che

garantiscono	le	delle	eccezionali	prestazioni

del	nuovo	motore	MZR	2.3	DISI	di	Mazda.	In

confronto a un motore aspirato di grossa cilin-

drata – per esempio un V6 da 3,0 litri – il MZR

2.3	DISI	a	benzina	sviluppa	una	coppia

migliore	a	regimi	medio-bassi,	contenendo i

consumi	di	carburante	e	producendo	una

minor	quantità	di	emissioni.	La	potenza	mas-

sima	di	191	kW/260	CV	–	quasi	100	CV	in	più

rispetto	al	motore	aspirato	a	benzina	da	2,3

litri e 166 CV montato su Mazda6 – viene otte-

nuta a 5.500 giri/min., mentre la coppia massi-

ma	raggiunge	il	suo	picco	di	380	Nm	a	soli

36	3.000 giri/min.

Il	nuovo	motore	di	Mazda	inietta	benzina	ad

alta	pressione	(fino	a	115	bar)	direttamente

nella	camera	di	combustione,	che	comporta

- un	effetto	di	raffreddamento	durante	la	vapo-

rizzazione, che a sua volta migliora l’efficienza

di	carico	della	miscela	di	carburante.	Alla

velocità del motore di 3.000 giri/min., il moto-

re a iniezione diretta di Mazda6 MPS sviluppa

il	10	percento	di	coppia	in	più	rispetto	a	un

motore a iniezione indiretta di uguale cilindra-

ta.	Il	sistema	produce	inoltre	un	incremento

lineare della velocità di rotazione delle palette

del	turbocompressore,	che	si	traduce	in

un’efficace	sovralimentazione	disponibile

già a 2.500 giri/min.

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	37

Il	motore	MZR	2.3	DISI	monta	un	turbocom-

pressore	a	gas	di	scarico	a	chiocciola	singola,

che non solo è più leggero, ma riduce al mini-

mo	la	perdita	di	calore	dei	gas	di	scarico.

L’iniezione	diretta	consente	inoltre	la	forma-

zione	di	una	miscela	aria/combustibile	omo-

genea	attorno	alla	candela	di	accensione,	evi-

tando che si verifichi una mancata accensione.

La	fasatura	di	accensione	può	essere	anche

leggermente	ritardata,	il	che	contribuisce	a

mantenere	in	temperatura	i	gas	di	scarico.	Il

vantaggio	decisivo	di	tutte	queste	tecnologie

consiste nel fatto che	il convertitore catalitico

della Mazda6 MPS si scalda più rapidamen-

te,	consentendo al motore di ottenere la classi-

ficazione	Euro	IV	in	termini	di	emissioni	di

scarico.

L’effetto	di	raffreddamento	interno	del	motore

elimina anche il battito in testa e riduce il con-

sumo di carburante senza sacrificare la rispo-

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	38

sta	in	termini	di	potenza	del	motore	a	bassi

regimi. Inoltre, il rapporto di compressione di

9.5:1 (relativamente alto per un motore turbo-

compresso)	contribuisce	a	raggiungere	un

consumo di carburante sul percorso misto pari

a 10,2 litri per 100 km.

La	forma	e	i	materiali	dei	componenti	del

motore MZR 2.3 DISI sono stati ottimizzati per

far fronte all’aumento di calore e di carico del

motore. Il blocco motore e la testa cilindri sono

stati realizzati tramite il processo di Fusione a

Precisione	Avanzata	di	Mazda;	una	foratura

trasversale realizzata tra la camicia del pistone

e di ponticelli tra le valvole sulla testa cilindri

38	ha	migliorato	le	caratteristiche	termiche	del

motore. Tutte le parti mobili sono state ottimiz-

zate	per	ottenere	una	maggiore	rigidezza	e

durata.	Per	esempio,	l’albero	a	camme	e	le

bielle	sono	stati	realizzati	in	acciaio	ad	alta

resistenza,	e	il	diametro	degli	spinotti	è	stato

aumentato.	Inoltre,	i	progettisti	del	motore

hanno	ottimizzato	la	forma	delle	bielle	deter-

minando	una	maggiore	libertà	di	movimento

dei pistoni.

Per	aumentare	ulteriormente	il	divertimento

di	guida,	i	progettisti	di	Mazda6	MPS	hanno

prestato	attenzione	alla	messa	a	punto	della

sonorità, cambiando la forma e il diametro dei

terminali di scarico e ottimizzando la struttura

interna del silenziatore. Il risultato è un suono

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	39

profondo	e	sportivo	durante	la	partenza	da

fermo	–	musica	per	le	orecchie	di	qualsiasi

appassionato del volante.

Una	valvola	a	farfalla	e	un	sistema	di	sovrali-

mentazione	a	comando	elettronico	fanno	sì

che	la	nuova	Mazda6	MPS	acceleri	senza

ritardo	di	risposta	del	turbo	e	assicuri	una

risposta brillante del motore. Di conseguenza,

Mazda6	MPS	va	da	0	a	100	km/h	in	soli	6,6

secondi. In terza, accelera da 50 a 100 km/h in

soli	4,5	secondi	e	da	60	a	80	km/h	in	quarta

in soli 2,4 secondi.	Con una velocità massima

di	240	km/h,	Mazda6	MPS	è	tra	le	più	veloci

berline ad alte prestazioni in Europa.

Nuovo cambio manuale a sei velocità

Un	cambio	manuale	a	sei	velocità	di	nuovo

sviluppo rende la guida di Mazda6 MPS anco-

ra	più	divertente.	La	sua	conformazione	a	tre

alberi lo rende un cambio molto compatto, ed

è	caratterizzato	da	più	ampi	rapporti	di	tras-

missione	che	consentono	di	sfruttare	appieno

la potenza del motore. La sesta marcia è sovra-

moltiplicata,	il	che	ottimizza	il	consumo	di

carburante	e	riduce	la	rumorosità	del	motore

durante la guida ad alta velocità in autostrada.

La	prima,	la	seconda	e	la	terza	marcia	sono

dotate di sincronizzatori a triplo cono, mentre

la	quarta	possiede	sincronizzatori	a	doppio

cono,	che	garantiscono	un	cambio	morbido	e

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	40

dalla	risposta	pronta.	Il	cambio	di	Mazda6

MPS è di facile innesto, con una corsa corta e

precisa.

A seconda del fondo stradale e delle condizio-

ni di guida, il sistema di Trazione Integrale con

Ripartizione	Attiva	della	Coppia	di	Mazda6

MPS applica fino al 50 percento di potenza del

motore alle ruote posteriori. Grazie alle infor-

mazioni in tempo reale sull’angolo di sterzata,

la velocità di imbardata, la velocità delle ruote,

l’accelerazione	laterale	e	la	posizione	della

valvola a farfalla,	il sistema controlla costan-

temente	il	fondo	stradale	e	le	condizioni	di

guida	e, tramite un giunto a comando elettro-

40	nico montato davanti al differenziale posterio-

re, ripartisce la coppia tra gli assali anteriore e

posteriore.	Il	modulo	di	controllo	della	tra-

zione integrale del veicolo sceglie automati-

camente fra tre modalità di guida:	“Normal”

(distribuisce la maggior parte della coppia alle

ruote	anteriori),	“Sport”	(quando	si	accelera	a

fondo,	fino	al	50	percento	della	coppia	viene

trasferita alle ruote posteriori, per un maggior

divertimento	di	guida)	e	“Stability”	(da	usare

sui fondi sdrucciolevoli, ripartisce la coppia al

50	percento	tra	gli	assi	per	ottenere	la	massi-

ma trazione.)

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	41

Un	differenziale	posteriore	a	slittamento

limitato	–	con	la	stessa	conformazione	di

quello usato sulla sportiva Mazda RX-8 – con-

trolla inoltre la ripartizione della coppia tra le

ruote	posteriori	sinistra	e	destra.	La	rigidità

torsionale	dell’albero	di	trasmissione	e	del

supporto	del	differenziale	posteriore	è	stata

aumentata per dare maggiore rigidità a tutto il

gruppo	assale	posteriore,	soprattutto	durante

l’accelerazione.

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	42

Telaio e

sicurezza –

Divertimento

di guida ai

42	massimi livelli

7.

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	43

• Rigidità torsionale della scocca

incrementata del 50 percento

• Introduzione di rinforzi in alcuni punti

della scocca

• Adozione di una configurazione

ottimizzata delle molle e degli

ammortizzatori, con barre stabilizzatrici

di maggiore diametro

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	44

Tutti	i	sistemi	della	scocca	e	del	telaio	della

nuova	Mazda6	MPS	sono	stati	ottimizzati	per

far	fronte	all’aumento	di	potenza	e	di	coppia

del	motore	della	vettura.	Sono	stati	anche

introdotti	dei	rinforzi	in	alcuni	punti	della

scocca	in	fase	di	preassemblaggio.	La	scocca

nuda è stata rinforzata in diversi punti usando,

tra l’altro, anche acciaio ad alta resistenza. Per

realizzare	tutto	ciò,	sono	state	apportate	varie

modifiche	ai	componenti	del	pianale	e	alla

struttura della scocca,	tra cui:

44

• Supporti delle traverse rinforzati nella zona

del paraurti anteriore

• Supporti rinforzati nel punto in cui le

sospensioni anteriori si collegano alla

struttura perimetrale

• Il numero di giunzioni tra i componenti del

quadro strumenti e la carrozzeria è passato

da tre a quattro

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	45

• Struttura diagonale di sostegno inserita

dietro agli schienali dei sedili posteriori con

quattro elementi angolari

• Traverse più ampie sopra il pianale

• Supporti delle sospensioni posteriori

rinforzati per sopportare la forza di

smorzamento dei nuovi ammortizzatori

• Fazzoletti di rinforzo introdotti sull’estremità

superiore dei montanti anteriori, nella zona

della struttura del tetto

Oltre	a	sviluppare	una	scocca	più	rigida,	gli

ingegneri Mazda hanno messo a punto il telaio

in	modo	che	fosse	più	sportivo,	senza	però

sacrificare il comfort di marcia. Le sospensio-

ni	anteriori	a	doppio	braccio	oscillante	tras-

versale usano ammortizzatori con un maggio-

re	smorzamento	e	molle	elicoidali	con	una

rigidità	superiore	del	25	percento.	Inoltre,

sono	state	introdotte	barre	stabilizzatrici	più

spesse	(il	diametro	è	passato	da	22	mm	a	24

mm)	e	boccole	del	braccio	inferiore	delle

sospensioni	anteriori	ottimizzate.	La	rigidità

degli ammortizzatori è stata ottimizzata anche

per	le	sospensioni	posteriori	multi-link,	con

un	aumento	di	rigidità	delle	molle	elicoidali

superiore	del	26	percento	e	l’introduzione	di

barre stabilizzatrici più spesse (il diametro è

passato da 19 mm a 23 mm) rispetto a Mazda6

berlina.

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	46

Mazda6	MPS	contribuisce	alla	protezione	dei

passeggeri	con	una	robusta	struttura	di	car-

rozzeria e un sottotelaio rigido e ulteriormen-

te rinforzato. L’insieme di dotazioni di sicurez-

za passiva comprende	airbag frontali, latera-

li e a tendina di serie.	Come sugli altri model-

li	Mazda6,	il	pedale	del	freno	è	costruito	in

modo	tale	da	non	invadere	lo	spazio	per	le

gambe del conducente in caso di urto frontale.

In	favore	della	sicurezza	attiva,	Mazda6	MPS

ha cerchi con diametro maggiorato da 18 pol-

lici che montano freni a disco con un diametro

più ampio – anteriori autoventilanti e posterio-

ri	solidi.	Il	sistema	di	freni	esclusivamente	a

46	disco è dotato di ABS, EBD, assistenza alla fre-

nata,	nonché	controllo	della	trazione	e	della

stabilità	dinamica.	Per	far	fronte	all’aumento

di potenza in confronto a Mazda6 berlina, che

monta	cerchi	da	17	pollici,	il	diametro	dei

dischi	dei	freni	anteriori	di	Mazda6	MPS	è

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	47

stato	incrementato	di	37	mm	(per	un	totale

di 320 mm),	mentre quello dei dischi posterio-

ri è aumentato di 34 mm (per un totale di 314

mm).	Sono	state	inoltre	introdotte	pinze	dei

freni più grandi.

Per	una	visibilità	ottimale	e	una	visuale	ben

definita della strada durante la guida notturna

e in caso di brutto tempo, Mazda6 MPS monta

di serie fari allo Xenon e fendinebbia anteriori.

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	48

Caratteristiche

Tecniche –

Mazda6 MPS

48

8.

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	49

Mazda6 MPS Dimensioni

Mazda6 MPS

Dimensioni

Esterne

A	Lunghezza totale /

con supporto targa	(mm)	4765

B	Larghezza totale	(mm)	1780

C	Altezza totale	(mm)	1430

D	Passo	(mm)	2675

E	Carreggiata	(mm)	1540

F	Altezza dal suolo	(mm)	143

Interne	con/senza tetto apribile

G	Spazio anteriore per la testa	(mm)	969 / 1001

H	Spazio posteriore per la testa	(mm)	953 / 953

I	Spazio anteriore per le spalle	(mm)	1425

J	Spazio posteriore per le spalle	(mm)	1395

K	Spazio anteriore per le gambe	(mm)	1074

L	Spazio posteriore per le gambe	(mm)	927

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	50

Mazda6 MPS

Misure bagagliaio

Volume con tutti i sedili in

posizione eretta	(l / VDA)	455

Distanza fra alloggiamenti ruote	(mm)	1016

Piano di carico fino a 2ª fila

di sedili	(mm)	1080

50

Mazda6 MPS

Carrozzeria tipo	Berlina

Scocca tipo	Monoscocca

Porte	4

Sedili	2 anteriori singoli semiavvolgenti

3 posteriori a panca

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	51

MZR 2.3 DISI* Turbo

Motore	4 cilindri in linea, DOHC

Cilindrata	cm3	2261

Alesaggio x corsa	mm	87.5 x 94.0

Valvole	4 per cilindro

Azionamento albero a camme	A catena tesa idraulicamente

Sistema di iniezione	Multi-point, iniezione diretta

Rapporto di compressione	9.5 : 1

Sistema di accensione	Coil-on-plug

Sistema di controllo delle emissioni	Convertitore catalitico a tre vie

Potenza massima	kW	191 a 5500 giri/min.

CV	260 a 5500 giri/min.

Coppia massima	Nm	380 a 3000 giri/min.

Carburante tipo	Senza Piombo 98 RON

Capacità serbatoio carburante	litri	60

Batteria	12V

Cambio	Manuale a 6 velocità

Gruppo motopropulsore	Trazione Integrale con

Ripartizione della Coppia Attiva

Rapporti di trasmissione

1a	3,538

2a	2,238

3a	1,535

4a	1,171

5a	1,085

6a	0,853

Retromarcia	3,831

Rapporto coppia al ponte (1a – 4a)	3,941

Rapporto coppia al ponte

(5a– 6a + retromarcia)	3,350

www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:44	Uhr	Seite	52

MZR 2.3 DISI* Turbo

Sospensioni e ruote

Sospensioni anteriori	Doppio braccio

oscillante trasversale

Sospensioni posteriori	Multi-link

Ammortizzatori anteriori	Doppio tubo

Ammortizzatori posteriori	Monotubo

Forza di smorzamento in

posizione estesa

Anteriore	2,9 kN (0,3 m/s)

Posteriore	2,5 kN (0,3 m/s)

Forza di smorzamento in

posizione compressa

Anteriore	1,4 kN (0,3 m/s)

52	Posteriore	1,2 kN (0,3 m/s)

Rigidità molle anteriori / posteriori	49 N/mm / 36 N/mm

Stabilizzatori anteriori / posteriori	(mm)	24 / 23

Dimensioni cerchi (lega di alluminio)	18 x 7J

Dimensioni pneumatici	215/45R 18 93Y

Sterzo

Tipo	Pignone e cremagliera

Servosterzo idraulico

Capacità di sterzata (fra estremi)	2,6

Angolo di sterzata (fra bordi stradali)	(m)	11,9

* DISI = Direct Injection Spark Ignition

** Limitata elettronicamente

*** In condizioni di prova Mazda

**** In conformità con la Direttiva 1999/100/EC

***** In conformità con la versione più recente della Direttiva 92/21/CEE

(con conducente da 75 kg)

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	53

MZR 2.3 DISI* Turbo

Freni	Freni a disco sulle 4 ruote

Anteriori tipo	Dischi autoventilanti

Posteriori tipo	Dischi solidi

Diametro anteriori	(mm)	320

Diametro posteriori	(mm)	314

Servofreno a vuoto / diametro	(mm)	255

Prestazioni

Velocità massima**	km/h	240

Accelerazione***

da 0 a 100 km/h	(sec)	6,6

da 0 a 160 km/h	(sec)	16,4

da 80 a 120 km/h in 5a	(sec)	6,2

da 80 a 120 km/h in 6a	(sec)	10,2

da 0 a 400 metri	(sec)	14,6

da 0 a 1000 metri	(sec)	26,9

Consumo carburante****

Urbano	l/100km	14,1

Extraurbano	l/100km	8,0

Percorso misto	l/100km	10,2

Emissioni di CO2	(percorso misto)	g/km	245

Classificazione emissioni	Euro IV

Peso e carico utile

Peso minimo in ordine di marcia*****	(kg)	1665

Massa totale consentita	(kg)	2085

Carico ammesso sull’avantreno	(kg)	1135

Carico ammesso sul retrotreno	(kg)	1050

Carico massimo sul tetto	(kg)	100

Manutenzione Programmata	1a a 5.000 km, quindi ogni

15.000 km o 12 mesi

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	54

Mazda6 MPS –

Curve

prestazionali

del motore

54

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	55

Mazda6 MPS - Potenza

Mazda6 MPS - Coppia

Gennaio 2006                                                                                                                                                www.mazda-press.com)

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	56

Informazioni

sui mercati

56

9.

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	57

NUOVA MAZDA6 MPS

Cilindrata (litri)	2.3 MZR Turbo-

Compresso DISI

Potenza	260 CV

Prezzo Chiavi in mano IPT

esclusa in vigore

dal 23 / 12 / 2005	35.650,00

Garanzia di 5 anni a

chilometraggio illimitato	Compresa

TECNOLOGIA E SICUREZZA

ABS con EBD e BAS (Brake Assistance)	S

DSC - Controllo Elettronico della Stabilità	S

TCS - Controllo Elettronico della Trazione	S

Trazione integrale permanente	S

Cambio manuale a 6 rapporti	S

Airbag frontali (guidatore e passeggero)	S

Airbag laterali anteriori	S

Airbag a tendina	S

Disattivazione airbag passeggero	S

Sistema ISOFIX di ancoraggio

seggiolino per bambini	S

Fendinebbia posteriore	S

Telaio con struttura a tripla H	S

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	58

INTERNI E COMFORT

Servosterzo	S

Volante regolabile in altezza e profondità	S

Volante, pomello cambio e freno a mano

rivestiti in pelle	S

Specchietti esterni elettrici/riscaldati	S / S

Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori	S / S

Orologio digitale	S

Indicatore temperatura esterna	S

Segnale sonoro di avvertimento luci accese	S

Apertura sportello carburante dall’interno	S

Climatizzatore automatico	S

Battitacco in acciaio	S

Accensione automatica tergicristallo

anteriore con sensore pioggia	S

Radio AM/FM	S

58	BOSE Sound System con Lettore CD,

caricatore da 6 dischi e 7 altoparlanti	S

Comandi audio al volante	S

Cruise control	S

Trip computer	S

Navigatore Satellitare	2.300,00

Proiettori allo Xenon con regolazione

automatica assetto e lavafari	S

Interni in pelle e sedili anteriori

riscaldabili	S

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	59

FUNZIONALITA’

Chiusura centralizzata con chiusura

automatica dei finestrini	S

Chiusura centralizzata con telecomando

e chiave a scatto (Mazda Retractable Key)	S

Sedile posteriore frazionabile	S

Sedile guidatore con supporto lombare	S

Sedile passeggero anteriore reclinabile	S

Sedili posteriori con bracciolo centrale

e portabicchieri	S

Sedile guida reclinabile elettricamente

con memoria	S

Sedile guida regolabile elettricamente

in altezza con memoria	S

Consolle centrale con bracciolo e

vano portaoggetti	S

PROTEZIONE

Antifurto con allarme e sensore

antiintrusione	S

Antifurto immobilizzatore	S

ESTERNI

Paraurti sportivo in tinta carrozzeria	S

Spoiler laterali e posteriore	S

Specchietti in tinta carrozzeria	S

Maniglie esterne in tinta carrozzeria	S

Cerchi in lega da 18"	S

Pneumatici	215/45 R18

Fendinebbia anteriori	S

Tetto elettrico	650,00

Vernice metallizzata	S

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	60

Country	Company	Contact

Europe	Mazda Motor Europe GmbH	Franz Danner

Telephone	Fax	E-mail

+49-2173-943 505	+49-2173-943 553	fdanner@mazdaeur.com

Austria	Mazda Austria GmbH	Josef Deimel

Telephone	Fax	E-mail

+43-463-3888-223	+43-463-3888-62	deimel@mazda.at

Belarus	Holpy Auto	Sergey Nichipurenko

Telephone	Fax	E-mail

+375-172 18 3905	+375- 172 18 9981	Sergey_Nichipurenko@atlantm.com

60	Belgium	Beherman Auto S. A.	Umberto Stefani

Telephone	Fax	E-mail

+32-3-890 9078	+32-3-890 9076	umberto.stefani@beherman.com

Bulgaria	Star Motors Ltd.	Vassil Slavov

Telephone	Fax	E-mail

+359-2-950 2250	+359-2-950 2256	vslavov@mazda.bg

Canary Islands	Grupo Flick	Arantxa Artazkoz del Toro

Telephone	Fax	E-mail

+34 922 31 59 16	+34 922 26 54 53	arantxaa@grupoflick.com

Croatia	Mazda Motor Croatia	Renata Jagetic

Telephone	Fax	E-mail

+385 16060258	+385 1 6040 746	jagetic@mazda.hr

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	61

Country	Company	Contact

Czech Republic	Auto Palace Praha, k.s.	Ivana Zimova

Telephone	Fax	E-mail

+420-26728 6313	+420-27276 1122	zimova@ap-group.cz

Denmark	Mazda Motor Danmark	Jannik Olsen

Telephone	Fax	E-mail

+45-432 521 06	+45-432 521 01	jolsen13@mazdaeurope.com

Faroe Islands	Mazda Motor Danmark	Jannik Olsen

Telephone	Fax	E-mail

+45-432 521 06	+45-432 521 01	jolsen13@mazdaeurope.com

Finland	Inchcape Motors Finland Oy	Edvard Duncker

Telephone	Fax	E-mail

+358 207 704 337	+358 207 704 307	edvard.duncker@inchcape.fi

France	Mazda Automobiles France	Michèle Lanzenberg

Telephone	Fax	E-mail

+33-1-3472 1332	+33-1-3472 6846	michele.lanzenberg

@mazda.fr

Germany	Mazda Motors	Jochen Münzinger

Deutschland GmbH

Telephone	Fax	E-mail

+49-2173-943 220	+49-2173-943 468	jmuenzinger@mazda.de

Gibraltar	Rock Motors Limited	W. J. Garcia

Telephone	Fax	E-mail

+350-77 400	+350-75 685	marketing@rockmotors.gi

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	62

Country	Company	Contact

Greece	ELMA S. A.	Mitsi Leontaritou

Telephone	Fax	E-mail

+302-10-5156-033	+302-105-156095	leon@cortessisgroup.gr

Hungary	Mazda Motor Hungary KFT	Tibor Együd

Telephone	Fax	E-mail

+36 1 464 5031	+36-1-464 5001	egyud@mazda.hu

Iceland	RAESIR HF	Hallgrimur Gunnarsson

Telephone	Fax	E-mail

+354-540-5411	+354-540-5401	hg@raesir.is

62	Italy	Mazda Motor Italia SpA	Marilù Granieri

Telephone	Fax	E-mail

+39 06 60297 800	+39 06 60200 125	mgranieri@mazdaeur.co

Malta	Gasan Enterprises Ltd.	Ivan Grech

Telephone	Fax	E-mail

+356 21 442 030	+356 21 442 007	igrech@gasan.com

Netherlands	Auto Palace-de Binckhorst b. v.	Jur Raatjes

Telephone	Fax	E-mail

+31 70 333 7 251	+31 70 38 505 04	jraatjes@ap.mazdanet.nl.

Norway	Mazda Motor Norge	Marina Bakkum

Telephone	Fax	E-mail

+47-66-8187-73	+47-66-81-87-71	mbakkum@mazdaeurope.com

Gennaio 2006

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	63

Country	Company	Contact

Portugal	Mazda Motor de Portugal Lda.	Jorge Natário

Telephone	Fax	E-mail

+351-21-351 2774	+351-21-351 2771	jnatario@mazdaeurope.com

Rep. of Ireland	Motor Distributors Ltd.	David Moran

Telephone	Fax	E-mail

+353-1-409 4444	+353-1-409 4479	dave.moran@mdl.ie

Romania	Romcar	Alexandra Banciu

Telephone	Fax	E-mail

+40-21-4077-243	+40-21-4077-404	alexandra.banciu@tiriacauto.ro

Russia	Russia Representative Office	Maria Maguire

Telephone	Fax	E-mail

+7-501-498-6473	+7-095-589-2482	mmaguire@mazdaeur.com

Slovenia	MMS d.o.o.	Bogdan Zvanut

(Mazda Motor Slovenia)

Telephone	Fax	E-mail

+386-1-5852792	+386-1-5852793	bogdan.zvanut@mms.si

Spain	Mazda Automoviles Espana, S.A. Natalia García

Telephone	Fax	E-mail

+34-91-418 5468	+34-91-418 5479	ngarcia9@mazdaeurope.com

Sweden	Mazda Motors Sverige AB	Per Lidstrom

Telephone	Fax	E-mail

+46-31-59-11-54	+46-300-10-299	plidstrom@mazdaeurope.com

Gennaio 2006	www.mazda-press.com

M6MPS-Italia-Ori.qxd	16.01.2006	14:45	Uhr	Seite	64

Country	Company	Contact

Switzerland	Mazda Suisse SA	Giuseppe Loffredo

Telephone	Fax	E-mail

+41-22-719 3360	+41-22-719 3305	gloffredo@mazda.ch

Ukraine	AUTO International	Elena Tashchilina

Telephone	Fax	E-mail

+380-44-230-15-81	+380-44-230-15-22	pr@auto-intl.kiev.ua

United Kingdom	Mazda Motors UK	Graeme Fudge

Telephone	Fax	E-mail

+44-1-322 622 691	+44-1-322 622 700	gfudge@mazdaeurope.com

64

Gennaio 2006