La presente Cartella Stampa può essere scaricata dal

Portale per la Stampa di Mazda Motor Europe GmbH

www.mazda-press.com

Agosto 2005	www.mazda-press.com

1. RIASSUNTO –

La Nuova Mazda5	1-8

2. POSIZIONAMENTO –

L’ Alternativa Zoom-Zoom	9-10

3. DESIGN —

Elegante e Deciso	11-16

4. FUNZIONALITÀ INTERNA —

Comunicativa e Flessibile	17-24

5. MOTORIZZAZIONI —

Una gamma Completa	25-30

6. TE LAIO —

Stabile, Prevedibile e Divertente	31-34

7. SICUREZZA –

Affidabilità su Strada	35-38

8. AMBIENTE –

Responsabile e a Basso Impatto	39-40

9. DATI TECNICI	41-54

10. STATISTICHE DI VENDITA

11. INFORMAZIONI SUIMERCATI

12. FOTO -	Indice delle immagini

RIASSUNTO –

La Nuova Mazda5

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Con l’introduzione della nuova Mazda5, la Mazda infonde nuova vita

nel segmento C-MAV europeo con un veicolo elegante, flessibile e

divertente da guidare, che offre due motorizzazioni a benzina briose e

due derivati del motore turbodiesel common-rail a iniezione diretta

MZR-CD da 2,0 litri migliorato, abbinati a un nuovo cambio manuale

a 6 velocità. Entrambi i propulsori diesel sono dotati di serie di filtro

antiparticolato senza necessità di manutenzione a norma Euro IV.

Tutto ciò, unitamente all’esclusivo sistema di sedili Karakuri che offre

spazio anche per sette, alle porte scorrevoli (utilizzate per la prima

volta in un veicolo di questa classe), nonché al comfort e alla

comodità che la caratterizzano, farà sì che la Mazda5 rappresenti per

i clienti il veicolo ideale per soddisfare tutte le proprie esigenze.

Posizionamento – L’ Alternativa Zoom-Zoom

• L’unico monovolume in Europa dotato di porte scorrevoli

• Spazio anche per sette persone

• Sistema Karakuri, altamente flessibile e di nuova concezione,

per sedili e vani portaoggetti

1

Mazda ha riscosso molto successo in Europa con Mazda Premacy sin dal

1999 e la nuova Mazda5 darà seguito a tale tradizione con l’esclusivo

debutto dello spirito Zoom-Zoom in uno dei segmenti dalla crescita più

rapida in Europa, con più di 1,4 milioni di unità vendute nel 2004.

L’equilibrio fra funzionalità interna, spazio anche per sette persone (sono

disponibili versioni a cinque e a sette posti), design elegante con le prime

porte scorrevoli della sua categoria e piacevoli caratteristiche di guida

contraddistinguono Mazda5 dai veicoli della concorrenza e la rendono

una valida alternativa in tale segmento.

www.mazda-press.com

Design – Elegante e Deciso

• Due allestimenti esterni

• Doppie porte scorrevoli, le prime del segmento

• Portellone a sollevamento a doppio stadio

Mazda5, esteriormente, si presenta maestosa, cuneiforme, con una

sofisticata cura per il dettaglio ed un alto grado di qualità costruttiva, che

le conferisce un aspetto elegante e deciso. Viene offerta in due allestimenti

esterni (la cui denominazione dipende dai mercati), uno che enfatizza

l’eleganza del design di Mazda5 per sottolineare la sua immagine raffinata,

e l’altro destinato ai clienti in cerca di un veicolo dalla foggia leggermente

più sportiva. Mazda5 è l’unica del suo segmento in Europa ad essere

dotata di porte scorrevoli; queste sono state ottimizzate per potersi aprire

facilmente con una mano sola, restando aderenti alle fiancate del veicolo

una volta aperte e presentano un’apertura della larghezza di 700 mm per

facilitare l’entrata e l’uscita anche ai passeggeri della terza fila di sedili.

Il portellone a sollevamento di Mazda5 è stato concepito per offrire anche

2	un’eccezionale comodità, con un meccanismo di apertura a doppio stadio

affinché possa essere utilizzato facilmente da persone di qualsiasi statura.

Tutte queste caratteristiche esterne presentano un’elevata qualità

costruttiva, con spazi minimi fra i pannelli della carrozzeria e giunzioni

esterne molto accurate.

Il design interno di Mazda5 si caratterizza per comfort, qualità e facilità

d’uso. Viene offerta in due allestimenti interni (la cui denominazione

dipende dai mercati). Il primo è di colore beige chiaro, scelto per rendere

il viaggio su Mazda5 un’esperienza rilassante, mentre il secondo

presenta un colore di base nero con inserti silver nel quadro strumenti

centrale e altrove, per un’ambientazione più moderna. Tali elementi di

design interno sono stati realizzati con un alto grado di abilità costruttiva,

per offrire una sensazione di qualità che contribuisce a rendere Mazda5

una vettura estremamente gradevole da vivere e da utilizzare ogni giorno.

www.mazda-press.com

Funzionalità Interna – Comunicativa e Flessibile

• Funzionalità eccezionale con l’innovativo sistema Karakuri,

di nuova concezione, per sedili e vani portaoggetti

• 45 vani portaoggetti

• Funzionalità in un solo gesto per facilitare l’entrata e l’uscita

Mazda5 è stata concepita dall’interno all’esterno per garantire un uso

intelligente dello spazio interno. La sua disposizione di base dei sedili

2+3+2 crea uno spazio centrale che favorisce la comunicazione fra tutti i

passeggeri ed offre un alto grado di comfort, comodità e funzionalità. Il

sedile del conducente è regolabile in scorrimento e in altezza, è reclinabile

ed è dotato di regolazione del supporto lombare. Il volante è dotato di

regolazione in altezza e profondità, garantendo a chiunque di trovare la

giusta posizione di guida. La leva del cambio di Mazda5 è ubicata nella

parte inferiore del quadro strumenti centrale, per rendere confortevole e

senza sforzo il cambio marce, ed i pedali presentano una configurazione

che consente di evitare disagi alle gambe, ai piedi e alle caviglie.

I sedili della seconda fila sono regolabili in scorrimento, sono reclinabili	3

e a doppio ripiegamento, senza dover togliere i poggiatesta né dover far

rientrare separatamente le cinture di sicurezza. Sono inoltre caratterizzati

da una funzionalità tale da permettere facilmente l’accesso alla terza fila

con un solo gesto.

Tale flessibilità e la comodità di base dei sedili vengono migliorate

dall’innovativo sistema Karakuri di Mazda5, di nuova concezione,

per sedili e vani portaoggetti, che può trasformare il veicolo in un sette

posti con pochi semplici gesti. Basta bloccare il bracciolo centrale della

seconda fila di sedili in posizione sollevata ed estrarre il settimo sedile

da sotto il sedile sinistro della seconda fila, sistemandolo poi nello spazio

in cui si trovava il bracciolo. Se la priorità viene data ai vani portaoggetti,

può essere estratto un pratico vano Karakuri da sotto il sedile di destra

tramite la stessa procedura. I sedili della terza fila sono di tipo a panca, dal

design sdoppiato 50:50. I loro schienali possono essere facilmente ripiegati

sul sedile con un solo gesto, tirando una linguetta presente sullo schienale

stesso e fornendo in tal modo una superficie di carico piatta che va ad

ampliare il bagagliaio sia in volume che in lunghezza, in funzione della

www.mazda-press.com

disposizione dei sedili. La grande comodità di seduta è dovuta ai cuscini

dei sedili normali, caratterizzati da una larghezza che va da 510 mm nella

prima fila a 500 mm nella seconda e terza fila.

In aggiunta a tale eccezionale funzionalità dei sedili, sono presenti in

totale 45 vani portaoggetti e un gran numero di caratteristiche che

rendono Mazda5 decisamente confortevole da vivere e comoda da

utilizzare. Esse comprendono il Sistema Avanzato di Accesso e di

Accensione Keyless, che fa uso di una chiave formato tessera che elimina

la necessità di cercare la chiave della vettura quando si hanno le mani

occupate. I sistemi all’avanguardia per l’intrattenimento a bordo

consentono di rendere la guida ancora più gradevole e comprendono

un impianto stereo con Unità a Disco Fisso (HDD) da 20 gigabyte che può

memorizzare circa 3.000 canzoni. È disponibile come optional un sistema

di intrattenimento per i sedili posteriori, dotato di monitor a cristalli

liquidi da sette pollici e riproduttore DVD montati sul soffitto davanti ai

sedili della seconda fila. In abbinamento, è presente una presa ausiliare

inserita nel rivestimento dei sedili della terza fila per utilizzare una

consolle per videogiochi o anche una videocamera.

4

Motorizzazioni – Una Gamma Completa

• Due turbodiesel common-rail MZR-CD con filtro antiparticolato

di serie

• Due briosi motori a benzina MZR con bassi consumi ed

emissioni ridotte

• Cambio manuale a sei velocità di nuova concezione

Mazda5 è disponibile, in mercati selezionati, con due derivati del motore

turbodiesel common-rail MZR-CD da 2,0 litri, perfezionato dalla Mazda,

abbinato ad un cambio manuale a sei velocità di nuova concezione.

Entrambi i motori offrono prestazioni affidabili, funzionamento fluido

ed un eccezionale risparmio di carburante, con un filtro antiparticolato

diesel catalitico e senza necessità di manutenzione montato di serie,

per emissioni a norma Euro IV. La versione Standard Power eroga una

potenza di 81 kW/110 CV a 3.500 giri/min. ed una coppia massima di 310

Nm a soli 2.000 giri/min. per un’eccellente risposta del motore a qualsiasi

velocità, con un consumo di soli 6,3 litri di carburante per 100 km. La

www.mazda-press.com

versione High Power eroga una potenza di 105 kW/143 CV a 3.500

giri/min. ed una vigorosa coppia massima di 360 Nm a 2.000 giri/min.,

sempre con un consumo di 6,3 litri per 100 km.

La gamma di motori a benzina di Mazda5 presenta, inoltre, due motori

MZR, DOHC, con quattro cilindri in linea e 16 valvole che sviluppano una

potenza lineare e briosa ed una coppia ottimale con bassi consumi ed

emissioni ridotte a norma Euro IV. Il motore base MZR da 1,8 litri eroga

una potenza di 85 kW/115 CV a 5.300 giri/min. ed una coppia massima

di 165 Nm a 4.000 giri/min., utilizzando solo 7,9 litri di carburante ogni

100 km (percorso misto). Il secondo motore a benzina è un MZR ancora

più potente, da 2,0 litri, che eroga una potenza massima di 107 kW/145 CV

a 6.000 giri/min. e	una coppia di 185 Nm a 4.500 giri/min., utilizzando

invece 8,2 litri ogni 100 km (percorso misto). Entrambi i motori sono

abbinati ad un cambio manuale a cinque velocità, fluido e preciso,

concepito per richiedere poco sforzo sulla leva del cambio in ogni marcia.

Telaio – Stabile, Prevedibile e Divertente

• Sospensioni anteriori MacPherson, posteriori multi-link	5

• Servosterzo adeguato al tipo di motore: servosterzo elettroidraulico

per i motori a benzina, servosterzo idraulico per i diesel

• Freni potenti, con brevi distanze di arresto

I sistemi del telaio della nuova Mazda5 offrono un’esperienza di guida

rilassante, seppur divertente, che rendono l’interno della vettura

confortevole e comunicativo. Presenta una struttura della carrozzeria

rigida e resistente ed un sistema di sospensioni che, a prescindere dalla

carrozzeria di Mazda5, genera uno scarso rollio della stessa. Ne risulta un

giusto equilibrio fra rigidità e risposta precisa su strada, per tanto

divertimento alla guida, e la stabilità necessaria per far viaggiare

confortevolmente fino a sette persone.

La Mazda5 presenta sospensioni anteriori a puntali MacPherson, che

contribuiscono all’equilibrio fra la prevedibile maneggevolezza ed il

comfort di marcia, abbinate a un sistema di sospensioni posteriori

multi-link che ottimizza la campanatura delle ruote posteriori e l’altezza

del centro di rollio per un’eccezionale tenuta di strada e stabilità in

www.mazda-press.com

rettilineo, a prescindere dalla configurazione del motore. I motori diesel

della Mazda5 sono dotati di servosterzo a comando idraulico, che offre le

migliori prestazioni di sterzo in assoluto quando è abbinato ai propulsori

diesel Zoom-Zoom della Mazda5. I motori a benzina sono invece abbinati

al servosterzo a comando elettroidraulico (EHPAS) della Mazda, che offre

l’assistenza ottimale in ogni situazione. I grandi freni a disco ventilati

anteriori ed i dischi rigidi posteriori offrono un eccellente comportamento

in decelerazione e fungono da base per il sistema frenante antibloccaggio

(ABS) a tre canali sulle quattro ruote, con ripartizione elettronica della

forza frenante (EBD) di serie, disponibilità di servofreno meccanico e

controllo dinamico della stabilità (DSC) con sistema di controllo della

trazione (TCS). Tali sistemi consentono alla Mazda5 di fermarsi in soli

39 m a 100 km/h* in condizioni di frenata a freddo.

Sicurezza – Affidabilità su Strada

• Robusta struttura della carrozzeria

• Di serie, Airbag anteriori, laterali ed a tendina per tutte e tre

le file di sedili

6	• Maggiore sicurezza per i pedoni

Mazda5 è dotata di tecnologie di sicurezza attiva e passiva che offrono

affidabilità su strada per un’esperienza di guida confortevole, prevedibile

e gradevole. Le caratteristiche di sicurezza attiva comprendono un Sistema

di Accensione Automatica delle Luci disponibile con Tergicristallo

Automatico. A bordo sono anche presenti, di serie, l’ABS, l’EBD, un

dispositivo di assistenza alla frenata d’emergenza, con la disponibilità,

inoltre, di DSC con TCS.

La Mazda5 presenta una robusta struttura della carrozzeria che offre un

alto grado di protezione in caso di urto a tutti i passeggeri. All’interno,

sono presenti cinture di sicurezza a tre punti di attacco e poggiatesta

regolabili su tutti i sedili, compreso il settimo sedile estraibile. Le cinture

di sicurezza dei sedili della prima fila sono dotate di pretensionatori,

limitatori di carico ed avvisatori visivi ed acustici di cinture non allacciate.

Sono presenti airbag anteriori e laterali per il conducente e per il

passeggero anteriore ed un ampio airbag a tendina per tutte e tre le file

* In condizioni di prova della Mazda

www.mazda-press.com

di sedili. Un piantone dello sterzo collassabile ed un pedale del freno

collassabile proteggono ulteriormente il conducente, inoltre le barre di

rinforzo ad assorbimento di energia, integrate nel rivestimento dei

montanti, e le traverse laterali del tetto consentono di ridurre il rischio

di lesioni al capo dovute ad impatti secondari. È presente un sistema di

sicurezza di autoinversione degli alzacristalli elettrici su tutti i finestrini,

ancoraggi superiori ISOFIX sui sedili esterni della seconda fila, oltre ad

una maggiore sicurezza per i pedoni.

Ambiente — Responsabile e a Basso Impatto

• Produzione responsabile a livello ambientale

• Mazda5 soddisfa l’obiettivo di riciclabilità al 90% della JAMA

• Motori a bassi consumi per una minore quantità di CO2

• Filtro antiparticolato senza necessità di manutenzione di

serie su tutti i motori diesel in Europa

Mazda5 è stata concepita per avere un impatto minimo sull’ambiente sia

nel corso della produzione sia durante e dopo la sua vita operativa. Viene

costruita in uno stabilimento di produzione pulito e sicuro in Giappone	7

ed è quasi completamente priva di piombo, cromo esavalente, mercurio

e cadmio e soddisfa la legislazione UE che vieta l’uso di queste quattro

sostanze. Tramite l’uso appropriato dei materiali, Mazda5 soddisfa

l’obiettivo di riciclabilità al 90% definito dall’Associazione Costruttori

Automobilistici Giapponesi (JAMA). Tutti i motori della Mazda5 sono a

norma Euro IV e utilizzano quantità relativamente scarse di carburante

per ridurre le emissioni globali di CO2. I suoi motori diesel sono dotati di

iniezione common-rail, producono 173 g/km di CO2	e montano di serie

un filtro antiparticolato senza necessità di manutenzione, che

riduce il particolato (PM).

www.mazda-press.com

8

www.mazda-press.com

-6

POSIZIONAMENTO –

L’ Alternativa Zoom-Zoom

Agosto 2005	www.mazda-press.com

• L’unico monovolume in Europa dotato di porte scorrevoli

• Spazio anche per sette persone

• Sistema Karakuri, altamente flessibile e di nuova concezione,

per sedili e vani portaoggetti

Mazda ha avuto successo con la sua monovolume, la Mazda Premacy,

vendendone 333.000 unità in tutto il mondo e più di 140,000 in Europa

fra il 1999 e la metà del 2005. La nuova Mazda5 è l'erede di Premacy

e il quinto prodotto della nuova generazione Mazda iniziata con il

lancio di Mazda6 nel 2002. Concepita dall’interno all’esterno, offre

un’ottima funzionalità interna, un design esterno elegante e una guida

divertente, giungendo ad un equilibrio che la rende l’alternativa

Zoom-Zoom nel suo segmento in Europa.

Mazda5 èla prima avventura Zoom-Zoom di Mazda nel segmento dei

monovolume di classe media (C-MAV). Si tratta di uno dei segmenti più

importanti in Europa, con una crescita superiore al 60 per cento fra il

2000 ed il 2004. Lo scorso anno, in totale, sono stati venduti circa 1,4

milioni di monovolume di classe media. Mazda5 fa il suo ingresso in

uq esto segmento offrendo soluzioni intelligenti per sedili e vani	9

portaoggetti in un veicolo dall’aspetto dinamico e sorprendentemente

divertente da guidare.

Mazda5 èl’unica vettura del suo segmento dotata di porte scorrevoli. Èil

solo veicolo dotato delle' sclusivo ed innovativo sistema Karakuri per sedili

e vani portaoggetti. Tale sistema utilizza lo spazio aperto e comunicativo al

centro del suo abitacolo 23+2+ per trasportare fino a sette persone in

pieno comfort. Ogni giorno èdivertente da guidare e da guardare.

Una gamma completa di motori, tra cui due turbodiesel common-rail

a norma Euro IV, consente agli acuq irenti di scegliere la Mazda 5 più

consona alle proprie esigenze, a prescindere da dove vivono. La'	uto

èstata concepita per piacere ai clienti ultratrentenni, con o senza figli:

persone attente allo stile, sportive e magari un po’ autoindulgenti.

Per loro, Mazda5 èil veicolo ideale.

www.mazda-press.com

10

www.mazda-press.com

DESIGN —

Elegante e Deciso

Agosto 2005	www.mazda-press.com

• Due allestimenti esterni

• Doppie porte scorrevoli, le prime del segmento

• Portellone a sollevamento a doppio stadio

Mazda5 è stata concepita con dimensioni esterne adatte per offrire

spazio anche a sette persone, facilitando l’entrata e l’uscita. Il suo

design è innovativo e ben equilibrato, con un’attraente personalità

Zoom-Zoom, familiare ma che non annoia mai.

Design Esterno

La nuova Mazda5 ha una lunghezza di 4.505 mm (4.555 con paraurti

aerodinamici) ed una larghezza di 1.755 mm, con un’altezza di 1.615 mm

(1.665 mm con barre portatutto) ed un passo dalle dimensioni ottimali, di

2.750 mm. La sua forma a cuneo è stata realizzata grazie ad un frontale

ribassato ed a caratteristiche linee stilizzate che corrono dalla parte

esterna della mascherina a cinque punte fino alla base del montante

anteriore. La mascherina stessa fluisce senza soluzione di continuità verso

le superfici che la circondano e presenta un grande marchio Mazda al

centro. La parte bassa dei gruppi ottici anteriori è allineata con la parte

inferiore della mascherina e presenta proiettori con riflettori, che	11

conferiscono alla parte anteriore di Mazda5 un’espressione marcata,

seppur raffinata.

Vista di lato, il design cuneiforme è ancora più evidente, con un profilo

del tetto che si inerpica e si inclina sull’abitacolo anteriore, per poi

assottigliarsi leggermente verso il basso nella parte posteriore della

vettura. Appena al di sotto delle maniglie delle porte è presente una netta

linea stilizzata che parte dal lato superiore del parafango anteriore, passa

lungo le porte laterali e si fonde con le guide centrali delle porte

scorrevoli. È stato ottenuto un aspetto solido e compatto assottigliando i

finestrini laterali nella parte posteriore e modellando le porte laterali in

modo da inclinarle verso l’interno appena al di sopra della linea di

cintura. Guardando Mazda5 dalla parte anteriore o posteriore, le sezioni

superiori sembrano in questo modo più leggere e meno massicce.

Nella parte posteriore di Mazda5, sui montanti del lunotto sono stati

integrati i gruppi ottici, dalla forma esclusiva, che si incurvano sulle

fiancate del veicolo e nella parte posteriore, consentendo a Mazda5 di

www.mazda-press.com

evitare l’aspetto squadrato che viene associato ad alcuni veicoli del suo

segmento. I finestrini posteriori, i gruppi ottici ed il lunotto del portellone

formano una superficie avvolgente che conferisce a Mazda5 un aspetto

deciso ed armonico.

Due Allestimenti Esterni

In Europa sono disponibili due allestimenti esterni (la cui denominazione

dipende dai mercati) che sono stati concepiti per piacere a clienti con gusti

differenti. Il primo enfatizza l’eleganza del design di Mazda5 per

sottolineare la sua immagine raffinata. Utilizza linee stilizzate ai lati della

presa d’aria anteriore che riprendono le linee inclinate presenti sul cofano

ed ai lati della mascherina, per evidenziare la compattezza del frontale.

Le modanature cromate nella parte inferiore della mascherina, le parabole

argentate dei fari anteriori e le lenti trasparenti rosse dei gruppi ottici

posteriori creano un aspetto distinto e raffinato. I netti profili laterali fanno

sembrare più leggera la parte inferiore della carrozzeria, conferendo un

aspetto globale molto elegante.

Il secondo allestimento esterno è stato concepito per piacere ai clienti che

12	desiderano un veicolo dall’aspetto più sportivo. Presenta un design “alato”

della mascherina anteriore, linee laterali della presa d’aria anteriore che

convergono verso la parte inferiore enfatizzando l’imponenza del veicolo

ed una forma del paraurti anteriore che fa sembrare il muso più lungo e

ribassato. A ciò si aggiungono le minigonne laterali, i gruppi ottici

anteriori e posteriori con inserti metallici e colori tendenzialmente scuri

per un aspetto più sportivo, cerchi in lega a cinque razze da 17 pollici,

spoiler laterali, uno spoiler inferiore posteriore ed uno spoiler sul tetto per

offrire una sensazione di stabilità e di potenzialità aerodinamica.

Mazda5 viene offerta con cerchi in lega da 15, 16 e 17 pollici e cerchi in

acciaio da 15 pollici (in funzione del motore e del modello) ed una scelta

di 11 colori della carrozzeria, con due colori completamente nuovi.

Doppie Porte Scorrevoli

Mazda5 è l’unica vettura del suo segmento ad essere dotata di porte

scorrevoli. Quando sono aperte, sporgono solo di 159 mm dalle fiancate,

rendendo Mazda5 più pratica e comoda negli spazi di parcheggio stretti

rispetto ai veicoli con le porte incernierate. Le aperture delle porte

www.mazda-press.com

scorrevoli sono state ottimizzate nel corso di prove in cui è stato chiesto

a degli adulti di entrare nel veicolo e di accomodarsi nella seconda e nella

terza fila di sedili tenendo fra le braccia un bambino di tre anni. In

seguito, i progettisti hanno incrementato al massimo lo spazio per lo

scorrimento delle porte in modo da farle arretrare il più possibile

collocando il binario inferiore all’interno della traversa laterale e

riducendo al minimo la curvatura del montante posteriore. Il risultato è

stata un’apertura delle porte scorrevoli della larghezza di 700 mm

all’altezza della linea di cintura, dove lo spazio aperto viene utilizzato al

meglio, e con un’altezza di 1.083 mm, rendendo l'entrata e l’uscita da

Mazda5 facile e pratica, anche tenendo fra le braccia un bambino piccolo.

Le porte scorrevoli di Mazda5 sono anche state progettate per potersi

aprire facilmente. I progettisti hanno utilizzato degli studi tridimensionali

di rilevamento dei movimenti per comprendere i processi fisici coinvolti

nell’apertura delle porte scorrevoli dei monovolume di maggiori

dimensioni. A partire da ciò, è stata realizzata una corsa della porta in cui

l’azione iniziale di apertura fornisce sufficiente inerzia per facilitare la

spinta laterale della stessa, con un movimento naturale del corpo. La porta

poi è leggera, con un centro di gravità il più possibile centrale ed è stata	13

concepita con un posizionamento ribassato della maniglia esterna.

Entrambe le guide di scorrimento (inferiore e centrale) presentano dei

rulli relativamente grandi per ridurre al minimo la resistenza al

trascinamento, il che amplifica la forza applicata dalla persona che apre

la porta. Di conseguenza, praticamente chiunque può aprire facilmente le

porte scorrevoli di Mazda5, con una mano sola.

Portellone a Sollevamento a Doppio Stadio

Anche il portellone a sollevamento di Mazda5 è stato concepito per essere

comodo e facile da utilizzare. È dotato di un meccanismo di apertura a

doppio stadio con un primo arresto a 1.812 mm da terra, sufficientemente

basso da poter essere facilmente raggiunto ed utilizzato da persone di

bassa statura. Il secondo arresto è in posizione totalmente aperta, a 1.909

mm da terra, l’altezza giusta per poter essere utilizzato facilmente dalle

persone più alte. Il portellone a sollevamento di Mazda5 presenta inoltre

una grande apertura ed una bassa soglia di carico che facilita le

operazioni di carico e scarico.

www.mazda-press.com

Design Interno

Il design interno di Mazda5 va a completare l’eccezionale funzionalità

della vettura grazie alle forme, ai materiali, ai colori e all’ubicazione degli

strumenti creando nell'abitacolo un’atmosfera di comfort, qualità e facilità

d’uso. Il design del quadro strumenti crea una distanza naturale e comoda

fra il conducente ed i comandi. I progettisti hanno sollevato il quadro

strumenti centrale in modo che i comandi siano facilmente raggiungibili

ed hanno posizionato la leva del cambio nella parte inferiore del quadro

strumenti, in una posizione che rende più facile il cambio di marcia,

soprattutto nei viaggi lunghi.

Mazda5 viene offerta in due allestimenti interni (la cui denominazione

dipende dai mercati) che si abbinano ai due allestimenti esterni. Il primo

presenta un colore di base beige chiaro, che ben contrasta con gli inserti

silver della consolle centrale e delle modanature degli interruttori sulle

porte, con tessuti e rivestimenti soffici al tatto, che rendono rilassante

viaggiare su Mazda5. Il secondo allestimento combina un colore di base

nero con inserti silver sul quadro strumenti centrale per un aspetto più

moderno. Il tessuto a due tonalità utilizzato è leggermente più robusto e

14	presenta un motivo geometrico che si abbina alle venature del quadro

strumenti per conferire una sensazione di equilibrio e di qualità.

Qualità Costruttiva all’esterno e all’interno

I veicoli Mazda sono noti per offrire un alto grado di abilità costruttiva.

La qualità di Mazda5 è immediatamente evidente grazie allo spazio

minimo fra i pannelli della carrozzeria e alle accurate giunzioni esterne.

Il valore di Mazda5 è evidente anche nei particolari esterni, come la

superficie interna del montante centrale, visibile quando la porta

scorrevole è aperta, in cui sono stati eliminati i segni delle saldature,

per conferire un aspetto di alta qualità.

All’interno, i rivestimenti, i materiali ed i colori di Mazda5 sono stati

realizzati con un alto grado di abilità costruttiva che si è concentrata sul

gradimento del cliente e sulla bellezza funzionale. Gli interni sono

esteticamente gradevoli con tutte le parti visibili che comunicano una

sensazione di raffinatezza per offrire una forte percezione di qualità.

Le parti che possono essere toccate dai clienti sono molto morbide,

compresi i rivestimenti, fatti di materiali relativamente spessi. Tutti i

www.mazda-press.com

quadranti e gli interruttori sono stati ottimizzati per garantire un

azionamento armonioso. Tutto è stato progettato ergonomicamente nel

rispetto degli utenti, per garantire facilità d’uso nell’abitacolo. Il quadro

strumenti centrale è stato organizzato in modo da permettere al

conducente di prestare totale attenzione al traffico e alla guida.

15

www.mazda-press.com

16

www.mazda-press.com

FUNZIONALITÀ INTERNA —

Comunicativa e Flessibile

Agosto 2005	www.mazda-press.com

• Funzionalità eccezionale con l’innovativo sistema Karakuri,

di nuova concezione, per sedili e vani

• 45 vani portaoggetti

• Funzionalità in un solo gesto per facilitare l'entrata e l'uscita

Mazda5 è stata concepita dall’interno all’esterno con un alto grado di

comfort e comodità. È stata progettata intorno ad uno spazio al centro

dell’abitacolo che favorisce la comunicazione tra i passeggeri e tale

spazio viene sfruttato pienamente grazie ad un innovativo sistema

Karakuri, di nuova concezione, per sedili e vani portaoggetti, con lo

scopo di offrire un’eccezionale flessibilità ai sedili e spazio anche per

sette persone.

Ambiente della prima fila di sedili

La zona di guida della nuova Mazda5 è stata ottimizzata per il massimo

confort in termini di regolabilità e di azionamento. Il sedile del conducente

presenta una regolazione in scorrimento di 260 mm ed una regolazione in

altezza di 56 mm. Lo schienale del sedile è dotato di sostegno lombare

regolabile ed è reclinabile. Il volante di guida presenta una regolazione in

altezza di 40 mm e in profondità di 50 mm. La leva del cambio è ubicata	17

nella parte inferiore del quadro strumenti centrale per un alto grado di

comfort nel cambio marce. I pedali di guida presentano una

configurazione che consente di evitare disagi alle gambe, ai piedi e alle

caviglie, comprendente un rivestimento del pedale dell’acceleratore

concepito specificamente per rimanere aderente al piede durante

l'azionamento.

Davanti al conducente si trova un quadro strumenti a tre indicatori con il

tachimetro al centro. Il quadro strumenti centrale è stato sollevato per

collocare i comandi dell’impianto stereo ed i comandi del climatizzatore

in un punto in cui possano essere facilmente visibili ed accessibili. Una

rifinitura silver conferisce alla consolle centrale un aspetto raffinato, che

si abbina con le cornici degli interruttori sulle porte anteriori e le maniglie

interne, per una maggiore qualità. Per gli indicatori e gli interruttori è

stata utilizzata una retroilluminazione giallo-verde che conferisce un

aspetto piacevole alla zona di guida. Ed, ovviamente, il sedile del

passeggero può essere fatto scorrere in avanti e indietro e, se necessario,

reclinato in posizione orizzontale.

www.mazda-press.com

Flessibilità dei sedili della seconda e della terza fila

I sedili della seconda fila di Mazda5 sono regolabili in scorrimento di

270 mm e sono reclinabili. Presentano una funzionalità tale da rendere

facile l'accesso ai sedili della terza fila, anche con un solo gesto. Dopo aver

aperto la porta facendola scorrere, basta tirare leggermente una leva che

si trova all’esterno del cuscino e lo schienale del sedile si inclina

automaticamente in avanti e scorre nella sua posizione più avanzata.

Lo spazio di accesso risultante fra il montante posteriore ed il sedile della

seconda fila è sufficientemente ampio (628 mm nella parte superiore dello

schienale, 240 mm a livello del pianale) da rendere facile entrare ed uscire

dalla terza fila di sedili. I sedili della seconda fila sono anche dotati di

doppio ripiegamento, senza dover togliere i poggiatesta e far rientrare

separatamente le cinture di sicurezza. Basta semplicemente tirare una

linguetta sulla parte posteriore del cuscino, inclinare il cuscino in avanti

verso lo schienale del sedile anteriore e quindi sollevare la stessa leva

utilizzata per l'accesso, che inclina automaticamente lo schienale del

sedile sul pianale.

Comfort per tutte le file

18	Il comfort è garantito dall'ampiezza dei cuscini dei sedili, 510 mm per la

prima fila, 500 mm per la seconda e la terza fila. Visto che la distribuzione

della pressione corporea influenza significativamente il comfort di seduta,

ogni sedile ha una struttura che distribuisce in modo omogeneo tale

pressione indipendentemente dalla corporatura del passeggero, in modo

da minimizzare lo stress e garantendo un comfort elevato anche nei viaggi

più lunghi. La particolare struttura delle molle ad "S" degli schienali della

prima fila e dei cuscini dei sedili della seconda e terza fila consente inoltre

di ottenere la stessa performance dei sedili convenzionali con cuscini più

sottili. La combinazione di comfort ed efficienza di spazio rende possibile

la creazione di vani portaoggetti sotto i sedili e la realizzazione di un

sistema Karakuri per sedili e vani.

Sistema Karakuri per sedili e vani portaoggetti

Mazda5 porta a nuovi livelli la flessibilità e comodità di base dei sedili,

aggiungendo un innovativo sistema Karakuri, di nuova concezione, per

sedili e vani portaoggetti, che può trasformare il veicolo in un sette posti

nel giro di pochi secondi e senza dover togliere o inserire altri elementi.

Un settimo cuscino di seduta è ubicato al di sotto del sedile di sinistra

www.mazda-press.com

della seconda fila. Dopo aver bloccato l’ampio bracciolo fra i sedili della

seconda fila in posizione sollevata, basta inclinare in avanti il cuscino del

sedile di sinistra ed estrarre il settimo sedile nello spazio lasciato libero

dal bracciolo, rimettendo nella sua posizione originale il cuscino del sedile

di sinistra. Il bracciolo /schienale del settimo sedile è stato concepito con

un poggiatesta integrato nella parte anteriore, che può quindi essere

estratto per maggiore sicurezza. Se invece è prioritario lo spazio per gli

oggetti, un pratico vano di servizio Karakuri può essere estratto dal sedile

di destra nello spazio fra i sedili della seconda fila utilizzando la stessa

procedura. Se non si stanno utilizzando né il settimo sedile né il vano di

servizio Karakuri, il bracciolo centrale può essere estratto e ripiegato verso

lo schienale del sedile di sinistra, consentendo la comunicazione fra i

passeggeri, ed anche un comodo passagio tra la terza e la seconda fila.

I sedili della terza fila sono di tipo a panca in un design sdoppiato 50:50.

Entrambi gli schienali dei sedili possono essere inclinati in avanti,

singolarmente o insieme, tirando leggermente una linguetta integrata

nello schienale del sedile. Gli schienali possono essere abbattuti sul

cuscino con un solo gesto per formare una superficie piana di carico che

va ad ampliare il pianale del bagagliaio. Con i sedili della terza fila

abbattuti è presente una zona di carico della lunghezza di 1.100 mm,	19

della larghezza di 1.040 mm e con una capacità di 720 litri (VDA). Quando

i sedili della seconda fila vengono a loro volta completamente abbattuti,

il piano di carico ha una lunghezza di 1.700 mm con un volume di carico

di 1.566 litri (VDA). Nella versione a cinque posti, Mazda5 presenta un

volume di carico di 832 litri (VDA) con tutti i sedili in posizione sollevata,

ed un volume di carico di 1.678 litri (VDA) con i sedili della seconda fila

abbattuti.

La zona del bagagliaio della nuova Mazda5 offre inoltre un alto grado di

funzionalità ed è sufficientemente grande, con tutti i sedili in posizione

sollevata, per poter portare oggetti di uso quotidiano, come due casse di

bevande con bottiglie da 1,5 litri ciascuna, o un normale passeggino

pieghevole per bambini. Sono inoltre presenti quattro ganci, nella zona del

bagagliaio, per bloccare qualsiasi cosa si stia trasportando. Sotto il pianale

del portabagagli si trova un utile vano della capacità di 15 litri. Il suo

coperchio può essere incastrato verticalmente in una nicchia per facilitare

l’operazione di carico.

www.mazda-press.com

Vani Portaoggetti Interni

Mazda5 presenta un totale di 45 vani portaoggetti di cui 10 portabicchieri

ubicati nell’abitacolo, sufficienti praticamente per qualsiasi piccolo oggetto

o bevanda che i passeggeri possano voler portare con sé. I sedili della fila

anteriore si avvalgono di tre ripiani portaoggetti sulla plancia, uno su

ciascun lato del volante ed uno dalla parte del passeggero, un cassettino

portaoggetti illuminato, del volume di 11 litri, e portabottiglie da 500 ml

nelle tasche di ciascuna porta anteriore. Ubicata sul pianale, fra i sedili

della fila anteriore, si trova una pratica consolle centrale comprendente

un vano a doppio fondo con un ripiano superiore ed un vano sottostante

sufficientemente grande da contenere fino a sette CD.

Gli schienali dei sedili anteriori sono inoltre dotati di robusti tavolini

pieghevoli ed è presente un’ulteriore tasca sullo schienale del conducente.

Quando il vano di servizio Karakuri è in uso, presenta un ripiano

superiore abbastanza grande da poter contenere piccoli giocattoli,

merendine o biberon. Sotto il ripiano si trova un vano di rete che può

contenere vari oggetti. È inoltre possibile sistemare degli oggetti sotto il

sedile quando il settimo sedile o il vano Karakuri vengono estratti per

20	l’uso, andando a creare uno scomparto sotto il cuscino del sedile di

sinistra o di destra, della capacità di circa 6,3 litri.

Comfort

Mazda5 offre moltissime caratteristiche di serie che rendono gli interni

davvero confortevoli da vivere e che comprendono il sostegno lombare del

conducente, l’aria condizionata, i sedili anteriori riscaldati e gli specchietti

retrovisori elettrici riscaldati. Gli impianti di riscaldamento e dell’aria

condizionata di Mazda5 comprendono anche, oltre alle bocchette sul

cruscotto, delle bocchette al di sotto dei sedili della fila anteriore, a livello

del pianale, che forniscono alla seconda ed alla terza fila di sedili una

circolazione ottimale dell’aria sia in inverno che in estate.

Scarsa Rumorosità nell’Abitacolo

Sono stati presi molti provvedimenti per eliminare la rumorosità e le

vibrazioni prima che esse possano giungere nell’abitacolo di Mazda5.

Nella zona vicino il cruscotto è stato utilizzato un nuovo materiale

insonorizzante, che blocca la rumorosità esterna ed assorbe la rumorosità

interna. Ciò consente di rendere Mazda5 più silenziosa dei veicoli che

www.mazda-press.com

fanno uso di materiali tradizionali in questa zona, che invece tendono a

riflettere la rumorosità interna, facendola tornare nell’abitacolo. I livelli di

rumorosità dei motori diesel sono stati ridotti, tramite la tecnologia

turbodiesel common-rail, a livelli simili a quelli dei motori a benzina e,

nel contempo, il sistema delle sospensioni e la carrozzeria rigida di

Mazda5 sono stati ottimizzati per eliminare le vibrazioni e la rumorosità

provenienti dalla strada, con l’introduzione di pneumatici scelti

specificamente e di braccetti inferiori delle sospensioni anteriori con

boccole idrauliche. La rumorosità del vento è stata mantenuta a livelli

minimi grazie alla forma aerodinamica della vettura, realizzando dei

montanti anteriori il più a filo possibile col resto della carrozzeria ed

ottimizzando la forma ed il posizionamento degli elementi esterni.

L'insonorizzazione della struttura della carrozzeria e le guarnizioni in

gomma, costituite da un singolo pezzo, per le porte anteriori e per le porte

scorrevoli consentono di ridurre la rumorosità aerodinamica e quella

proveniente dalla strada.

Comodità

Mazda5 è piacevole da usare, con caratteristiche di serie di grande

comodità, come la chiave retrattile e la chiusura centralizzata a distanza,	21

doppie porte scorrevoli ed alzacristalli automatici per i finestrini anteriori

e posteriori (in funzione del modello). A ciò vanno ad aggiungersi

caratteristiche opzionali come i fari allo Xenon, il Cruise Control per

entrambi i motori diesel ed un Sistema Avanzato di Accesso e di

Accensione Keyless (in funzione dei mercati e dei modelli). Tale sistema

utilizza una chiave formato tessera che elimina la necessità di cercare la

chiave della macchina quando si hanno le mani occupate a sorreggere

borse. Una volta che il proprietario di Mazda5 arriva ad 80 cm dalla

vettura, la chiave formato tessera manda un codice di identificazione

tramite un segnale radio ad una centralina a bordo che sblocca la vettura

consentendone l’apertura premendo uno dei tre pulsanti (sulle porte

anteriori e sul portellone a sollevamento).

Mazda5 è dotata, inoltre, di un sistema di navigazione satellitare con DVD,

disponibile con uno schermo estraibile sul cruscotto. Per le vetture dotate

di tale opzione, è disponibile un nuovo sistema a supporto del conducente

(in funzione dei mercati), con una videocamera montata posteriormente

che consente la visuale della parte posteriore del veicolo, calcolando e

www.mazda-press.com

mostrando la linea che prenderà il veicolo se verrà mantenuta

l’angolazione attuale del volante. Il sistema si avvia quando la leva del

cambio viene posta in retromarcia e consente di guidare e di parcheggiare

più facilmente procedendo all'indietro. È inoltre disponibile un Sistema

di Autoaccensione Intelligente delle Luci che monitorizza costantemente la

luce intorno al veicolo utilizzando sensori rivolti verso l’alto e in avanti.

Tale sistema viene offerto con il Tergicristallo ad Attivazione Automatica,

che comanda lo stato di attivazione/disattivazione e la velocità del

tergicristallo tramite un sensore sul parabrezza che monitorizza il fattore

di riflessione degli infrarossi del vetro e, quindi, regola automaticamente

le spazzole alla velocità corretta per una visibilità ottimale.

Mazda5 offre inoltre una protezione antifurto perfezionata con tecnologie

avanzate di sicurezza che offrono una maggiore serenità con un alto grado

di comodità. Esse comprendono un sistema di immobilizzazione che

impedisce la messa in moto del motore senza la chiave corretta di Mazda.

La chiave trasmette un codice di identificazione ad un’antenna sul

blocchetto della chiave di accensione. Se il codice non corrisponde,

la centralina di controllo disabilita il motorino di avviamento ed i sistemi

22	del carburante e di accensione.

Intrattenimento a Bordo

L’impianto stereo di serie di Mazda5 presenta un’unica unità audio 2DIN

dotata di radio AM/FM e spazio per un riproduttore CD, abbinato a

quattro altoparlanti e due tweeter più piccoli. Nei mercati in cui è

disponibile, può essere ordinato un impianto stereo con Unità a Disco

Fisso da 20 gigabyte, di nuova concezione, che elimina la presenza di

CD sparsi per la vettura. Il sistema può memorizzare circa 3.000 canzoni

ed, in tal modo, dopo la registrazione i CD possono essere riportati a casa.

Le canzoni memorizzate possono anche essere catalogate in quattro

modalità diverse (Riproduci Tutto, Genere, Artista e Preferiti), il che

consente di registrare e di memorizzare canzoni in base al tipo o a chi si

appresta ad ascoltarle. È inoltre disponibile un sistema di intrattenimento

per i sedili posteriori comprendente un monitor LCD da sette pollici ed

un’unità per la riproduzione di DVD montati sul soffitto davanti alla

seconda fila di sedili. Con una leggera pressione su tale unità, lo schermo

per la visualizzazione dei DVD si ribalta verso il basso e l’unità di

riproduzione fuoriesce al di sopra dello stesso. Lo schermo di

www.mazda-press.com

visualizzazione può essere collocato in tre posizioni di inclinazione, per

poter ottenere la migliore qualità delle immagini a prescindere dalle

condizioni di illuminazione che possano sussistere in quel momento.

L’impianto viene fornito con telecomando. Il sistema DVD è inoltre in

grado di riprodurre file MP3. Questa è una funzione particolarmente utile,

dal momento che offre due diversi sistemi audio per permettere ai

passeggeri di ascoltare la loro musica preferita. È possibile azionare

l’impianto stereo dell’auto e, allo stesso tempo, i passeggeri che desiderano

ascoltare i file MP3 possono farlo utilizzando le cuffie a infrarossi

disponibili a richiesta. Vi è anche una presa ausiliare montata sul

rivestimento vicino ai sedili della terza fila, che consente di utilizzare

una consolle per videogiochi, una videocamera ed altri dispositivi per la

riproduzione di filmati.

23

www.mazda-press.com

24

www.mazda-press.com

MOTORIZZAZIONI —

Una Gamma Completa

Agosto 2005	www.mazda-press.com

La gamma di motorizzazioni della Mazda5 presenta due motori diesel

common-rail MZR-CD con filtro antiparticolato senza necessità

di manutenzione montato di serie, abbinati ad un nuovo cambio

manuale a sei velocità, insieme a due briosi motori a benzina MZR.

Questi propulsori sono stati messi a punto per potersi avvantaggiare

pienamente della forma aerodinamica e delle dimensioni compatte

della vettura, per offrire un divertimento di guida Zoom-Zoom anche

con sette persone a bordo.

Motorizzazioni Diesel

• Due derivati del motore turbodiesel common-rail MZR-CD

da 2,0 litri

• Filtro antiparticolato senza necessità di manutenzione di serie

• Potenza, coppia vigorosa, bassi consumi ed emissioni ridotte

• Nuovo cambio manuale a sei velocità

Con due derivati del motore turbodiesel common-rail MZR-CD da 2,0 litri,

perfezionato dalla Mazda, la casa continua ad offrire tutto ciò che viene

richiesto dal crescente numero di clienti europei la cui scelta ricade su un	25

diesel: prestazioni affidabili, funzionamento fluido come quello di un

motore a benzina ed eccezionale risparmio di carburante. Entrambi i

propulsori sono dotati di serie di un filtro antiparticolato diesel catalitico,

per emissioni a norma Euro IV. La versione Standard Power del

MZR-CD da 2,0 litri è stata concepita per offrire potenza e coppia ottimali

con consumi ridotti, mentre la versione High Power è stata concepita per

coloro che sono alla ricerca di maggiori prestazioni.

Sui motori diesel della Mazda5 è stato utilizzato un turbocompressore a

geometria variabile, che aumenta al massimo la coppia nell’ambito di una

vasta gamma di regimi del motore. Presenta un design ottimizzato che lo

rende più compatto, con una turbina caratterizzata da un minore

momento d’inerzia. Ciò offre al motore un’accelerazione più fluida e

lineare, con una potenza massima più elevata, e rende disponibili 300 Nm

di coppia a soli 1.500 giri/min. per un’eccellente risposta del motore su

tutta la gamma di regimi. La versione Standard Power del motore

MZR-CD da 2,0 litri eroga una potenza di 81 kW/110 CV a 3.500 giri/min.

ed una coppia massima di 310 Nm a soli 2.000 giri/min., con una velocità

www.mazda-press.com

massima di 179 km/h. La versione High Power eroga una potenza

massima di 105 kW/143 CV a 3.500 giri/min. ed una vigorosa coppia

massima di 360 Nm a 2.000 giri/min. con una velocità massima di

197 km/h.

Rumorosità, Vibrazioni e Sollecitazioni Stradali (NVH) e Consumo

di Carburante Ridotto

L’impiego di motori diesel sulla nuova Mazda5 ha rappresentato una

speciale sfida per gli ingegneri della Mazda, dal momento che entrambi

i derivati sono più pesanti, hanno una coppia più elevata e potrebbero

creare livelli di rumorosità più alti rispetto a un motore a benzina. Per

questo motivo sono state impiegate diverse tecnologie per mantenere la

rumorosità e le vibrazioni su livelli analoghi a quelli dei motori a benzina.

La riduzione della rumorosità e delle vibrazioni del motore diesel inizia

con una combustione ottimizzata. I motori diesel della Mazda5 impiegano

un sistema di iniezione common-rail con una pressione estremamente

elevata - fino a 1800 Bar - e iniezione multifase fino a sei volte per ciclo, a

seconda delle condizioni di funzionamento. L’iniezione multifase evita i

26	repentini aumenti di pressione nei cilindri, ed elimina il battito in testa e

la rumorosità di combustione in generale. Il motore usa l'iniezione pilota a

bassi regimi. Durante questo processo, una piccola quantità di

combustibile viene iniettata nel cilindro prima della iniezione principale,

il che riduce considerevolmente la rumorosità di combustione.	Mazda5

impiega un volano a doppia-massa che riduce il rumore e la vibrazione

del motore, in combinazione con un isolamento di rumore e di

vibrazione tale da evitare che il rumore arrivi all'interno dell'abitacolo

(si veda Cap. 4).

Nonostante la notevole erogazione di potenza e la coppia elevata,

i propulsori diesel della Mazda5 utilizzano una quantità ridotta di

combustibile grazie all’impiego di varie tecnologie motoristiche. Il sistema

common-rail, per esempio, usa iniettori a sei fori migliorati	per produrre

la migliore atomizzazione del combustibile possibile. Il volume di

iniezione del carburante, la frequenza e la distribuzione sono ottimizzate

elettronicamente in base alla posizione del pedale dell'acceleratore, alla

velocità del motore e ad altre variabili, per ottimizzare l’efficienza della

combustione. Grazie ai pistoni modificati del motore MZR-CD da 2,0 litri

www.mazda-press.com

della Mazda5, si raggiunge un basso rapporto di compressione pari a

16.7:1. Ciò riduce le perdite di pompaggio, migliora l’efficienza termica a

carichi del motore medi e alti e contribuisce a limitare il consumo di

carburante. Inoltre, il basso rapporto di compressione riduce

significativamente il rumore del motore al minimo. Abbinate al nuovo

cambio a sei velocità, queste tecnologie riducono il consumo di carburante

senza sacrificare il piacere di guida Zoom-Zoom.

Emissioni

Per ottenere emissioni a norma Euro IV, i due derivati del diesel MZR-CD

da 2,0 litri della Mazda5 impiegano una combinazione di moderna

tecnologia motoristica e un nuovo sistema filtro antiparticolato. Il motore

stesso è progettato per produrre la minore quantità possibile di emissioni

tossiche durante la combustione, assicurando al contempo una risposta

del motore vivace e caratterizzata da una coppia elevata. L’iniezione

multifase del motore riduce al minimo la quantità di particolato (PM)

residuo in seguito alla combustione. I motori sono anche dotati di valvola

del parzializzatore di aspirazione controllata elettronicamente e di valvola

di ricircolo dei gas di scarico (EGR) per far cessare la produzione di NOx.

27

Sistema filtro antiparticolato – A Norma Euro IV

Queste tecnologie motoristiche sono abbinate a un nuovo sistema filtro

antiparticolato catalizzato che praticamente azzera le emissioni di

particolato (PM), garantendo il rispetto della norma Euro IV e minori costi

di funzionamento nella maggior parte dei Paesi. Il sistema cattura il

particolato in un filtro ceramico in carburo di silicio con struttura a nido

d’ape consistente in canali quadrati disposti in modo sfalsato e chiusi ad

estremità alterne. Il particolato contenuto nei gas di scarico si accumula

sulle pareti divisorie porose, mentre i gas attraversano il filtro.

Per impedire che il particolato blocchi il filtro, esso deve essere

“rigenerato” a intervalli regolari. Con l'aiuto di un sensore di variazione di

pressione posizionato in corrispondenza della paratia del vano motore che

misura la differenza di pressione nel flusso di gas di scarico a monte e a

valle del filtro antiparticolato, tre sensori di temperatura dei gas di scarico

e un sensore ossigeno, il modulo di controllo motore (PCM) monitora la

quantità di particolato nel filtro. Quando la capacità massima del filtro

viene raggiunta, il modulo di controllo motore (PCM), in combinazione

www.mazda-press.com

col sistema di iniezione common-rail, inizia a bruciare il particolato

accumulato nel filtro iniettando piccole quantità di carburante durante il

ciclo di scarico e aumentando per un breve periodo le temperature dei gas

di scarico. Ulteriori accorgimenti per aumentare la temperatura dei gas

di scarico sono la chiusura della valvola EGR e della valvola del

parzializzatore di aspirazione.

Il nuovo diesel della Mazda5 usa un sistema filtro antiparticolato

catalizzato con canali nel filtro rivestito di platino. Questo rivestimento

riduce la temperatura light-off del particolato raccolto e consente la

rigenerazione del filtro a una minor temperatura dei gas di scarico

compresa tra 350° e 500 C° (a seconda delle condizioni in cui il motore si

trova ad operare). Usando un filtro antiparticolato catalitico, la Mazda5

non necessita di uno speciale additivo per combustibile per ridurre la

temperatura di light-off come altre auto, cosicché il sistema del filtro non

presenta necessità di manutenzione. Per raggiungere la temperatura del

gas di scarico necessaria per bruciare il particolato durante il processo di

rigenerazione, la quantità di carburante iniettato viene aumentata.

Tuttavia, il processo di rigenerazione del filtro antiparticolato rappresenta

28	una minima parte del tempo di funzionamento totale del motore, per cui il

suo impatto sul consumo generale di combustibile è minimo. I propulsori

diesel con sistema filtro antiparticolato della Mazda5 producono emissioni

perfettamente a norma Euro IV, utilizzando solo 6,3 litri di carburante per

100 km (sul percorso misto) e generando 173 g/km di CO2. Il sistema filtro

antiparticolato della Mazda5 è in grado di rigenerarsi nelle normali

condizioni di guida caratterizzate da un insieme di percorsi urbani ed

extraurbani. Tuttavia, in condizioni estremamente inusuali (come giornate

di guida continua a bassissima velocità), si accenderà una spia del filtro

antiparticolato sul cruscotto per indicare che è necessaria la

rigenerazione. L’auto dovrà poi essere guidata a velocità normale per 10-15

minuti (a un regime del motore di 2000 giri/min. o superiore, ed a una

velocità del veicolo di 40 km/h come minimo) per rigenerare il filtro.

Trasmissione

Entrambi i motori diesel sono accoppiati con un cambio a sei marce di

nuovo sviluppo con una frizione auto-registrante, che sono concepiti per

consentire uno stile di guida Zoom-Zoom provvedendo entrambi i motori

di una coppia massima di 360 Nm. Esso ha una configurazione a tre

www.mazda-press.com

alberi, uno primario e due secondari, che lo rende estremamente

compatto. La prima, la seconda e la terza marcia sono dotate di

sincronizzatori a triplo cono, mentre la quarta presenta un sincronizzatore

a doppio cono; essi consentono il pieno utilizzo di una elevata coppia

motore a bassi regimi ed offrono un cambio marcia fluido e una maggiore

durata. La sesta marcia del cambio funge anche da marcia

sovramoltiplicata, utilizza pienamente la potenza del motore e consente

velocità di crociera elevate.

Motorizzazioni a Benzina

• Due briosi motori a benzina MZR

• Bassi consumi di carburante e scarse emissioni

• Cambio manuale a cinque velocità armonioso

La gamma dei propulsori a benzina di Mazda5 comprende due motori

MZR, un 1,8 litri ed un 2,0 litri, entrambi motori DOHC quattro cilindri in

linea e 16 valvole che sviluppano una potenza lineare e briosa ed una

coppia ottimale con bassi consumi ed emissioni a norma Euro IV.

Entrambi i motori presentano un blocco cilindri ed una testa cilindri in	29

lega, che li rendono leggeri e robusti per un’eccezionale rigidità di

accoppiamento con il cambio, e sono dotati di pistoni e bielle alleggerite

per minori vibrazioni ed una sensazione di marcia lineare.

I motori comprendono ampie luci di aspirazione, un filtro dell’aria a bassa

resistenza ed un collettore d’aspirazione con lunghe giranti di lunghezza

equivalente che consentono di ridurre la resistenza in aspirazione per alte

prestazioni. Sono dotati di una valvola di controllo dei vortici di swirl e

tumble sul collettore di aspirazione, che garantisce una combustione

stabile quando il motore è freddo e riduce al minimo le emissioni allo

scarico. Il motore a benzina da 1,8 litri di Mazda5 eroga una potenza di

85 kW/115 CV a 5.300 giri/min. ed una coppia massima di 165 Nm a

4.000 giri/min., utilizzando solo 7,9 litri di carburante ogni 100 km

(percorso misto).

Il motore a benzina MZR da 2,0 litri di Mazda5 è dotato di un sistema ad

induzione variabile per una coppia ottimale a qualsiasi velocità. Eroga una

potenza massima di 107 kW/145 CV a 6.000 giri/min. ed una coppia di

www.mazda-press.com

185 Nm a 4.500 giri/min., utilizzando, nel contempo, 8,2 litri ogni 100 km

(percorso misto). Entrambi i motori sono abbinati ad un cambio manuale

perfezionato a cinque velocità, con sincronizzatori a triplo cono per la

prima e la seconda marcia e sincronizzatori a doppio cono per la terza

e la quarta marcia, che riducono lo sforzo per il cambio marce ad ogni

velocità, ma soprattutto nelle scalate dalla seconda marcia alla prima,

il che risulta utile nella guida cittadina altamente congestionata. Entrambi

i motori sono rapidi in ripresa, con velocità di crociera ottimali. Il motore

a benzina da 1,8 litri accelera da 0 a 100 km/h in 11,4 secondi* con una

velocità massima di 182 km/h, il motore a benzina da 2,0 litri in 10,8

secondi* con una velocità massima di 196 km/h.

30

* In condizioni di prova della Mazda

www.mazda-press.com

TE LAIO —

Stabile, Prevedibile e Divertente

Agosto 2005	www.mazda-press.com

• Sospensioni anteriori MacPherson, posteriori multi-link

• Servosterzo adeguato al tipo di motore: servosterzo elettroidraulico

per i motori a	benzina, servosterzo idraulico per i diesel

• Freni robusti, con distanze di arresto brevi

Il telaio della nuova Mazda5 offre equilibrio fra stabilità in manovra

e comfort di marcia per una guida rilassante, seppur divertente,

andando ad intensificare gli interni confortevoli e comunicativi della

vettura.

Carrozzeria

Concentrandosi sulla rigidità flessionale e torsionale ed utilizzando acciaio

ad alta resistenza, è stata realizzata per Mazda5 una carrozzeria che

resiste effettivamente alla flessione in tutte le situazioni di guida. Sono

stati utilizzati elementi a grande sezione trasversale, in abbinamento ad

elementi longitudinali diritti che vanno da un’estremità all’altra del

veicolo. Tre traverse in fondo al tunnel dell'albero riducono al minimo la

deformazione. Eccezionale robustezza della carrozzeria e resistenza agli

urti nella parte posteriore vengono garantite dagli elementi strutturali

posteriori esterni, che si sovrappongono ai longheroni laterali per creare	31

ampie superfici di connessione. Fra loro si trova un nuovo elemento di

rinforzo, che riduce al minimo le vibrazioni del pannello del pianale,

rafforza la struttura globale della carrozzeria ed aumenta il comfort di

marcia per i passeggeri della terza fila di sedili.

Anche i montanti della nuova Mazda5 sono stati rinforzati per eliminare

il ritardo nella risposta nel corso delle manovre. Ulteriore rigidità della

carrozzeria viene fornita dalle traverse inferiori delle porte scorrevoli che

sono ubicate all’interno dei longheroni laterali e che dotano ciascun

longherone laterale di una sezione aperta. I longheroni laterali sono

costruiti in acciaio ad alta resistenza, ciascuno con un’ampia sezione

trasversale, e presentano giunzioni rinforzate nei punti in cui sono

collegati ai montanti centrali e posteriori. Sono anche state applicate

saldature di rinforzo alle sezioni angolari, nei punti in cui ciascun

montante incontra una guida di scorrimento, e sono state applicate anche

intorno alle guide stesse per una maggiore rigidità. L’ampia apertura del

portellone a sollevamento di Mazda5 è circondata da una struttura a

sezione chiusa che è unita tramite piastre nodali alle torrette delle

www.mazda-press.com

sospensioni posteriori. Sono inoltre state aggiunte piastre nodali alla zona

posteriore del pianale, un’esclusiva in questo segmento, che contribuisce

al confort di marcia per i passeggeri della terza fila di sedili.

Sospensioni

Il sistema di sospensioni della Mazda5 è stato concepito e messo a punto

per resistere al rollio dovuto alla sua carrozzeria relativamente alta ed alle

dimensioni globali compatte. Offre inoltre un equilibrio fra rigidità e

risposta precisa su strada per una quantità ottimale di divertimento di

guida, e la stabilità necessaria per una marcia confortevole anche per sette

persone. Sia le sospensioni anteriori sia quelle posteriori sono ottimizzate

per i motori diesel e a benzina in modo da garantire che la nuova Mazda5

risponda in modo fluido e prevedibile ai comandi del conducente e sia

confortevole e silenziosa.

Sospensioni Anteriori

La Mazda5 presenta sospensioni anteriori a puntali MacPherson che

contribuiscono all’equilibrio ottimale fra la prevedibile maneggevolezza

ed il comfort di marcia. Ciò viene ottenuto tramite varie caratteristiche

32	speciali tra cui dei supporti in gomma inseriti nei quattro punti di unione

tra le traverse e la carrozzeria, che supportano la rigidità delle sospensioni

anteriori eliminando al contempo le sollecitazioni stradali, la rumorosità e

le vibrazioni. I braccetti inferiori delle sospensioni anteriori sono stati

ottimizzati specificamente per i motori diesel della Mazda 5 e, come per i

motori a benzina, presentano cuscinetti posteriori riempiti di liquido che

contribuiscono ad ottenere un equilibrio fra la stabilità in manovra, il

comfort di marcia e la soppressione di rumorosità, vibrazioni e

sollecitazioni stradali.

La forza degli ammortizzatori, il rapporto di compressione delle molle e

l'elasticità dei braccetti delle sospensioni anteriori sono regolati per

adattarsi alle specifiche configurazioni di entrambi i motori diesel e

benzina. Anteriormente sono presenti ammortizzatori con pistoni di

grande diametro che offrono un’eccezionale capacità di reazione e, nel

contempo, le molle integrate eliminano il saltellamento delle ruote in

curva e contribuiscono alla stabilità ed alla tenuta di strada. L’efficacia

degli ammortizzatori è stata ulteriormente ottimizzata tramite un design

ed una configurazione delle molle che riducono al minimo l’attrito degli

www.mazda-press.com

ammortizzatori e tramite un supporto dei puntali superiori di tipo ad

azionamento suddiviso. Ciò consente di separare la messa a punto delle

caratteristiche di smorzamento e di flessione, con eccezionali prestazioni

degli ammortizzatori anteriori. I respingenti sono stati concepiti in modo

da fungere da molle ausiliari, il che ottimizza l’interazione fra gli ammor-

tizzatori e le molle a spirale, rendendo l’intera sospensione ancora più

elastica. Un posizionamento ribassato dell’ingranaggio dello sterzo implica

che i tiranti possono essere più corti, con una notevole quantità di

controllo della convergenza/divergenza lineare, che contribuisce alla

stabilità globale in manovra. I cuscinetti del mozzo anteriore sono stati

concepiti in modo da essere molto rigidi e gli stabilizzatori anteriori

presentano diametri di notevole spessore, che consentono di opporre

resistenza al rollio.

Sospensioni Posteriori

Posteriormente è presente un sistema di sospensioni multi- link che

ottimizza la campanatura delle ruote posteriori e l’altezza del centro di

rollio, per un’eccezionale tenuta di strada, stabilità in rettilineo ed una

risposta precisa allo sterzo. Per i motori diesel di Mazda5, il rapporto di

compressione delle molle delle sospensioni posteriori è stato ottimizzato.	33

L’attrito degli ammortizzatori posteriori è stato ridotto al minimo

collocando le molle e gli ammortizzatori in posizioni separate, con le

molle ubicate sotto il pianale. Ciò significa anche maggiore spazio per la

terza fila di sedili. L’intera sospensione posteriore è stata concepita per

poter distribuire meglio i vari pesi dei passeggeri e dei bagagli su Mazda5.

Ed, infine, le caratteristiche dei cuscinetti dei braccetti laterali anteriori e

posteriori sono state concepite per indurre convergenza quando vengono

applicate sollecitazioni ai pneumatici posteriori, il che contribuisce ad una

maggiore stabilità in manovra.

Sterzo

Entrambi i propulsori diesel della Mazda5 sono abbinati a un servosterzo

a comando idraulico concepito per essere caratterizzato da un attrito

ridotto e per offrire una risposta su strada e un’assistenza eccezionali nelle

sterzate in spazi ristretti. Il sistema è sensibile alla velocità del motore ed

offre le migliori prestazioni di sterzo in assoluto quando è abbinato ai

propulsori diesel Zoom-Zoom della Mazda5. I motori a benzina sono

invece dotati di servosterzo a comando elettroidraulico (EHPAS), che

www.mazda-press.com

differisce dal normale servosterzo a comando esclusivamente idraulico per

il fatto che la sua pompa idraulica viene azionata elettricamente invece

che dal motore. A velocità più elevate, l’EHPAS eroga un’assistenza minore

per una robusta sensazione di sterzata centralizzata e, a basse velocità,

offre un’assistenza maggiore per facilitare le azioni di sterzata in spazi

ristretti.

Freni

Mazda5 è dotata di dischi ventilati anteriori e di dischi posteriori che

offrono un ottimo controllo e brevi distanze di arresto. Il veicolo viene

offerto con dischi di differente diametro a seconda della dimensioni dei

cerchi, uno da 278 mm anteriormente/280 mm posteriormente, o uno più

grande, da 300 mm anteriormente/302 mm posteriormente. Il servofreno a

depressione del diametro di 254 mm intensifica la forza frenante e la

risposta dei freni ed offre un incremento lineare in decelerazione man

mano che aumenta la corsa del pedale del freno. Tale sistema funge da

base per un sistema frenante antibloccaggio (ABS) a tre canali sulle

quattro ruote, con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)

e con un dispositivo di assistenza alla frenata d’emergenza di serie, in

34	abbinamento alla disponibilità di un controllo dinamico della stabilità

(DSC) con controllo della trazione (TCS). Il risultato di tali tecnologie è

una distanza di arresto di 39 metri a 100 km/h* in condizioni di frenata a

freddo.

* In condizioni di prova della Mazda

www.mazda-press.com

-10

SICUREZZA –

Affidabilità su Strada

Agosto 2005	www.mazda-press.com

• Robusta struttura della carrozzeria

• Di serie, Airbag anteriori, laterali ed a tendina per tutte e tre

le file di sedili

• Maggiore sicurezza per i pedoni

Mazda5 presenta un comportamento dinamico prevedibile e stabile in

normali condizioni di guida, a cui si vanno ad aggiungere numerose

tecnologie di sicurezza attiva e passiva, per una sensazione di

affidabilità su strada.

Sicurezza Attiva

Mazda5 offre un’eccellente visibilità al conducente in tutte le direzioni, con

ampi angoli di visuale anteriore, grandi finestrini angolari ed a ciò abbina

una comportamento dinamico prevedibile e stabile per una guida sicura in

condizioni normali. Ad assistere il conducente nell’evitare situazioni

potenzialmente pericolose, sono presenti numerosi sistemi di sicurezza

attiva, che comprendono un Sistema di Accensione Automatica delle Luci

con Tergicristallo Automatico, grandi freni a disco ventilati anteriori e

robusti freni a disco posteriori, ABS sulle quattro ruote, EBD e dispositivo

di assistenza alla frenata d’emergenza di serie, DSC con TCS.	35

Sicurezza Passiva

I passeggeri di Mazda5 sono protetti da una struttura della carrozzeria che

adotta il Sistema Avanzato di Distribuzione ed Assorbimento degli Impatti

di Mazda (MAIDAS), che la rende migliore, per offrire la massima

robustezza e per far deviare l’energia d’urto lontano dall’abitacolo, per un

alto grado di sicurezza in caso di urto. La struttura a tripla H di Mazda5 è

stata irrobustita ulteriormente andando a rinforzare le tre traverse del

tetto. Le porte anteriori presentano un elemento di rinforzo all’altezza

della linea di cintura che è stato montato su una barra antintrusione. I

montanti centrali di Mazda5 sono costruiti in acciaio ad alta resistenza, sia

i longheroni laterali che i montanti centrali presentano grandi sezioni

trasversali per un’eccezionale robustezza e sono stati inseriti dei rinforzi al

di sotto dei montanti centrali e posteriori per rafforzarne le giunzioni ai

longheroni laterali. Le porte scorrevoli e la carrozzeria presentano grandi

parti sovrapposte in maniera ottimale, con saldature di rinforzo sulle

sezioni angolari, nei punti in cui ciascun montante si incontra con la

guida di scorrimento ed intorno alle guide stesse.

www.mazda-press.com

Nella parte posteriore, Mazda5 presenta longheroni posteriori costruiti in

acciaio ad alta resistenza in grado di assorbire l’energia d’urto posteriore.

Gli elementi strutturali posteriori e le traverse laterali si sovrappongono in

modo da creare ampie superfici di connessione, che consentono di

disperdere la forza applicata alla parte posteriore di Mazda5 in caso di

urto. L’apertura del portellone a sollevamento è stata rafforzata tramite

una struttura a sezione chiusa che circonda l’intera apertura e che è

collegata tramite piastre nodali alle torrette delle sospensioni posteriori.

Il serbatoio del carburante è ubicato davanti all’assale posteriore, il che

riduce i rischi di danneggiamento del serbatoio stesso.

All’interno, la nuova Mazda5 presenta un lungo elenco di caratteristiche

atte a proteggere i passeggeri in caso di incidente. Sono presenti cinture di

sicurezza a tre punti di attacco e poggiatesta regolabili su tutti i sedili,

compreso il settimo sedile estraibile. Le cinture di sicurezza dei sedili

della prima fila sono dotate di pretensionatori, limitatori di carico ed

avvisatori visivi ed acustici di cinture di sicurezza non allacciate. Sono

presenti airbag anteriori e laterali per il conducente e per il passeggero

anteriore ed ampi airbag a tendina, di serie, a protezione di tutte e tre le

36	file di sedili. In caso di urto frontale, il piantone dello sterzo collassabile

orizzontalmente consente di ridurre le lesioni al capo ed al torace del

conducente, ed è presente un pedale del freno collassabile che riduce il

rischio di lesioni agli arti inferiori del conducente.

Barre ad assorbimento-energia sono state integrate nel rivestimento dei

montanti e delle traverse laterali del tetto, il che serve a ridurre il rischio

di potenziali lesioni al capo dovute ad urti secondari. Ciascuno dei quattro

alzacristalli elettrici di Mazda5 è dotato di un sistema di sicurezza ad

autoinversione che rileva un ostacolo (come il capo o la mano di un

bambino) mentre si sta chiudendo il finestrino ed abbassandolo

immediatamente per evitare eventuali lesioni. E, proprio come si conviene

ad un veicolo familiare, anche per sette persone, sono stati installati

ancoraggi ed agganci superiori ISOFIX sui sedili esterni della seconda fila.

Mazda5 è anche stata concepita per proteggere i pedoni. Il cofano è stato

progettato con un ampio spazio (di almeno 100,7 mm) per l’assorbimento

di energia fra lo stesso ed il primo punto di contatto. Ciò è stato

perfezionato dall’introduzione di una traversa inclinata nel cofano

www.mazda-press.com

(le traverse convenzionali della cappottatura sono più o meno orizzontali),

costruita in materiale sottile, che consente di disperdere l’energia d’urto

nella eventualità in cui un pedone vada a sbattere contro la parte

superiore del cofano. Le barre di rinforzo ubicate anteriormente lungo

tutta la larghezza della parte inferiore aumentano al massimo la

rigidità longitudinale in tale punto e consentono di ridurre il rischio che

le gambe di una persona possano rimanere intrappolate al di sotto del

veicolo.

37

www.mazda-press.com

38

www.mazda-press.com

AMBIENTE –

Responsabile e a Basso Impatto

Agosto 2005	www.mazda-press.com

• Produzione responsabile a livello ambientale

• Mazda5 soddisfa l’obiettivo di riciclabilità al 90% della JAMA

• Motori a bassi consumi per una minore quantità di CO2

• Filtro antiparticolato senza necessità di manutenzione di

serie sui motori diesel in Europa

Mazda5 è stata concepita per avere un impatto minimo sull’ambiente,

sia nel corso della produzione che durante e dopo la sua vita

operativa, senza che ciò vada a discapito della sicurezza, della

funzionalità e del divertimento Zoom-Zoom alla guida.

Tutti gli stabilimenti di sviluppo e di produzione di Mazda ad Hiroshima,

in Giappone, hanno ricevuto la certificazione ISO 14001 fra il 1998 ed il

2000. La nuova Mazda5 viene costruita in un ambiente pulito e sicuro ed

è stata concepita in modo da presentare una uq antitàminima di materiali

nocivi a livello ambientale. Ad esempio, Mazda utilizza rivestimenti ad

elettrodeposizione privi di piombo, serbatoi del carburante senza piombo

e pannelli della carrozzeria esenti da cromo. Di conseguenza, la nuova

Mazda5 è uq asi completamente priva di piombo, cromo esavalente,

mercurio e cadmio. Tali provvedimenti interessano tutti i modelli	39

attualmente in produzione ed hanno consentito alla Mazda di soddisfare

la legislazione UE che vieta lu’	so di tali uq attro sostanze.

Mazda5 non solo presenta decisamente meno sostanze tossiche rispetto

alle vetture costruite in precedenza, ma è anche stata concepita per

aumentare al massimo la capacitàdi riciclaggio delle sue parti in plastica

e metallo. Il polipropilene, che è facilmente riciclabile, viene utilizzato

per i paraurti anteriore e posteriore, il uq adro strumenti ed il rivestimento

della’ bitacolo di Mazda5. I collanti utilizzati per i tappetini del pianale e

per le superfici in materiale isolante insonorizzante sono stati concepiti

per consentirne una facile separazione e recupero, e tutti i motori a

benzina sono stati costruiti in alluminio. Le parti in plastica presentano

marcature dei materiali in base alle normative internazionali, che ne

consentono una facile classificazione dopo che sono state recuperate.

Tali provvedimenti consentono a Mazda5 di soddisfare lo’ biettivo di

riciclabilitàal 90 per cento definito dallA’ ssociazione Costruttori

Automobilistici Giapponesi (JAMA).

www.mazda-press.com

I motori a benzina di Mazda5 utilizzano rapporti di compressione elevati

e componenti a basso attrito per minime perdite meccaniche, il che

contribuisce a ridurre il consumo di carburante ed a limitare le emissioni

globali di CO2. I motori diesel MZR-CD della Mazda5 fanno uso della

tecnologia common-rail, per un minore consumo di carburante e una

produzione di CO2	di soli 173 gk/ m per entrambi i derivati. Un migliorato

sistema EGR garantisce una ridotta produzione di NOx. I motori diesel

della Mazda5, inoltre, sono dotati di serie di un sistema filtro

antiparticolato senza necessitàdi manutenzione che, in pratica, elimina le

fumate nere. Tutti i motori della Mazda5 raggiungono la classificazione

Euro IV in termini di emissioni.

40

www.mazda-press.com

DATI TECNICI

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Dati Tecnici

Mazda5

Carrozzeria Tipo	Monoscocca

Porte	2 anteriori incernierate

2 posteriori scorrevoli

Portellone posteriore a

sollevamento

Posti a sedere	Sistema Karakuri a 5 e 7 posti

Sedili singoli per la prima

e seconda fila

Sedile a panca 50:50 per

la terza fila (per 7 posti)

Coefficiente di Resistenza	0,29

Sezione frontale	m2	2,458

Dimensioni

Esterne

Lunghezza totale	(mm)	4.505

4.555 (con paraurti

aerodinamico)

Larghezza totale con

modanature laterali di protezione	(mm)	1.755

Altezza totale	(mm)	1615 senza barre portatutto

1.665 con barre portatutto

41

Passo	(mm)	2.750

Carreggiata Anteriore	(mm)	1.530

Carreggiata Posteriore	(mm)	1.520

Apertura Porte

Angolo apertura porte anteriori	65º

Larghezza apertura porte scorrevoli	(mm)	700

Altezza apertura porte scorrevoli	(mm)	1.083

Interne	Senza tetto apribile/

con tetto apribile

Spazio anteriore per la testa	(mm)	1.033/988

Spazio per la testa 2ª fila di sedili	(mm)	1.000/995

Spazio per la testa 3ª fila di sedili	(mm)	942

Spazio anteriore per le spalle	(mm)	1.410

Spazio per le spalle 2ª fila di sedili	(mm)	1.411

Spazio per le spalle 3ª fila di sedili	(mm)	1.250

Spazio anteriore per le gambe	(mm)	1.035

Spazio per le gambe 2ª fila di sedili

(posizione più arretrata del sedile)	(mm)	998

Spazio per le gambe 3ª fila di sedili	(mm)	780

Posizione di seduta rialzata (da terra)	(mm)	623

Posizione di seduta rialzata 2ª

fila di sedili (da terra)	(mm)	683

Posizione di seduta rialzata 3ª

fila di sedili (da terra)	(mm)	711

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Dati Tecnici

Mazda5

Regolabilità Sedili

Scorrimento sedile conducente/

passeggero anteriore	(mm)	260/260

Reclinabilità sedile conducente/

passeggero anteriore	84º / in piano

Altezza sedile conducente	(mm)	56

Scorrimento sedili 2ª fila	(mm)	270

Reclinabilità sedili 2ª fila	38º

Misure Bagagliaio (7 posti)	(mm)

Volume con tutte le file di sedili in posizione/

sedili 3ª fila abbattuti (dal pianale al livello

dei finestrini)	(l/VDA)	112/426

Volume con sedili 3ª fila abbattuti

(dal pianale al tetto)	(l/VDA)	720

Volume con sedili 2ª e 3ª fila abbattuti

(dal pianale al livello dei finestrini)	(l/VDA)	857

Volume con sedili 2ª e 3ª fila abbattuti

(dal pianale al tetto)	(l/VDA)	1.566

Distanza fra alloggiamenti ruote posteriori	(mm)	1.040

Piano di carico fino a 3ª fila di sedili	(mm)	370

Piano di carico fino a 2ª fila di sedili	(mm)	1.100

42	Piano di carico fino a 1ª fila di sedili	(mm)	1.700

Dal pianale al tetto (max.)	(mm)	917

Larghezza portellone a sollevamento

nel punto più largo	(mm)	1.126

Altezza soglia di carico	(mm)	630

Misure Bagagliaio (5 posti)

Volume con 2ª fila in posizione/abbattuti

(dal pianale al livello dei finestrini)	(l/VDA)	538/969

Volume con 2ª fila in posizione

(dal pianale al tetto)	(l/VDA)	832

Volume con sedili 1ª fila in posizione

(dal pianale al tetto)	(l/VDA)	1.678

Distanza fra alloggiamenti ruote posteriori	(mm)	1.040

Piano di carico fino a 2ª fila di sedili	(mm)	1.145

Piano di carico fino a 1ª fila di sedili	(mm)	1.700

Dal pianale al tetto (max.)	(mm)	1.066

Larghezza portellone a sollevamento

nel punto più largo	(mm)	1.126

Altezza soglia di carico	(mm)	630

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Grafico delle Dimensioni

Esterne

A	Lunghezza totale	(mm)	4.505

B	Passo	(mm)	2.750

C	Larghezza totale con modanature

di protezione laterale	(mm)	1.755

D	Carreggiata Anteriore	(mm)	1.530

E	Carreggiata Posteriore	(mm)	1.520

F	Altezza totale con barre portatutto	(mm)	1.665

C

43

A	D

F

B	E

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Grafico delle Dimensioni

Interne	Senza tetto apribile/

con tetto apribile

A	Spazio anteriore per la testa	(mm)	1.033/988

B	Spazio per la testa 2ª fila di sedili	(mm)	1.000/995

C	Spazio per la testa 3ª fila di sedili	(mm)	942

D	Spazio anteriore per le spalle	(mm)	1.410

E	Spazio per le spalle 2ª fila di sedili	(mm)	1.411

F	Spazio per le spalle 3ª fila di sedili	(mm)	1.250

G	Spazio anteriore per le gambe	(mm)	1.035

H	Spazio per le gambe 2ª fila di sedili (posizione più arretrata del sedile)	(mm)	998

I	Spazio per le gambe 3ª fila di sedili	(mm)	780

J	Posizione di seduta rialzata (da terra)	(mm)	623

K	Posizione di seduta rialzata 2ª fila di sedili (da terra)	(mm)	683

L	Posizione di seduta rialzata 3ª fila di sedili (da terra)	(mm)	711

44

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Grafico delle Dimensioni

Interne	5 posti / 7 posti

M	Distanza fra alloggiamenti ruote posteriori	(mm)	1.040

N	Piano di carico fino a 3ª fila di sedili	(mm)	n.d. / 370

O	Piano di carico fino a 2ª fila di sedili	(mm)	1145 / 1.100

P	Piano di carico fino a 1ª fila di sedili	(mm)	1.700

Q	Dal pianale al tetto (max.)	(mm)	1.066 / 917

R	Larghezza portellone a sollevamento

nel punto più largo	(mm)	1.126

S	Altezza soglia di carico	(mm)	630

45

Agosto 2005	www.mazda-press.com

46

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Dati Tecnici –

Mazda5 Diesel

47

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Dati Tecnici – Mazda5 Diesel

MZR-CD da 2,0 litri	MZR-CD da 2,0 litri

Standard Power	High Power

Motore Tipo	4 cilindri in linea, SOHC	4 cilindri in linea, SOHC

turbo-diesel con filtro antiparticolato	turbo-diesel con filtro antiparticolato

Cilindrata	cm3	1.998	1.998

Alesaggio x corsa	mm	86,0 x 86,0	86,0 x 86,0

Valvole	4 per cilindro	4 per cilindro

Azionamento Albero a Camme	Cinghia	Cinghia

Alimentazione Carburante	Iniezione diretta	Iniezione diretta

Common-rail	Common-rail

Rapporto di compressione	16,7 : 1	16,7 : 1

Sistema di accensione	Autoaccensione	Autoaccensione

Sistema di Controllo delle Emissioni	Filtro antiparticolato	Filtro antiparticolato

diesel e catalizzatore	diesel e catalizzatore

ossidante	ossidante

Potenza Massima	-kW	81 a 3.500 giri/min.	105 a 3.500 giri/min.

-CV	110 a 3.500 giri/min.	143 a 3.500 giri/min.

Coppia Massima	-Nm	310 a 2.000 giri/min.	360 a 2.000 giri/min.

Carburante tipo	Gasolio	Gasolio

Capacità serbatoio carburante	litri	60	60

Batteria	95D31L (zone fredde:	95D31L (zone fredde:

115D31L)/12V	115D31L)/12V

48	Cambio	manuale a 6 velocità	manuale a 6 velocità

Gruppo motopropulsore

Rapporti di trasmissione

1ª	3.538	3.538

2ª	1.913	1.913

3ª	1.218	1.218

4ª	0.880	0.880

5ª	0.809	0.809

6ª	0.673	0.673

Retromarcia	3.831	3.831

Rapporto coppia al ponte (1ª-4ª)	3.611	3.611

Rapporto coppia al ponte

(5ª-6ª retromarcia)	3.095	3.095

Sospensioni e Ruote

Sospensioni Anteriori	Indipendenti MacPherson	Indipendenti MacPherson

Sospensioni Posteriori	Multi-link indipendenti	Multi-link indipendenti

Ammortizzatori anteriori	Bitubo, riempiti di gas	Bitubo, riempiti di gas

Ammortizzatori posteriori	Monotubo, riempiti di gas	Monotubo, riempiti di gas

Stabilizzatori anteriori/posteriori	(mm)	23/20	23/20

Dimensioni cerchi	15 x 6J	15 x 6J

16 x 6 1/2J	16 x 6 1/2J

17 x 6 1/2J

Dimensioni pneumatici	195/65R15	195/65R15

205/55R16	205/55R16

205/50R17

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Dati Tecnici – Mazda5 Diesel

MZR-CD da 2,0 litri	MZR-CD da 2,0 litri

Standard Power	High Power

Sterzo

Tipo	Pignone e Cremagliera	Pignone e Cremagliera

Servosterzo Idraulico	Servosterzo Idraulico

N° giri volante per sterzata completa	2,9	2,9

Diametro di sterzata	(m)	11,2	11,2

(fra bordi stradali)

Freni

Anteriori tipo	Dischi ventilati	Dischi ventilati

Posteriori tipo	Dischi pieni	Dischi pieni

Diametro anteriori	(mm)	Cerchi da 15”: 278	Cerchi da 15”: 278

Cerchi da 16”: 300	Cerchi da 16’’/17”: 300

Diametro posteriori	(mm)	Cerchi da 15”: 280	Cerchi da 15”: 280

Cerchi da 16”: 302	Cerchi da 16”/17’’: 302

Servofreno / Diametro	(mm)	254	254

Prestazioni

Velocità massima	Km/h	179	197

Accelerazione da 0 a 100 km/h*	Sec.	12,9	10,4

Consumo Carburante

Urbano**	l/100km	7,3	7,3

49

Extraurbano**	l/100km	5,7	5,7

Percorso Misto**	l/100km	6,3	6,3

Emissioni di CO2	(Percorso Misto)	g/km	173	173

Tasso di Emissioni	Euro IV	Euro IV

Peso e Carico Utile

Peso Minimo in ordine di marcia***	(kg)	1.610	1.610

Massa totale consentita	(kg)	2.225	2.230

Carico ammesso sull’avantreno	(kg)	1.110	1.110

Carico ammesso sul retrotreno	(kg)	1.195	1.200

Peso massimo trainabile,

rimorchio senza freni	(kg)	600	600

Peso massimo trainabile, rimorchio

con freni (pendenza 12%)	(kg)	1.400	1.400

Peso massimo trainabile, rimorchio

con freni (pendenza 8%)	(kg)	1.600	1.600

Carico massimo sul tetto	(kg)	75	75

* In condizioni di prova della Mazda

** In conformità con le Direttive CE 1999/100/EC

*** In conformità con la 92/21/EWG nella versione più recente (incluso un conducente di 75 kg)

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Curve Prestazionali di Mazda5 Diesel

Mazda5 - Potenza massima

Mazda5 - Coppia massima

MZR-CD 2.0 Standard Power

110	450

100

81 kW a 3500 giri/min.	400

90

80	350

70	310 Nm a 2000 giri/min.

60	300

50

250

40

30

200

20

10	150

50	1000	2000	3000	4000	5000

MZR-CD 2.0 High Power

110	105 kW a 3500 giri/min.	450

100

400

90	360 Nm a 2000 giri/min.

80	350

70

60	300

50

250

40

30

200

20

10	150

1000	2000	3000	4000	5000

Agosto 2005	Potenza (kW)Potenza (kW)	Coppia (Nm)Coppia (Nm)www.mazda-press.com

Dati Tecnici –

Mazda5 Benzina

51

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Dati Tecnici —Mazda5 Benzina

MZR da 1,8 litri	MZR da 2,0 litri

Motore Tipo	DOHC, 4 cilindri in linea	DOHC, 4 cilindri in linea

e 16 valvole	e 16 valvole

Cilindrata	cm3	1.798	1.999

Alesaggio x corsa	mm	83,0 x 83,1	87,5 x 83,1

Valvole	4 per cilindro	4 per cilindro

Azionamento Albero a Camme	Catena tesa	Catena tesa

idraulicamente	idraulicamente

Alimentazione Carburante	Multi-point	Multi-point

Rapporto di compressione	10,8 : 1	10,8 : 1

Sistema di accensione	Elettronico Singolo	Elettronico Singolo

Sistema di Controllo	Convertitore catalitico	Convertitore catalitico

delle Emissioni	a 3 vie	a 3 vie

Potenza Massima	-kW	85 a 5.300 giri/min.	107 a 6.000 giri/min.

-CV	115 a 5.300 giri/min.	145 a 6.000 giri/min.

Coppia Massima	-Nm	165 a 4.000 giri/min.	185 a 4.500 giri/min.

Carburante tipo	Senza Piombo 95RON	Senza Piombo 95RON

Capacità serbatoio carburante	litri	60	60

Batteria	50D20L/12V	50D20L/12V

Cambio	Manuale a 5 velocità	Manuale a 5 velocità

Gruppo motopropulsore	Trazione anteriore	Trazione anteriore

Rapporti di trasmissione

52

1ª	3.666	3.307

2ª	2.059	1.842

3ª	1.392	1.310

4ª	1.030	1.030

5ª	0.795	0.795

Retromarcia	3.454	3.454

Rapporto coppia al ponte	4.388	4.588

Sospensioni e Ruote

Sospensioni Anteriori	Indipendenti MacPherson	Indipendenti MacPherson

Sospensioni Posteriori	Multi-link indipendenti	Multi-link indipendenti

Ammortizzatori anteriori	Bitubo, riempiti di gas	Bitubo, riempiti di gas

Ammortizzatori posteriori	Monotubo, riempiti di gas	Monotubo, riempiti di gas

Stabilizzatori anteriori/posteriori	(mm)	23/20	23/20

Dimensioni cerchi	15 x 6J	15 x 6J

16 x 6 1/2J	16 x 6	1/2J

17 x 6 1/2J

Dimensioni pneumatici	195/65R15	195/65R15

205/55R16	205/55R16

205/50R17

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Dati Tecnici —Mazda5 Benzina

MZR da 1,8 litri	MZR da 2,0 litri

Sterzo

Tipo	Pignone e Cremagliera	Pignone e Cremagliera

Servosterzo	Servosterzo

Elettroidraulico	Elettroidraulico

N° giri volante per	2,9	2,9

sterzata completa

Diametro di sterzata	(m)	11,2	11,2

(fra bordi stradali)

Freni

Anteriori tipo	Dischi Ventilati	Dischi Ventilati

Posteriori tipo	Dischi Pieni	Dischi Pieni

Diametro anteriori	(mm)	Cerchi da 15”: 278	Cerchi da 15”: 278

Cerchi da 16”: 300	Cerchi da 16”/17’’: 300

Diametro posteriori	(mm)	Cerchi da 15”: 280	Cerchi da 15”: 280

Cerchi da 16”: 302	Cerchi da 16”/17’’: 302

Servofreno / Diametro	(mm)	254	254

Prestazioni

Velocità massima	Km/h	182	196

Accelerazione da 0 a 100 km/h*	Sec.	11,4	10,8

Consumo Carburante

Urbano**	l/100km	10,7	11,0

53

Extraurbano**	l/100km	6,3	6,6

Percorso Misto**	l/100km	7,9	8,2

Emissioni di CO2	(Percorso Misto)	g/km	190	198

Classificazione Emissioni	Euro IV	Euro IV

Peso e Carico Utile

Peso Minimo in ordine di marcia***	(kg)	1.470	1.475

Massa totale consentita	(kg)	2.090	2.100

Carico ammesso sull’avantreno	(kg)	975	975

Carico ammesso sul retrotreno	(kg)	1.190	1.200

Peso massimo trainabile,

rimorchio senza freni	(kg)	600	600

Peso massimo trainabile, rimorchio

con freni (pendenza 12%)	(kg)	1.300	1.400

Peso massimo trainabile, rimorchio

con freni (pendenza 8%)	(kg)	1.600	1.600

Carico massimo sul tetto	(kg)	75	75

* In condizioni di prova della Mazda

** In conformità con le Direttive CE 1999/100/EC

*** In conformità con la 92/21/EWG nella versione più recente (incluso un conducente di 75 kg)

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Curve Prestazionali di Mazda5 Benzina

Mazda5 - Potenza massima

Mazda5 - Coppia massima

MZR 1.8

100	85 kW a 5300 giri/min.

180

90

165 Nm a 4000 giri/min.	170

80

160

70

150

60

140

50

40	130

30	120

20

2000	3000	4000	5000	6000

54

MZR 2.0

107 kW a 6000 giri/min.

110	190

100	185 Nm a 4500 giri/min.

90

180

80

70

60	170

50

40

30	160

2000	3000	4000	5000	6000	7000

Agosto 2005	Potenza (kW)Potenza (kW)	Coppia (Nm)Coppia (Nm)	www.mazda-press.com

STATISTICHE DI VENDITA

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Immatricolazioni di Premacy in Europa / 1999 - Maggio 2005

1999	2000	2001	2002	2003	2004	01-05/	1999	-

2005	Maggio 2005

Austria	3.379	1.119	2.186	2.274	1.988	1.410	530	12.886

Belgio / Lussemburgo	1.275	339	521	690	504	426	100	3.855

Bosnia Erzegovina	1	4	4	9

Croazia	260	22	414	155	223	187	46	1.307

Repubblica Ceca	502	113	568	305	198	103	36	1.825

Danimarca	332	224	194	187	207	35	1.179

Estonia	39	150	103	110	12	414

Finlandia	38	51	9	189	85	320	64	756

Francia	1.259	618	1.346	2.260	1.901	1.670	559	9.613

Germania	13.587	6.313	12.191	12.804	10.276	8.907	3.319	67.397

Grecia	22	2	23	9	2	58

Ungheria	115	35	50	75	26	13	1	315

Irlanda	185	34	81	64	97	65	2	528

Italia	1.277	59	1.209	1.350	1.322	787	121	6.125

Lettonia	23	3	14	43	53	56	3	195

Lituania	5	4	7	23	19	43	4	105

Macedonia	1	2	3

Paesi Bassi	3.614	1.341	1.770	1.496	1.438	1.316	561	11.536

Norvegia	374	251	223	136	51	124	56	1.215

Polonia	2	21	7	30

Portogallo	97	32	58	24	23	10	244

Romania	1	16	12	5	3	1	38

Slovacchia	128	15	244	129	49	32	2	599

Slovenia	122	53	191	79	96	69	14	624

Spagna	733	1.189	1.329	1.301	1.016	141	5.709

Svezia	358	247	215	178	112	41	41	1.192

Svizzera	1.586	903	1.380	932	688	437	135	6.061

Regno Unito	2.078	768	1.814	2.188	1.669	1.515	3	10.035

Totale Europe (29)	31.352	12.546	25.954	26.898	22.437	18.880	5.786	143.853

In Complessivo Europa sono compresi

Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia,

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia,

Lituania, Macedonia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Polonia, Romania, Slovacchia,

Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Agosto 2005	www.mazda-press.com

INFORMAZIONI SUIMERCATI

Country	Company	Contact

Europe	Mazda Motor Europe GmbH	Franz Danner

Telephone	Fax	E-mail

+49-2173-943 505	+49-2173-943 553	fdanner@mazdaeur.com

Austria	Mazda Austria GmbH	Josef Deimel

Telephone	Fax	E-mail

+43-463-3888-223	+43-463-3888-62	deimel@mazda.at

Belarus	Holpy Auto	Sergey Nichipurenko

Telephone	Fax	E-mail

+375-172 18 3905	+375- 172 18 9981	Sergey_Nichipurenko@atlantm.com

Belgium	Beherman Auto S. A.	Umberto Stefani

Telephone	Fax	E-mail

+32-3-890 9078	+32-3-890 9076	umberto.stefani@beherman.com

Bulgaria	Star Motors Ltd.	Vassil Slavov

Telephone	Fax	E-mail

+359-2-950 2250	+359-2-950 2256	vslavov@mazda.bg

Canary Islands	Grupo Flick	Arantxa Artazkoz del Toro

Telephone	Fax	E-mail

+34 922 31 59 16	+34 922 26 54 53	arantxaa@grupoflick.com

Croatia	Mazda Motor Croatia	Renata Jagetic

Telephone	Fax	E-mail

+385 16060258	+385 1 6040 746	jagetic@mazda.hr

Czech Republic	Auto Palace Praha, k.s.	Ivana Zimova

Telephone	Fax	E-mail

+420-26728 6313	+420-27276 1122	zimova@ap-group.cz

Denmark	Mazda Motor Danmark	Jannik Olsen

Telephone	Fax	E-mail

+45-432 521 06	+45-432 521 01	jolsen13@mazdaeurope.com

Faroe Islands	Mazda Motor Danmark	Jannik Olsen

Telephone	Fax	E-mail

+45-432 521 06	+45-432 521 01	jolsen13@mazdaeurope.com

Finland	Inchcape Motors Finland Oy	Edvard Duncker

Telephone	Fax	E-mail

+358-9-50 80337	+358-9-534 597	edvard.duncker@inchcape.fi

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Country	Company	Contact

France	Mazda Automobiles France	Michèle Lanzenberg

Telephone	Fax	E-mail

+33-1-3472 1332	+33-1-3472 6846	michele.lanzenberg

@mazda.fr

Germany	Mazda Motors	Jochen Münzinger

Deutschland GmbH

Telephone	Fax	E-mail

+49-2173-943 220	+49-2173-943 468	jmuenzinger@mazda.de

Gibraltar	Rock Motors Limited	W. J. Garcia

Telephone	Fax	E-mail

+350-77 400	+350-75 685	marketing@rockmotors.gi

Greece	ELMA S. A.	Mitsi Leontaritou

Telephone	Fax	E-mail

+302-10-5156-033	+302-105-156095	leon@cortessisgroup.gr

Hungary	Mazda Motor Hungary KFT	Csaba Bodor

Telephone	Fax	E-mail

+361-1-464 5017	+36-1-464 5001	bodor@mazda.hu

Iceland	RAESIR HF	Hallgrimur Gunnarsson

Telephone	Fax	E-mail

+354-540-5411	+354-540-5401	hg@raesir.is

Italy	Mazda Motor Italia SpA	Marilù Granieri

Telephone	Fax	E-mail

+39-06-5185 5435	+39-06-5196 0434	mgranier@mazdaeurope.com

Malta	Gasan Enterprises Ltd.	Ivan Grech

Telephone	Fax	E-mail

+356 21 442 030	+356 21 442 007	igrech@gasan.com

Netherlands	Auto Palace-de Binckhorst b. v.	Jur Raatjes

Telephone	Fax	E-mail

+31 70 333 7 251	+31 70 38 505 04	jraatjes@ap.mazdanet.nl.

Norway	Mazda Motor Norge	Marina Bakkum

Telephone	E-mail

+47-66-8187-73	mbakkum@mazdaeurope.com

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Country	Company	Contact

Portugal	Mazda Motor de Portugal Lda.	Jorge Natário

Telephone	Fax	E-mail

+351-21-351 2774	+351-21-351 2771	jnatario@mazdaeurope.com

Rep. of Ireland	Motor Distributors Ltd.	David Moran

Telephone	Fax	E-mail

+353-1-409 4444	+353-1-409 4479	dave.moran@mdl.ie

Romania	Romcar	Alexandra Banciu

Telephone	Fax	E-mail

+40-21-4077-243	+40-21-4077-404	alexandra.banciu@tiriacauto.ro

Russia	Russia Representative Office	Maria Maguire

Telephone	Fax	E-mail

+7-501-498-6473	+7-095-589-2482	mmaguire@mazdaeur.com

Slovenia	MMS d.o.o.	Bogdan Zvanut

(Mazda Motor Slovenia)

Telephone	Fax	E-mail

+386-1-5852792	+386-1-5852793	bogdan.zvanut@mms.si

Spain	Mazda Automoviles Espana, S.A. Natalia García

Telephone	Fax	E-mail

+34-91-418 5468	+34-91-418 5479	ngarcia9@mazdaeurope.com

Sweden	Mazda Motors Sverige AB	Per Lidstrom

Telephone	Fax	E-mail

+46-31-59-11-54	+46-300-10-299	plidstrom@mazdaeurope.com

Switzerland	Mazda Suisse SA	Giuseppe Loffredo

Telephone	Fax	E-mail

+41-22-719 3360	+41-22-719 3305	gloffredo@mazda.ch

Ukraine	AUTO International	Elena Tashchilina

Telephone	Fax	E-mail

+380-44-230-15-81	+380-44-230-15-22	pr@auto-intl.kiev.ua

United Kingdom	Mazda Motors UK	Graeme Fudge

Telephone	Fax	E-mail

+44-1-322 622 691	+44-1-322 622 700	gfudge@mazdaeurope.com

Agosto 2005	www.mazda-press.com

Agosto 2005	www.mazda-press.com

La presente Cartella Stampa può essere scaricata dal

Sito per la Stampa di Mazda Motor Europe GmbH

www.mazda-press.com

Agosto 2005

www.mazda-press.com

FOTO -

Indice delle immagini