Este dossier se puede descargar desde la web de prensa de Mazda Motor Europe GmbH www.mazda-press.com y desde el portal español www.mazda-press-spain.com

Salón del Automóvil de Ginebra 2008

2 	1. Sumario

Novedades de Mazda en Ginebra

3 – 15	 2. Nuevo Mazda2 de tres puertas

Deportivo y más competitivo

16 - 19 	3. Concept Mazda Taiki

A la caza del viento

20 – 23 	4. Mazda5 Hydrogen RE Hybrid

El monovolumen ecológico

24 - 28 	5. Tecnologías medioambientales y de seguridad de Mazda

Más limpias y seguras

29 - 45 	6. Mazda6: versiones station wagon, 5 puertas y diésel

La gama se completa

46 - 47 	7. Mazda Motor Corporation

Datos y cifras

48 – 51	 8. Contactos

Mazda Motor Europe

1. Sumario

Novedades de Mazda en Ginebra

Mazda llega a Ginebra 2008 después de cerrar uno de sus mejores ejercicios en Europa. En 2007, Mazda Motor Europe comercializó 311.200 unidades, lo que representa un incremento del 2,0 por ciento con respecto a los resultados casi récord del año 2006, y el mayor volumen de comercialización de los últimos 16 años. Todo está preparado para que Mazda continúe con esta tendencia alcista durante este año, y para ello comienza la temporada de salones con la presentación mundial del nuevo Mazda2 de tres puertas. Este modelo compartirá protagonismo en el stand con otros modelos, como el nuevo y emocionante concept Mazda Taiki, el Mazda5 Hydrogen Hybrid, así como con una gran cantidad de novedades tecnológicas en materia de seguridad y medio ambiente. Todo ello sin olvidar las nuevas versiones de cinco puertas, station wagon y diésel del nuevo Mazda6.

2. Nuevo Mazda2 de tres puertas

Deportivo y más competitivo

De un vistazo

Exterior

• Versión de tres puertas con un nuevo diseño de las ventanillas laterales traseras para darle un carácter más deportivo

• Coeﬁciente aerodinámico de tan sólo 0,31 y un coeﬁciente de sustentación (CLF) de 0,02, que contribuyen a reducir el consumo de combustible

• Paquete Sports Appearance (de serie en el acabado Sportive) formado por un paragolpes delantero especial, estribos laterales y el alerón trasero de techo

Cadena cinemática

• MZR gasolina de 1,5 litros, con una potencia máxima de 76 kW/ 103 CV a 6.000 rpm y un par máximo de 137 Nm a 4.000 rpm

• El MZR de 1,5 litros tan sólo consume 5,9 litros a los 100 km (ciclo combinado) y emite únicamente 140 g/km de CO2

• Versión MZR de 1,3 litros que desarrolla 55 kW/75 CV de potencia máxima a 6.000 rpm y un par máximo de 121 Nm a 3.500 rpm

• Versión MZR de 1,3 litros de alta potencia, que desarrolla 63 kW/ 86 CV a 6.000 rpm y tiene un par máximo de 122 Nm a 3.500 rpm

• Ambas versiones del motor MZR de gasolina de 1,3 litros consumen tan sólo 5,4 litros a los 100 km (consumo combinado) y emiten únicamente 129 g/km de CO 2

• Motor CRTD turbodiésel common-rail de 1,4 litros, con una potencia máxima de 50 kW/68 CV a 4.000 rpm y 160 Nm de par a 2.000 rpm para ofrecer la máxima diversión al volante

• El motor CRTD de 1,4 litros consume 4,3 litros a los 100 km (consumo combinado) y emite únicamente 114 g/km de CO 2

• Transmisión manual de cinco velocidades de serie en todos los motores

Funcionalidad, equipamiento y confort

• Asiento del copiloto con función de acceso interior: se desliza hacia delante para ofrecer la máxima apertura y facilitar el acceso a las plazas traseras, y vuelve a su posición original

• Sistema de sonido con reproductor de CD MP3 y toma eléctrica auxiliar para poder conectar un dispositivo MP3 directamente al sistema de audio del vehículo

• Tres niveles de equipamiento en España

Chasis y seguridad

• Suspensión delantera tipo McPherson y suspensión trasera de barras de torsión para proporcionar una conducción ágil y confort durante la marcha

• Dirección asistida eléctrica con un diámetro de giro de tan sólo 9,8 metros para proporcionar al conductor una maniobrabilidad extraordinaria en ciudad

• El Mazda2 de cinco puertas obtuvo una puntuación de cinco estrellas en protección de ocupantes adultos en las últimas pruebas de choque Euro NCAP

• ABS, EBD y asistencia a la frenada de serie en todas las versiones. Seis airbags (de serie en los acabados Active+ y Sportive) y DSC (opcional en Active+ y de serie en Sportive)

Nuevo Mazda2 de tres puertas:

deportivo y más competitivo

Una de las claves del constante crecimiento registrado por Mazda, tanto en Europa como en el resto del mundo, es su estrategia de ampliación de la gama con vehículos atractivos, capaces de llamar la atención de un grupo cada vez mayor de clientes. En menos de dos años, Mazda ha incorporado a su gama de vehículos varios modelos totalmente nuevos, como el modelo de altas prestaciones Mazda3 MPS, el MX-5 Roadster Coupe con capota rígida de apertura eléctrica y el CX-7, todocamino deportivo de Mazda. Esta estrategia continúa en Ginebra 2008 con la presentación internacional de la primera versión de tres puertas del Mazda2.

El Mazda2 fue lanzado en octubre de 2007 como el primer representante de una nueva generación de vehículos Mazda y de inmediato tuvo una gran acogida entre el público europeo (hasta enero de 2008, se han comercializado más de 18.000 unidades). En diciembre del año pasado, el Mazda2 de cinco puertas obtuvo la caliﬁcación de cinco estrellas en protección de ocupantes adultos en las pruebas de choque Euro NCAP.

Además, ha recibido un gran número de galardones, entre ellos, el de Coche del Año en Austria, Bélgica, Croacia y Dinamarca. Ahora, la popularidad del Mazda2 va a aumentar con la llegada de este nuevo modelo de tres puertas, que conserva las características que hicieron acreedora de dichos premios a la versión de cinco puertas, pero que a la vez es más deportivo y ofrece un precio más competitivo.

Diseño: deportividad acentuada

El diseño exterior del nuevo Mazda2 de tres puertas se basa en el de cinco puertas; es decir, una línea atlética capaz de transmitirsensacióndemovimientograciasaunaarticulación única de los paneles de la carrocería y a sus dimensiones compactas. No obstante, se han modiﬁcado ciertos detalles para acentuar la deportividad. Las ventanas laterales traseras presentan un diseño especial que, combinado con la línea de la cintura ascendente y la forma de cuña características del Mazda2, ayuda a potenciar la idea de diversión al volante. De aspecto joven y dinámico, el diseño comunica al cliente una sensación de “fuerza controlada”. Para ello, se ha combinado la belleza formal con los más altos niveles de calidad constructiva utilizados hasta ahora por Mazda en un vehículo del segmento B. Además de ser atractivo, este diseño es un 4 por ciento más aerodinámico que el del Mazda2 anterior: el vehículo presenta un coeﬁciente aerodinámico (Cx) de tan sólo 0,31 y un coeﬁciente de sustentación (CLF) de 0,02, gracias a lo cual se reducen los consumos y los costes operativos, algo importante para los clientes jóvenes que adquieren su primer vehículo. Mazda ofrece a sus clientes con gustos deportivos el paquete Sports Appearance, que incluye un paragolpes delantero con un diseño especial, unos estribos laterales que rebajan visualmente el centro de gravedad del vehículo y el alerón trasero de techo. En cuanto al interior, destacan sobre todo el contraste creado entre el tono oscuro general y los instrumentos en color blanco, los detalles plateados, el volante de tres radios similar al del Mazda MX-5, el panel de instrumentos con embellecedores plateados y la palanca montada en la consola central, todo para crear una apariencia deportiva y de alta calidad.

Mazda2 de tres puertas exhibido en Ginebra 2008

El Mazda2 de tres puertas exhibido en Ginebra

En el Salón del Automóvil de Ginebra de este año, Mazda ha reservado un lugar destacado al Mazda2 de tres puertas, creado especialmente para esta edición y en el que se ha resaltado la deportividad. Así, en el exterior, el modelo está pintado de un color rojo mica extremadamente llamativo, en el mismo tono que el utilizado en el concept Ryuga presentado en el Salón del Automóvil de Detroit en 2007, y está equipado con el paquete Sports Appearance de la gama general, pero potenciado con una suspensión rebajada y un mayor ancho de vía, faros tipo proyector y unas llantas de color especiales de 16 pulgadas.

El tema deportivo continúa en el interior con los asientos Recaro® de dos tonos, negro y rojo deportivo, y costuras rojas en el volante de cuero con un embellecedor pintado. El cuadro de instrumentos incorpora embellecedores y el guarnecido de las puertas presenta inserciones de cuero y paneles con una pintura especial.

Confort, funcionalidad y equipamiento

Al igual que la versión de cinco puertas, el nuevo Mazda2de tres puertas está dotado de un amplio espacio interior, a pesar de su diseño exterior compacto y dinámico. Además, esta nueva versión incluye una práctica función de acceso interior, mediante la cual el asiento del acompañante se pliega y se desliza hacia delante para facilitar el paso a las plazas traseras. El hueco de acceso creado mediante este sistema es uno de los más amplios del segmento. Finalmente, el asiento vuelve a su posición original. Una vez dentro, los ocupantes se encuentran en un espacio amplio y cómodo. Una distancia entre ejes relativamente grande (2.490 mm), un diseño innovador de la parte frontal del techo, así como la reducción del grosor del revestimiento del techo y de la altura de la línea de la cadera en las plazas traseras son elementos que se combinan para ofrecer a los ocupantes, tanto de las plazas delanteras como traseras, un amplio espacio para la piernas, la cabeza, los hombros. El asiento del conductor cuenta con ajustes en altura (hasta 55 mm) y longitudinal (hasta 250 mm). Esto, unido a la regulación en altura del volante y a la palanca de cambios montada en la consola central, ha permitido crear un puesto de conducción de sensación deportiva y envolvente, apto para casi todo tipo de conductores, sea cual sea su altura y complexión.

La palanca de cambios del nuevo Mazda2, situada en posición elevada, deja libre un espacio entre los asientos delanteros que ha sido aprovechado para introducir una consola en el suelo dotada de los siguiente elementos: un posavasos en la parte delantera y una bandeja en la parte trasera, así como una toma auxiliar para conectar un reproductor de MP3 directamente al sistema de sonido del vehículo (de serie en todas las versiones ) y una toma de 12 voltios para enchufar o cargar aparatos eléctricos. El vehículo está equipado con otrosespaciosdealmacenamientodegranutilidad,entreellos una bandeja para revistas en la guantera, bolsillos laterales en las puertas delanteras con capacidad para almacenar una botella de medio litro y un mapa de tamaño A4, y tres compartimentos en el salpicadero para guardar objetos más pequeños. En cuanto a la capacidad de carga, es la misma que en la versión de cinco puertas. Con los asientos en posición normal, el maletero presenta 250 litros de capacidad y puede almacenar dos maletas o un carrito infantil, mientras que con los asientos plegados (funcionalidad 60/40 de serie excepto en el acabado Active), la capacidad de carga se amplía hasta los 787 litros.

El Mazda2 de tres puertas estará disponible en tres niveles de equipamiento con una amplia lista de elementos especialmente destinados a los conductores jóvenes y con ganas de divertirse. La versión de acceso, denominada Active, incluye, entre otros, aire acondicionado, cierre centralizado con mando a distancia, doble airbag delantero, dirección asistida eléctrica o ABS. El siguiente acabado, el Active+, añade al equipamiento anterior climatizador, seis airbags, ordenador de a bordo, retrovisores exteriores plegables o sistema de audio con 6 altavoces y mandos en el volante, entre otros. Por último, el acabado Sportive ofrece de serie DSC y control de tracción, faros antiniebla, kit deportivo (que incluye paragolpes deportivos, faldones laterales, spoiler trasero y escape), mando inteligente y arranque sin llave, sensores de lluvia y luces, y llantas de aleación de 16 pulgadas.

Cadenas cinemáticas: bajo consumo y emisiones reducidas de CO 2

El Mazda2 de tres puertas monta los mismos motores de gasolina que la versión de cinco puertas, unos motores ágiles y de respuesta precisa, pero con unos consumos reducidos y unas emisiones de CO 2 mucho menores que antes. El motor básico es un MZR de 1,3 litros con sincronización secuencial de válvulas y está disponible en dos niveles de potencia: una de 55 kW/75 CV y otra de 63 kW/86 CV. El consumo en ambos casos es de tan sólo 5,4 litros a los 100 km y las emisiones se reducen a 129 g/km de CO . 2 También hay disponible un motor de gasolina más grande, un MZR de 1,5 litros, con una potencia de 76 kW/103 CV, un consumo de 5,9 litros a los 100 km y unas emisiones de 140 g/km de CO . Asimismo, el nuevo 2 Mazda2 puede montar un motor CRTD turbodiésel common- rail de 1,4 litros, especialmente destinado al mercado europeo, que también presenta un consumo muy ajustado y emisiones reducidas. Esta mecánica desarrolla 50 kW/68 CV de potencia máxima a 4.000 rpm y 160 Nm de par a 2.000 rpm para ofrecer una aceleración ágil y una conducción divertida. Además, sólo emite 114 g/km de CO 2 y el consumo se reduce a 4,3 litros a los 100 km (consumo combinado), ofreciendo así unos bajos costes de funcionamiento, un criterio vital para los clientes del segmento B. Todos los motores incorporan la transmisión manual de cinco velocidades de Mazda, que ahora presenta una relaciones de cambio entre un 3 y un 10 por ciento más largas que la versión anterior para reducir el consumo.

Chasis y seguridad: ligereza y seguridad cinco estrellas Euro NCAP

La carrocería del nuevo Mazda2, tanto en la versión de tres como de cinco puertas, es casi 100 kg más ligera que antes. Al mantener el peso del vehículo por debajo del umbral de los 1.000 kg, Mazda va a contracorriente de las tendencias imperantes entre los fabricantes de automóviles, que cada vez aumentan más el peso de sus vehículos. Esta sorprendente reducción de peso se ha logrado gracias a dos factores: por un lado y principalmente, varias soluciones de ingeniería, entre las que destacan el empleo de grandes cantidades de aceros ligeros de alta resistencia y reducciones de peso hasta en los lugares más insospechados; por otro, la reducción de las dimensiones del vehículo. El resultado de estas medidas es un vehículo ágil, con un consumo reducido de combustible y menores costes de funcionamiento.

Además de la reducción de peso, gracias al uso de acero de alta resistencia, el nuevo Mazda2 es uno de los vehículos más seguros del segmento B. Como prueba de ello, basta recordar que la versión de cinco puertas consiguió una caliﬁcación de cinco estrellas, la máxima posible, en las pruebas Euro NCAP, con 34 puntos en protección a ocupantes adultos. Asimismo, obtuvo una puntuación excelente en cuanto a protección infantil: con 37 puntos y cuatro estrellas, el Mazda2 es uno de los pocos subcompactos que presenta este nivel de protección para niños. Por último, en la categoría de seguridad para los peatones, recibió 18 puntos y una caliﬁcación de dos estrellas. La estructura del Mazda2 de tres puertas ha sido reforzada en el pilar B y en las puertas, incluyendo barras especíﬁcas de proteccióndeimpactoslaterales.El excepcional equipamiento en materia de seguridad pasiva del Mazda2 de tres puertas incluye seis airbags (de serie en los acabados Active+ y Sportive), ABS, distribución electrónica de la frenada (EBD), asistencia a la frenada (de serie en todas las versiones) y DSC (opcional en Active+ y de serie en Sportive). Además, la línea de la cintura se ha rebajado 40 mm y los retrovisores laterales están ubicados más abajo para ofrecer una mejor visibilidad.

Datos técnicos

Mazda2 de tres puertas

Tipo de carrocería 		Monocasco

Puertas 		2 delanteras

Portón trasero Asientos 		2 delanteros

3 traseros tipo banco, con secciones 60/40

(en acabados Active+ y Sportive)

Coeﬁciente aerodinámico 	Cx	 0,31

Superﬁcie de la sección transversal 	m2 	2,11

Dimensiones del maletero

Volumen con todas las plazas utilizables

(VDA) 	l 	250

Volumen con la 2ª ﬁla abatida

(del suelo al techo) (VDA)	 l	 787

Anchura máxima del maletero 	mm 	1.100

Distancia entre los pasos de

rueda traseros 	mm 	1.000

Suelo de carga hasta la 2ª ﬁla

(longitud de la zona de carga) 	mm	 674

Suelo de carga hasta la 1ª ﬁla 	mm 	1.321

Mazda2 de tres puertas

Dimensiones

Exterior

Longitud total con /sin el soporte de la

placa de matrícula* 	mm 	3.900 / 3.885

Anchura total 	mm 	1.695

Anchura entre los retrovisores 	mm 	1.958

Altura total 	mm 	1.475

Distancia entre ejes	 mm 	2.490

Ancho de vía delantero/trasero 	mm 	1.475/1.465 (para 14” / 15”)

1.465/1.455 (para 16”)

Altura desde el suelo	 mm 	150

Interior

Espacio para la cabeza delantero

trasero 	mm 	1.004/959

Espacio para los hombros delantero/

trasero	 mm	1.340/1.275

Espacio para las piernas delantero/trasero 	mm 	1.068/883

* Paquete Sports Appearance:

+ 5 mm con el soporte de la placa de matrícula

+ 10 mm sin el soporte de la placa de matrícula

Datos técnicos. Mazda2 de tres puertas gasolina

1,3 litros 	MZR de 1,3 litros 	1,5 litros

75 CV 	86 CV 	103 CV

Tipo de motor 		DOHC, 4 cilindros	DOHC, 4 cilindros 	DOHC, 4 cilindros

en línea y 16 válvulas 	en línea y 16 válvulas 	en línea y 16 válvulas

Cilindrada 	cm3 	1.349 	1.349 	1.498

Diámetro x carrera 	mm	 74,0 x 78,4 	74,0 x 78,4 	78,0 x 78,4

Válvulas 		4 por cilindro 	4 por cilindro 	4 por cilindro

Accionamiento del árbol

de levas 		Por cadena 	Por cadena 	Por cadena

Sistema de inyección de 		Inyección electrónica	 Inyección electrónica	 Inyección electrónica

combustible 		del combustible 	del combustible 	del combustible

Relación de compresión 		10,0 : 1 	10,0 : 1 	10,0 : 1

Sistema de control de 		Catalizador 	Catalizador 	Catalizador

emisiones 		de 3 vías 	de 3 vías d	e 3 vías

Potencia máxima 	kW/CV 	55/75 a 6.000 rpm 	63/86 a 6.000 rpm 	76/103 a 6.000 rpm

Par máximo 	Nm 	121 a 3.500 rpm 	122 a 3.500 rpm 	137 a 4.000 rpm

Tipo de combustible 		95 RON, sin plomo 	95 RON, sin plomo 	95 RON, sin plomo

Capacidad del depósito de

combustible 	litros 	42,8 	42,8 	42,8

Batería 		55D23L/12 V 	55D23L/12 V 	55D23L/12 V

Transmisión 		Cambio manual 	Cambio manual 	Cambio manual

5 velocidades 	5 velocidades 	5 velocidades

Cadena cinemática 		            Motor delantero, en posición transversal, tracción delantera

Desmultiplicación

1ª 		3,416 	3,416 	3,416

2ª 		1,842 	1,842 	1,842

3ª 		1,290 	1,290 	1,290

4ª 		0,972 	0,972	 0,972

5ª 		0,775 	0,775	 0,775

6ª		 -	 -	 -

Marcha atrás		 3,214	 3,214	 3,214

Relación ﬁnal 		3,850	3,850	 4,105

Datos técnicos. Mazda2 de tres puertas gasoline

1,3 litros 	MZR de 1,3 litros 	1,5 litros

75 CV 	86 CV 	103 CV

Suspensión y ruedas

Suspensión delantera 		McPherson 	McPherson 	McPherson

independiente	 independiente 	independiente

Suspensión trasera 		Barra de torsión 	Barra de torsión 	Barra de torsión

Amortiguadores delanteros		Bitubo 	Bitubo 	Bitubo

Amortiguadores traseros 		Monotubo 	Monotubo 	Monotubo

Estabilizadores (delanteros)	 mm 	19 	19 	19

Tipo / tamaño de 		6 J x 14	 6 J x 14 	6 J x 14

neumático 		6 J x 15 	6 J x 15 	6 J x 15

6,5 J x 16 	6,5 J x 16 	6,5 J x 16

Tipo / tamaño de 		175/65 R 14	 175/65 R 14 	175/65 R 14

neumático 		185/55 R 15	185/55 R 15 	185/55 R 15

195/45 R 16 	195/45 R 16	 195/45 R 16

Dirección

Tipo 			Dir. asist. eléctrica de cremallera y piñón

Giros de volante

(entre topes) 		2,7 	2,7 	2,7

Radio de giro

(entre bordillos) 	m 	9,8 	9,8 	9,8

Diámetro de giro

(entre muros) 	m 	10,4 	10,4 	10,4

Frenos

Tipo, delanteros 		Discos ventilados 	Discos ventilados 	Discos ventilados

Tipo, traseros 			De tambor con zapata primaria y secundaria

Diámetro, delanteros	 mm 	258 	258 	258

Diámetro, traseros	 mm 	200 	200 	200

Diámetro servofreno

de vacío 	Pulgadas 	9 	9 	9

Mantenimiento 		Cada 12 meses / 	Cada 12 meses / 	Cada 12 meses /

programado 		20.000 	km 20.000 	km 20.000 km

Prestaciones y pesos: Mazda2 de tres puertas gasolina

1,3 litros 	MZR de 1,3 litros 	1,5 litros

75 CV 	86 CV 	103 CV

Manual	 Manual	 Manual

5 velocidades	 5 velocidades 	5 velocidades

Prestaciones

Velocidad maxima	 km/h 	168 	172 	188

Aceleración 0-100 km/h* 	s 	14,0	 12,9 	10,4

Consumo de combustible

Urbano** 	l/100km 	6,9 	6,9 	7,6

Extraurbano**	 l/100km 	4,6 	4,6 	4,9

Combinado** 	l/100km 	5,4 	5,4 	5,9

Emisiones de CO 2

(combinado)	 g/km 	129	 129 	140

Categoría de emisiones		 Euro IV	 Euro IV	 Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo en orden

de marcha 	kg 	950 / 1.025*** 	950 / 1.025*** 	955 / 1.030***

Peso máximo admisible 	kg	 1.455 	1.455 	1.455

Peso máximo admisible

en el eje delantero	 kg 	785 	790 	790

Peso máximo admisible

en el eje trasero	 kg 	750 	750	 750

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos 	kg 	500 	500 	500

Peso máximo remolcable,

remolque con frenos

(pendiente del 12%) 	kg 	900 	900	 900

Capacidad máxima de

carga del techo 	kg	 50 	50 	50

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

Datos técnicos. Mazda2 de tres puertas diésel

1,4 litros CRTD

Tipo de motor	 	SOHC, 4 cilindros en línea y 8 válvulas

Cilindrada 	cm3 	1.399

Diámetro x carrera	 mm 	73,7 x 82,0

Válvulas 		2 por cilindro

Accionamiento del árbol de levas		 Por correa

Sistema de inyección de combustible 		Inyección directa common rail

Relación de compresión 		18,0 : 1

Sistema de control de emisiones 		Catalizador de 3 vías

Potencia máxima 	kW/CV 	50/68 a 4.000 rpm

Par máximo 	Nm 	160 a 2.000 rpm

Tipo de combustible 		Diésel

Capacidad del depósito de combustible 	Litros 	42,8

Batería 		80D26L/12 V

Transmisión 		Cambio manual 5 velocidades

Cadena cinemática 		Motor delantero, en posición transversal, tracción

delantera

Desmultiplicación

1ª 		3,583

2ª 		1,925

3ª 		1,281

4ª		 0,951

5ª		 0,756

Marcha atrás 		3,620

Relación ﬁnal 		3,370

Datos técnicos. Mazda2 de tres puertas diesel

1,4 litros CRTD

Suspensión y ruedas

Suspensión delantera 		McPherson independiente

Suspensión trasera 		Barra de torsión

Amortiguadores delanteros 		Bitubo

Amortiguadores traseros 		Monotubo

Estabilizadores (delanteros) 	mm	 19

Tipo / tamaño de neumático 		6 J x 14

6 J x 15

6,5 J x 16

Tipo / tamaño de neumático 		175/65 R 14

185/60R14

185/55 R 15

195/45 R 16

Dirección

Tipo 		Dir. asist. eléctrica de cremallera y piñón

Giros de volante (entre topes) 		2,7

Radio de giro (entre bordillos) 	m 	9,80

Diámetro de giro (entre muros) 	m 	10,4

Frenos

Tipo, delanteros 		Discos ventilados

Tipo, traseros 		De tambor con zapata primaria y secundaria

Diámetro, delanteros 	mm 	258

Diámetro, traseros 	mm 	200

Diámetro servofreno de vacío	 Pulgadas 	9

Mantenimiento programado 		Cada 12 meses / 20.000 km

Prestaciones y pesos: Mazda2 de tres puertas diesel

1,4 litros CRTD

Manual 5 velocidades

Prestaciones

Velocidad máxima 	km/h 	162

Aceleración 0-100 km/h* 	s 	15,5

Consumo de combustible

Urbano**	 l/100 km 	5,3

Extraurbano** 	l/100 km	 3,7

Combinado**	 l/100 km 	4,3

Emisiones de CO 2 (combinado) 	g/km 	114

Categoría de emisiones		 Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo en orden de marcha 	kg 	970 / 1.045 ***

Peso máximo admisible 	kg 	1.490

Peso máximo admisible en el eje

delantero 	kg 	835

Peso máximo admisible en el eje

trasero 	kg 	740

Peso máximo remolcable, remolque

sin frenos 	kg 	500

Peso máximo remolcable, remolque

con frenos (pendiente del 12%) 	kg 	800

Capacidad máxima de carga del techo 	kg 	50

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

3. Concept Mazda Taiki

A la caza del viento

• Nueva evolución de la “ﬂuidez” de formas del Nagare para reﬂejar el movimiento del aire

• Diseño extraordinariamente aerodinámico, sustentación nula y motor rotativo de nueva generación para reducir el impacto medioambiental

• Interior vanguardista, con unas formas, materiales e iluminación únicas

UnadelasnoticiasmásdestacadasdelSalóndelAutomóvil de Ginebra de este año será el debut europeo del Mazda Taiki, el cuarto miembro de la emocionante gama de nuevos concepts de Mazda, que reﬂeja el nuevo concepto de ﬂuidez del Nagare, probablemente uno de los diseños más impresionantes creados por la empresa. Este modelo, que representa una posible generación futura de diseños exteriores deportivos, está equipado con la tecnología de motores rotativos de nueva generación de Mazda. Sus líneas evocan el perﬁl de una corriente natural de aire y atrapan literalmente el viento.

Exterior Hagoromo

Para reﬂejar la ﬂuidez de formas del Nagare, el equipo dirigido por el Jefe de diseño del Taiki, Atsuhiko Yamada, quiso crear un diseño que “expresara visualmente el ﬂujo de aire”, y tomó como tema principal los Hagoromo, unas prendas que vestían unas doncellas celestiales de la mitología japonesa, que eran capaces de volar. Para conseguirlo, el equipo no creó solamente varios bocetos de diseño, sino que incluso empapó varios trapos de escayola y los colgó al viento para solidiﬁcar el movimiento del aire cuando se secara la escayola. El resultado es una combinación de formas de la carrocería y líneas ﬂuidas integradas en el diseño exterior, que no sólo atrapan visualmente el viento, sino que además minimizan el volumen de la carrocería y hacen que este concept parezca ﬂotar en el aire. Esta sensación queda remarcada por sus ruedas especiales de “diseño ﬂuido”, la iluminación por LED de la parrilla, junto con las ópticas traseras y los intermitentes laterales, que parecen relucir sobre el color de la carrocería, llamado Ozonic Silver, y únicamente se ven al encenderlos, lo que crea la ilusión de que la corriente de aire se transforma en luz.

Una aerodinámica excelente y sustentación nula

El exterior del Mazda Taiki no es simplemente el capricho fantasioso de un diseñador, sino que además es extraordinariamente aerodinámico. El concept es más ancho por delante que por detrás, para poder atravesar el aire como una ﬂecha, y la parte inferior de la carrocería está muy levantada por la parte posterior para reducir el coeﬁciente aerodinámico de los bajos del vehículo. Además incorpora un exclusivo juego de ruedas traseras, que sobresalen de la carrocería del vehículo y canalizan el aire que circula desde el paragolpes delantero a través de un túnel que discurre entre las ruedas y el paragolpes trasero. Cuando el equipo sometió al concept a una serie de ensayos en el túnel de viento, sus miembros quedaron asombrados por los resultados: el coeﬁciente aerodinámico era de 0,25 y la sustentación era nula. Estas cualidades, unidas al perﬁl alargado de cupé del Mazda Taiki, a la tracción trasera de su motor en posición delantera y a su propulsor rotativo de nueva generación (véase el capítulo 5), dan como resultado un concept que, en caso de fabricarse, tendría un reducido consumo de combustible, emitiría un bajo nivel de CO2 y, pese a ello, ofrecería la experiencia de conducción estimulante que caracteriza a Mazda.

Interior Koinobori

Desde un punto de vista conceptual, el interior del Mazda Taiki se ha creado a partir de la temática de diseño del Koinobori, el término japonés que designa las banderolas decorativas que ondean en los cielos de Japón en mayo. Como consecuencia de ello, el tema de la ”corriente de aire” continúa en el interior del vehículo, a través de unas líneas ﬂuidas y muy esculpidas, que crean un interior único, casi orgánico, y que al mismo tiempo es ligero y etéreo, en buena parte gracias al techo transparente del Taiki. Éste se encuentra protegido por un tirante de refuerzo instalado en la estructura de la carrocería, y posee un perﬁl ﬂuido, que se extiende al diseño del volante y del armazón del asiento del conductor, y que en este último caso es visible gracias al plástico elástico de silicona transparente utilizado en el asiento del conductor.

Estas asimétricas formas vanguardistas están perfectamente equilibradasporelusosimétricodelcolor,quedivideelinterior en dos mitades, una blanca y otra negra. Los asientos son de piel y tienen unos trazos caligráﬁcos ondulantes estampados en su superﬁcie con una nueva técnica que permitió al artista captar visualmente la sensación de movimiento por medio de un pincel. El exclusivo habitáculo del Taiki incorpora un salpicadero con una geometría ondulada muy dinámica, que continúa en el asiento del conductor. El diseño del reposacabezas y el respaldo independiente crean la impresión de ﬂotar ligeramente en medio de una brisa. Y el conductor está rodeado a ambos lados por una ﬁla de luces LED que funcionan como tacómetro futurista al reﬂejar visualmente las revoluciones del motor mediante una luz que parpadea de delante a atrás.

Una interfaz hombre-máquina (HMI) en evolución

En algunos vehículos recientes, como el nuevo Mazda6, lanzado en Europa, Mazda ha aumentado el uso de las tecnologías HMI para instalar más sistemas de control del vehículo en el volante. Ello permite a los conductores concentrar más tiempo en la conducción y menos en pulsar los botones o en accionar los mandos del salpicadero, lo que redunda en un aumento de la seguridad de conducción. El Mazda Taiki ofrece un alto grado de HMI, que puede facilitar aún más la comunicación entre el conductor y su vehículo. Incorpora varios mandos de multicontrol para cada sistema, integrados en un diseño giratorio inspirado en el volante, y posee una pantalla con múltiples indicadores que ofrece una gran variedad de información al conductor.

Mazda Taiki - Especiﬁcaciones

Longitud total	 4.620 mm

Anchura total 	1.950 mm

Dimensiones 	Altura total	1.240 mm

Distancia entre ejes 	3.000 mm

Número de plazas  	2 personas

Motor Tipo 		RENESIS de nueva generación

Transmisión 	Tipo 	Transmisión servoasistida de 7 velocidades con

embrague seco doble

Suspensión(delantera/trasera) 	Tipo 	Doble trapecio

Neumáticos 	Tipo 	195/40 R22 YOKOHAMA ADVAN Super-E spec

PROTOTYPE 007

4. Mazda5 Hydrogen RE Hybrid

El monovolumen ecológico

De un vistazo

• Sistema híbrido con motor de doble combustible RENESIS, alimentado con gasolina e hidrógeno, desarrolla una potencia total de 110 kW, un 40 por ciento más que el RX-8 Hydrogen RE

• El motor rotativo que incorpora, alimentado con hidrógeno o gasolina, va equipado con un generador de motor síncrono y una batería de ion de litio, que hace funcionar un motor eléctrico síncrono capaz de desarrollar una potencia de 110 kW que se transmite a las ruedas.

• Consumo de combustible reducido gracias al sistema de corte del ralentí

• Aumento de autonomía de funcionamiento con hidrógeno del 100 por cien (de los 100 km del RX-8 Hydrogen RE a 200 km)

• Baterías eléctricas instaladas bajo el suelo

• Sistema de combustible de hidrógeno instalado bajo la segunda ﬁla de asientos

En 2006 y 2007, Mazda Motor Corporation emprendió una serie de iniciativas importantes tendentes a crear una sociedad basada en el uso de hidrógeno como combustible. En 2006, se convirtió en el primer fabricante automovilístico del mundo en ofrecer en régimen de lease un vehículo alimentado con hidrógeno, el RX-8 Hydrogen RE, un deportivo que puede utilizar hidrógeno o gasolina, con un funcionamiento limpio y que ofrece diversión Zoom-Zoom al volante. El vehículo incorpora el reconocido motor rotativo RENESIS del modelo RX-8 normal, adaptado al uso de hidrógeno como combustible. Este proceso únicamente requiere introducir unos cambios de poca importancia para que, después de adaptar este motor rotativo al consumo de hidrógeno, pueda seguir utilizando gasolina igual que el motor rotativo RENESIS convencional. Asimismo, en 2006, Mazda presentó el concept del Mazda5 Hydrogen RE Hybrid en el Salón del Automóvil de Ginebra, donde tuvo una gran acogida. Y poco después, en 2007, el gobierno noruego a través de HyNor (Hydrogen Road of Norway) anunció que alquilaría 30 unidades del RX-8 Hydrogen RE desde principios de este año dentro de su programa de puesta en marcha de una infraestructura del hidrógeno en Noruega.

Mazda dará un nuevo paso en Ginebra 2008 con la presentación europea de la versión de desarrollo del Mazda5 Hydrogen RE Hybrid, que la empresa tiene previsto ofrecer en lease durante el ejercicio ﬁscal 2008 en Japón. El nuevo monovolumen ecológico de Mazda es más práctico que su pariente deportivo, al disponer de espacio para cinco ocupantes y su equipaje. Además, gracias a las mejoras introducidas en el motor de hidrógeno y al uso de un nuevo sistema eléctrico híbrido, su comportamiento dinámico ha mejorado y la autonomía de funcionamiento del coche con hidrógeno es el doble que la del RX-8 RE Hydrogen.

Evolución del sistema Hydrogen RE Hybrid para aumentar la eﬁciencia y la autonomía

El Mazda5 Hydrogen RE Hybrid incorpora un motor rotativo RENESIS evolucionado de doble combustible (hidrógeno + gasolina), con mayor capacidad de almacenamiento de hidrógeno, y un motor eléctrico capaz de desarrollar un 40 por ciento más potencia que el RX-8 Hydrogen RE, que ya es sumamente divertido de conducir. Para conseguirlo, se ha modiﬁcado la conﬁguración del motor, y se ha pasado de la posición delantera longitudinal y tracción trasera del RX-8 Hydrogen RE, a un propulsor de colocación transversal delantera y tracción también delantera como el que incorpora el Mazda5 Hydrogen RE Irbid. Asimismo, se ha mejorado la resistencia de admisión/escape y la eﬁciencia de la combustión. También dispone de un nuevo sistema de tracción híbrida, que transforma la energía procedente de la combustión del hidrógeno o la gasolina en electricidad, y después la utiliza para alimentar el motor eléctrico. Gracias a los avances en la tecnología de tracción eléctrica, el sistema tiene una respuesta rápida y un consumo ajustado de energía, al tiempo que ofrece una experiencia de conducción potente y un bajo consumo de combustible.

Uso energético según las condiciones de conducción

Entre los principales componentes del sistema híbrido se encuentran el generador y el motor rotativo de hidrógeno/ gasolina, el inversor, el motor y la batería. El control de estos sistemas se ha optimizado para generar electricidad, y cargar y descargar la batería en función de las condiciones de conducción en las siguientes situaciones:

• Cuando se pone en movimiento, el vehículo funciona con la potencia de la batería

• Cuando se conduce a velocidad de crucero, utiliza la potencia del generador producida por el motor rotativo

• Cuando se acelera el motor, se sirve de la potencia del generador producida por el motor rotativo y de la potencia adicional de la batería

• Al decelerar, la fuerza de frenado y el freno motor regeneran la batería

• Cuando el vehículo está parado, el motor rotativo de hidrógeno deja de girar, salvo que la batería necesite recargarse

Materiales biotecnológicos 1 Mazda para la sociedad del reciclaje LastecnologíasecológicasqueincorporaelMazda5Hydrogen RE Hybrid no sólo acercan mucho a la sociedad a un futuro en el que el combustible utilizado sea el hidrógeno, sino que los bioplásticos empleados en el interior del vehículo no dañan el medio ambiente cuando llega la hora de eliminarlos. Así, Mazda se ha convertido en el primer fabricante de automóviles en desarrollar un bioplástico de origen vegetal con un aspecto de gran calidad y una resistencia a los golpes y al desgaste que hacen que sea apto para la fabricación de las piezas del interior de los coches mediante moldeo por extrusión. Este material realmente ecológico es el resultado del Nuevo Programa de Investigación y Desarrollo del Consorcio Regional, ﬁnanciado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés, del que forman parte diferentes empresas, universidades 2 y el Gobierno de la Prefectura de Hiroshima, además de Mazda.

1 Término genérico que designa los materiales de origen vegetal desarrollados por Mazda, incluidos los bioplásticos y biotextiles.

2 Los miembros del consorcio son: Hiroshima University, Nishikawa Rubber Co., Ltd., Hiroshima Prefecture Technical Research Institute (Seibu Industrial Technology Center), Daikyo-NishikawaCo.,Ltd.,JapanSteelWorksLtd.,KinkiUniversityEngineeringDepartment, National Research Institute of Brewing, Yasuhara Chemical Co., Ltd., MANAC, Inc., Mazda Motor Corporation (2 universidades, 6 empresas y 2 organizaciones experimentales y de investigación).

A través de una sociedad conjunta con Teijin Ltd, una empresa con laboratorios de investigación en Chugoku y Shikoku, y Teijin Fibers Ltd, hemos sido la primera empresa automovilística en desarrollar un material biotextil 100% derivado de plantas, realizado con ﬁbras de polilactato. Este material, pensado para las tapicerías de los asientos, tiene una gran resistencia al desgaste, y a los efectos del fuego y la meteorología. El nuevo Mazda5 Hydrogen RE Hybrid utiliza este material biotecnológico tanto en sus asientos como en su tapicería interior.

Principales especiﬁcaciones del Mazda5 Hydrogen RE Hybrid (valores objetivo)

Longitud total	 4.565 mm

Anchura total 	1.745 mm

Vehículo 	Altura total 	1.615 mm

Distancia entre ejes	 2.750 mm

Número de plazas	 5

Motor 	Tipo 	Motor rotativo de hidrógeno/gasolina RENESIS

(sistema de doble combustible)

Combustible 	Hidrógeno y gasolina

Motor 	Potencia máxima 	110 kW

Tipo 	Motor síncrono

Generador 	Tipo 	Motor síncrono

Batería 	Tipo 	Ion de litio

Neumáticos 	Delanteros/traseros 	195/65R15 DUNLOP ENASAVE

(neumáticos sin petróleo)

Historia del desarrollo del motor Hydrogen RE de Mazda

1991 	Presentación del primer HR-X con motor rotativo de hidrógeno en el Salón del 	Automóvil de Tokio.

1993 	Presentación del segundo HRX-II con motor rotativo de hidrógeno en el Salón 	del Automóvil de Tokio. Mazda desarrolla una versión experimental de 	roadster con motor rotativo de hidrógeno.

1995 	Mazda realiza en Japón las primeras pruebas en carretera de una versión del 	Capella Cargo propulsada por un motor rotativo de hidrógeno.

2003 	Presentación de una versión en desarrollo del RX-8 Hydrogen RE en el Salón 	del Automóvil de Tokio.

2006 	Mazda comienza a ofrecer en lease el RX-8 Hydrogen RE, el primer vehículo 	del mundo con motor rotativo de hidrógeno.

2006 	Presentación del Mazda5 Hydrogen RE Hybrid en el Salón del Automóvil de 	Ginebra.

2007	 Mazda anuncia el lease a HyNor (Hydrogen Road of Norway) de 30 vehículos 	RX-8 Hydrogen RE a partir de 2008, dentro del programa de puesta en 	marcha de una infraestructura alimentada con hidrógeno en Noruega.

AÑO 2008 	Mazda empieza a ofrecer en lease el Mazda5 (Premacy) Hydrogen RE Hybrid 	en Japón

5. Tecnologías medioambientales y de seguridad de Mazda

Más limpios y seguros

Los propulsores rotativos alimentados con hidrógeno, ya listos para su producción, no son la única tecnología destinada a mejorar el rendimiento medioambiental del sector automovilístico que se exhibirá en el stand de Mazda este año. Las tecnologías avanzadas de la seguridad también desempeñarán un papel destacado en Ginebra, a través de la evolución de los sistemas de asistencia al reconocimiento y de comportamiento dinámico, así como de las tecnologías de asistencia a la conducción que se presentarán en esta edición y contribuirán a ayudar a los clientes de Mazda a evitar accidentes antes de que se produzcan. Y dentro de su plan denominado “Zoom- Zoom sostenible“, Mazda presentará varias nuevas tecnologías en el ámbito de los motores, incluido un nuevo propulsor turbodiésel common-rail, el motor de gasolina DISI*de nueva generación y el nuevo motor rotativo 16X. Todos ellos han sido diseñados para ofrecer un equilibrio dinámico superior entre un bajo consumo de combustible y un nivel reducido de emisiones y un comportamiento dinámico sobresaliente.

* DISI = Direct injection spark ignition

Seguridad: evolución de la asistencia al reconocimiento y del comportamiento dinámico

Los vehículos Mazda nunca asumen riesgos en materia de prevención de accidentes. El nuevo y ligero Mazda2, por ejemplo, ha conseguido recientemente cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP. Para completar el equipamiento de seguridad pasiva de su gama de vehículos, los ingenieros de Mazda han desarrollado diversos sistemas innovadores de seguridad activa, que ayudan al conductor a evitar un accidente antes de que ocurra. Otro buen ejemplo de ello es el sistema de control trasero del vehículo que está desarrollando Mazda, equipado con sensores de radar en las esquinas traseras de la carrocería, que detectan la proximidad de un vehículo que se acerca a una velocidad de 60 km/h o superior en los típicos puntos muertos e informan al conductor por medio de una señal acústica y una luz LED. El nuevo Mazda6 también incorpora en su diseño un sistema denominado CF-Net, que es una forma avanzada de interfaz hombre-máquina (HMI) que mejora el control del volante. Ello permite al conductor llamar por teléfono, escuchar música o regular el control de audio o el climatizador sin apartar sus manos del volante ni sus ojos de la carretera, y hasta ajustar el sistema de navegación.

Seguridad: asistencia a la conducción coordinada con la infraestructura de transportes

Mazda también sigue de cerca el desarrollo de las tecnologías destinadas a ayudar a los conductores a reaccionar más rápidamente a los peligros que no se ven inmediatamente. Los diseñadores están trabajando actualmente en el desarrollo de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), como los sistemas de comunicación vehículo-vehículo y vehículo-infraestructura, que pueden ayudar a evitar una colisión en un ángulo muerto, por ejemplo. La empresa participa desde el pasado mes de enero en un ensayo de validación de SIT en carreteras públicas que se está efectuando en Hiroshima bajo los auspicios de una organización formada por el Gobierno local y varias empresas e instituciones académicas. Hasta ahora, Mazda ha participado en el desarrollo de SIT en recorridos de pruebas. Actualmente, es responsable de desarrollar un sistema de navegación que permita validar los sistemas SIT en vías públicas, así como de recopilar y analizar los datos procedentes de los sistemas instalados en varias decenas de vehículos. La marca también está desarrollando un sistema de ayuda a la conducción en colaboración con las infraestructuras de transportes, que permitirá a los conductores recibir información relevante enviada por sensores, cámaras y otros dispositivos instalados en las carreteras. Se está fomentando este tipo de enfoque de una interfaz carretera-hombre-vehículo y tecnologías de control como una cuestión de investigación fundamental, no sólo para zonas concretas, sino también para una futura aplicación en distintas regiones geográﬁcas y situaciones.

Mejoras medioambientales: nuevo motor turbodiésel common-rail más limpio y potente

Mazda está mostrando en Ginebra un nuevo motor common- rail CRTD de 2,0 litros especialmente orientado hacia el mercado europeo, que incorpora una serie de tecnologías que reducen el nivel de emisiones y el consumo de combustible en hasta un 10 por ciento con respecto al anterior propulsor common-rail con la misma cilindrada. Para empezar, este nuevo motor diésel será mucho más ligero, al disponer de un bloque de aleación de aluminio y piezas alternativas y giratorias más ligeras y compactas. Ello contribuye tanto a reducir la resistencia mecánica y las NVH como a conseguir un funcionamiento más suave, muy similar al de un motor de gasolina. Utilizará un sistema common-rail de inyección de combustible a alta presión, equipado con un elemento piezoeléctrico en el inyector que se expande en unos pocos nanosegundos (la milmillonésima parte de un segundo) en respuesta a la variación de la tensión de las señales. Eso le permite responder a las condiciones de conducción de manera mucho más rápida que un inyector de solenoide convencional, que emplea la fuerza electromagnética para iniciarelmovimientoascendenteydescendente,yproporciona una mezcla de aire y combustible más homogénea para conseguir una combustión que casi no produce residuos. Este sistema, unido a un nuevo turbocompresor de dos etapas con aumento del volumen de admisión, y de recirculación de los gases de escape (EGR) a cualquier velocidad del motor, logra un incremento de la potencia, una reducción del consumo y una optimización del control de emisiones.

Una vez ocurrida la combustión, el nuevo motor diésel utiliza un catalizador de combustión PM de nuevo desarrollo y de alta eﬁciencia instalado en su sistema de ﬁltrado de partículas diésel. La mayoría de los catalizadores DPF existentes en la actualidad favorecen la combustión de las partículas exclusivamente mediante el uso de los átomos de oxígeno presentes en la superﬁcie de la capa de óxido de los catalizadores. Por el contrario, el nuevo catalizador de combustión PM de Mazda emplea los átomos de oxígeno de toda la capa de óxido, lo que acelera signiﬁcativamente la combustión del carbono, reduce el tiempo que necesita el ﬁltro para regenerarse y contribuye a la reducción del nivel total de emisiones y del consumo de combustible. Además, gracias a la alta resistencia del material, permite utilizar menor cantidad de metal precioso en el catalizador y rebajar los costes.

Mazda también está desarrollando un sistema que trata el NO x presente en los gases de escape de sus motores diésel. Este sistema, que se está desarrollando para su futura instalación, es una tecnología de reducción selectiva que funciona mediante la adición de urea acuosa a los gases de escape y se une a un sistema de almacenamiento de NO x para la puriﬁcación de dichos gases que reduce el nivel total de emisiones nocivas.

Mejoras medioambientales: motor de gasolina DISI* de nueva generación El motor de inyección directa de gasolina que Mazda incorpora actualmente en el Mazda3 MPS y en el CX-7, su todocamino deportivo, es sinónimo de potencia y consumo eﬁciente. Actualmente, Mazda trabaja en el desarrollo de un motor de gasolina DISI de nueva generación, con el objetivo de mejorar tanto el comportamiento dinámico como el consumo de combustible (con respecto al motor de gasolina de 2,0 litros de Mazda) entre un 15 y un 20 por ciento. Para lograrlo, los ingenieros están analizando distintos modos de reducir las pérdidas energéticas y mejorar la eﬁciencia térmica que caracteriza al propulsor DISI de Mazda.. La versión de nueva generación, por ejemplo, enfría el aire de admisión para eliminar las vibraciones que pueden ir asociadas a la elevada relación de compresión del motor y, gracias a que el aire de refrigeración es más denso, aumenta la potencia del motor. También se han utilizado unos inyectores de torbellinado de nueva generación para mejorar el ﬂujo de entrada a los cilindros y la atomización de combustible y mejorar aún más el efecto de refrigeración en el cilindro, con el ﬁn de conseguir una respuesta más potente del motor a bajas velocidades, un consumo reducido de combustible y un funcionamiento muy suave. También se están desarrollando unas cámaras de combustión de nueva geometría para mejorar el comportamiento del motor en situaciones de alta compresión, un avanzado sistema doble de sincronización secuencial de válvulas (S-VT) con un mecanismo variable tanto para la admisión como para el escape, además de un mecanismo de levantamiento variable en continuo que también se encuentra en desarrollo, para reducir las pérdidas de bombeo. Por último, se está desarrollando un nuevo catalizador que utiliza una nanotecnología simple para controlar los materiales nocivos del sistema de escape de menor tamaño aún que los que permite controlar la nanotecnología convencional.

Mejoras medioambientales: motor rotativo RENESIS 16X de nueva generación

El Salón del Automóvil de Ginebra de este año también será el escenario de la presentación en Europa del motor rotativo de nueva generación RENESIS 16X de Mazda, que se está desarrollando en la actualidad. Basado en el aclamado motor RENESIS que incorpora el deportivo Mazda RX-8, el motor rotativo de última generación posee una nueva cámara trocoidal (con mayor radio, mayor excentricidad y un alojamiento del rotor más estrecho) que mejora la eﬁciencia térmica, aumenta el par en todo el rango de revoluciones del motor e incrementa la cilindrada de cada rotor hasta los 800 cm_ (desde los 654 cm_ del motor RENESIS actual). El nuevo propulsor también será el primer motor rotativo de gasolina en utilizar la inyección directa, que hace que el calor latente de vaporización del combustible reduzca la temperatura de la mezcla de aire y combustible e incremente la eﬁciencia de carga. La inyección directa reduce asimismo la adherencia del combustible a las paredes de la cámara, lo que mejora la eﬁciencia térmica del motor rotativo e incrementa el par. Además, el motor de nueva generación incorpora un alojamiento lateral de aluminio para reducir su peso total. Por eso, pese a ser un motor más económico y con mayor aceleración, el nuevo motor RENESIS 16X es tan compacto y ligero como el actual propulsor RENESIS.

* DISI = Direct injection spark ignition

Mejoras medioambientales: sistema inteligente de corte de ralentí (SISS) para reducir aún más el consumo de combustible

El sistema inteligente de corte de ralentí de Mazda permite ahorrar combustible al apagar automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene temporalmente, mediante la colocación automática del pistón de la carrera de compresión y de la carrera de expansión en una posición que mantenga una combinación adecuada de volúmenes de aire. En lugar de emplear un motor eléctrico para volver a arrancar el motor, como ocurre en la mayoría de los sistemas, el mecanismo de Mazda inyecta pequeñas cantidades de combustible directamente en los cilindros cuando se encuentran colocados en la posición indicada, lo que provoca el encendido del motor y crea una fuerza descendente en los pistones que permite al propulsor alcanzar rápidamente la velocidad de ralentí. Aunque se requieren pequeñas cantidades de combustible para volver a arrancar el motor, el consumo total de combustible es mucho menor que el requerido para funcionar todo el tiempo al ralentí, y no precisa la contribución de un motor eléctrico adicional (lo que conlleva una reducción de peso).

Mejoras medioambientales: sistema de reciclaje de paragolpes

Mazda es el único fabricante de coches que recoge los paragolpes dañados, elimina casi por completo la pintura de ellos y reutiliza el material para fabricar nuevos paragolpes para sus coches. Este sistema, iniciado con el RX-8 hace tres años, también se emplea en el Mazda5 Hydrogen RE Hybrid (véase el capítulo 4), que incorpora materiales reciclados de este tipo. Los paragolpes recuperados se pulverizan para convertirlos en material granulado, del que se ha eliminado la pintura en hasta un 98,5%. Para distinguir un material granulado de otro en función de su contenido de pintura se recurre a una tecnología de clasiﬁcación óptica. La limpieza del material granulado para eliminar la pintura en un 99,9% se realiza con aire comprimido. Este material granulado exento de pintura obtenido a partir de los paragolpes reciclados se mezcla con el material nuevo para fabricar nuevos paragolpes. El rechazo de material granulado procedente de la fase de clasiﬁcación se utiliza como materia prima para fabricar cubiertas inferiores, protectores contra las salpicaduras y otros componentes.

6. Mazda6: versiones station wagon, 5 puertas y diésel

La gama se completa

De un vistazo

Versión station wagon, de un vistazo

• La versión station wagon es más larga (4.765 mm, + 75 mm), más ancha (1.795 mm, + 15 mm) y ligeramente más alta (1.490 mm, + 10 mm), con una mayor distancia entre ejes (2.725 mm, + 50 mm) que la versión anterior

• Coeﬁciente aerodinámico (Cx) reducido a 0,28 (con respecto al 0,32 del modelo anterior), entre los mejores de su segmento

• Nuevo diseño del maletero. Con el ﬁn de facilitar la carga y descarga, la apertura es una de las mayores del segmento (1.066 mm)

• Sistema Karakuri de plegado de los asientos traseros, ahora con cubierta de lona de movimiento automático en el maletero

• La rigidez ﬂexural y torsional ha aumentado en un 33% y 25%, respectivamente

• Mayor rigidez en la zona de apertura del maletero

Versión 5 puertas, de un vistazo

• En comparación con el modelo anterior, la versión de 5 puertas es más larga (4.735 mm, + 65 mm), más ancha (1.795 mm, + 15 mm), más alta (1.440 mm, + 5 mm) y con una distancia entre ejes mayor (2.725 mm, + 50 mm), igual a la versión de 4 puertas

• Coeﬁciente aerodinámico (Cx) reducido a 0,27 (con respecto al 0,30 del modelo anterior), entre los mejores de su segmento, igual a la versión de 4 puertas

• Sistema Karakuri de plegado de los asientos y cubierta de lona del maletero de movimiento manual

• La rigidez ﬂexural y torsional ha aumentado en un 45% y 30%, respectivamente

• Mayor rigidez en la zona de apertura del portón

Exterior

• Tres estilos diferenciados de carrocería: 4 puertas, 5 puertas y station wagon

• Holguras mínimas entre los paneles de la carrocería, para una apariencia de sólida calidad

• Paragolpes delantero con grupo óptico de nuevo diseño, toma de aire inferior más grande y faros antiniebla de tipo vertical

• Grupos ópticos traseros con lámparas LED de serie en Europa

• Posibilidad de elegir entre llantas de 17 y 18 pulgadas

• Paquete Sports Appearance para una apariencia más deportiva

Interior

• Excelente calidad de acabados

• Consola del suelo con reposabrazos deslizante en piel (en función del acabado)

• Más espacio para las piernas (+ 20 mm) y los hombros (+ 9 mm) en las plazas traseras, para una mayor comodidad

• Visibilidad trasera mejorada gracias a la forma optimizada de los retrovisores exteriores y a los nuevos reposacabezas traseros

• Ángulo del volante reducido, para un manejo más confortable

• Palanca de cambios ubicada más cerca del conductor, para facilitar los cambios de marcha

• Modo de bienvenida con iluminación gradual (en función del acabado)

• Nuevo sistema de iluminación activo con función de atenuación/ intensiﬁcación de la iluminación de los controles de audio

Cadenas cinemáticas

• Motor turbodiésel de 2,0 litros CRTD con ﬁltro de partículas (DPF), capaz de desarrollar 103 kW/140 CV a 3.500 rpm y 330 Nm de par máximo a tan sólo 2.000 rpm. Su consumo se ha reducido en 0,4 litros a los 100 km

• Nuevo motor MZR de gasolina de 2,5 litros, que sustituye a la unidad 2.3 del modelo anterior

– Potencia máxima de 125 kW/170 CV (+ 4 CV) a 6.000 rpm y par máximo de 226 	Nm a 4.000 rpm (+ 19 Nm)

– Pistones ligeros con bulones totalmente ﬂotantes, bloque de alta rigidez, cigüeñal 	más rígido, dos ejes de equilibrado, polea amortiguadora de doble masa y volante de 	inercia ﬂexible. Resultado: un comportamiento más suave y silencioso

– S-VT para una mayor eﬁciencia del motor y VIS para un par máximo en toda la 	gama de velocidades del motor

– Reducción de la resistencia a los gases de escape en el colector, para un 	funcionamiento óptimo del motor y un menor ruido a velocidades bajas

– El motor MZR de 2,5 litros consume 0,6 litros menos a los 100 km que el motor de 	2,3 litros de la versión anterior (4 puertas)

• Se mantienen dos motores de gasolina, aunque se ha rebajado el consumo de ambos

– MZR gasolina de 2,0 litros, con 108 kW/147 CV de potencia a 6.500 rpm y par 	máximo de 184 Nm a 4.000 rpm. Consume 0,8 litros menos (4 puertas)

– MZR gasolina de 1,8 litros, con 88 kW/120 CV de potencia a 5.500 rpm y par 	máximo de 165 Nm a 4.300 rpm. Consume 1,0 litros menos (4 puertas)

– Transmisión manual de cinco y seis velocidades en todos los modelos, 	transmisión automática de cinco velocidades con modo manual secuencial en 	motor de gasolina de 2,0 litros

Chasis y seguridad

• El peso se ha reducido en 50 kg a pesar del aumento en el tamaño y el equipamiento del nuevo Mazda6

• Aumento en un 7% del uso de aceros de alta resistencia y de resistencia ultra alta en comparación con el modelo anterior

• Aumento superior al 10% en la rigidez ﬂexural y torsional en todos los tipos de carrocería, con la consiguiente mejora del comportamiento y la seguridad (un 32% y un 14% respectivamente en la versión de 4 puertas)

• Suspensión delantera de doble trapecio montada en posición elevada

• Suspensión trasera multibrazo tipo E

• Dirección asistida eléctrica de cremallera; tacto más ﬁrme y menor consumo de combustible

• Mejoras en la seguridad activa gracias a unos frenos delanteros con discos de mayor tamaño (299 mm + 16 mm)

• ABS, EBD, asistencia a la frenada, DSC y TCS (control de tracción) de serie en todos los modelos

• Faros bixenón de alta intensidad, sistema adaptativo de iluminación, luces de circulación diurnas, sistema de monitorización de la presión de los neumáticos y sensores de aparcamiento (equipamiento opcional)

• Nuevos reposacabezas delanteros activos, que disminuyen el riesgo de lesiones en el cuello en caso de impacto trasero (de serie en Europa)

• Nuevos pedales del freno y del embrague desengranables, para disminuir el riesgo de lesiones en las piernas

• Airbags laterales y de cortina en las plazas delanteras, de serie en todos los modelos

• Mejora de la protección de los peatones, con un espacio de absorción de energía entre el capó y el motor

• Espuma especial en la barra del paragolpes y refuerzos de plástico en la parte inferior del paragolpes delantero para disminuir el riesgo de lesiones en las piernas

Equipamiento

• Tres niveles de equipamiento

• Nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) con controles independientes en las dos plazas delanteras

• Nuevos controles en el volante, con sistema CF-Net

• Sistema avanzado de apertura y encendido sin llave y botón de arranque (de serie en acabados Sportive y Luxury)

• Sistema Bluetooth® para teléfono móvil con botón de activación en el volante, en siete idiomas europeos

• Sistema de audio de alta calidad Bose®, con ocho altavoces, tecnología de ampliﬁcación digital (de serie en los acabados Sportive y Luxury) y conexión auxiliar para reproductores de MP3

• Sistema de navegación con pantalla táctil, control por voz y pantalla de 7 pulgadas (opcional en Sportive y Luxury)

Mazda6 en versión station wagon, 5 puertas y diésel:

una gama completa

El nuevo Mazda6 de 4 puertas se lanzó el pasado noviembre como un concepto Zoom-Zoom evolucionado. Su diseño emocional y deportivo, la experiencia de conducción exclusiva, la sensación de calidad y su equipamiento inteligente crean un fuerte vínculo emocional entre el vehículo y su propietario, que se condensa en la palabra japonesa Kizuna. El panorama inmediato es aún mejor, gracias a la introducción de las nuevas carrocerías station wagon y 5 puertas, junto con el motor CRTD turbodiésel common-rail de 2,0 litros.

Diseño: estética japonesa

El nuevo Mazda6 ha heredado el porte atlético de su famoso predecesor, pero lo maniﬁesta de forma más contundente. Su diseño exterior está ejecutado con una exquisita calidad de acabados y un sentido de la forma basado en la estética japonesa. El resultado: altas dosis de atractivo emocional en un vehículo inconfundiblemente Mazda. El nuevo Mazda6 en versión de cinco puertas posee las mismas dimensiones exteriores que la versión de cuatro puertas y es más largo, ancho y alto que la versión anterior de cinco puertas, además de tener mayor distancia entre ejes, e incorpora una línea del techo que cae con suavidad desde el pilar C y dota al modelo de un estilo de cupé. El nuevo station wagon es la versión más larga de las tres. También es más ancho y un poco más alto que el modelo anterior, con la línea de la cintura elevada y ventanillas de elegante geometría. En cuanto al diseño interior, el nuevo Mazda6 es todavía más espacioso y seductor que antes, y ofrece mayores niveles de calidad, con formas que atraen a la vista y al tacto. La cabina está diseñada para conseguir una fusión total entre el conductor y su vehículo, con un panel de instrumentos de apariencia ﬂotante, que produce sensación de amplitud.

Calidad, confort y equipamiento: calidad táctil y visual de primera línea

El atractivo diseño del Mazda6 no ha restado ni un ápice de la amplitud y el carácter práctico que deben caracterizar a un vehículo del segmento C/D (familiar). Es más, se han potenciado ambos atributos. Gracias al aumento de sus dimensiones, el nuevo Mazda6 ofrece más espacio para las piernas (+20 mm) y para los hombros (+ 9 mm) en las plazas traseras. Además, se ha mejorado la visibilidad del conductor: el Mazda6 es uno de los vehículos con mejor visión frontal de su segmento y, gracias al nuevo diseño de los reposacabezas y de los retrovisores exteriores, también ha mejorado la visión trasera. Igualmente, ha aumentado la comodidad con respecto al modelo anterior. El ángulo de apertura del portón/ puerta del maletero es uno de los mayores del segmento y los asientos traseros incorporan el sistema Karakuri. Este mecanismo permite abatir los asientos (60/40) con sólo tirar de una palanca situada en el guarnecido del maletero. El nuevo modelo también incluye una nueva cubierta de lona para el maletero, que se coloca en posición automáticamente cuando se abre y se cierra el portón trasero. La comodidad también ha ganado enteros gracias a otras innovaciones: nuevo diseño de los asientos, para una mayor comodidad en los desplazamientos largos y un mejor apoyo lateral, y un nuevosistemadecalefacción,ventilaciónyaireacondicionado (HVAC), con controles de temperatura independientes para el conductor y el acompañante. La cabina ahora cuenta con diales en acabado atenuado (según la categoría), con un nuevo sistema de iluminación en rojo-ámbar e iluminación indirecta azul; nueva posición deportiva del volante más próxima al conductor; y palanca de cambios más cerca del conductor, para facilitar el control y los cambios de marcha.

Nuevo Mazda6 station wagon: diseñado para los clientes más exigentes

El maletero del Mazda6 station wagon se ha rediseñado para dotarlo de una mayor funcionalidad. El ángulo de apertura es uno de los mayores del segmento (1.066 m), su suelo de carga es 45 mm más largo (1.926 mm) que el modelo anterior y ofrece un volumen de carga máximo de 1.751 litros. En los primeros 700 mm desde el umbral, el portón trasero tiene una anchura de apertura líder en su clase de 1.146 mm, que se reduce a 1.030 mm entre los pasos de rueda. Este diseño permite que los objetos de pequeño tamaño puedan colocarse más alejados del lugar donde resulta más complicado cargar y que los objetos más pesados, como dos maletas grandes, puedan colocarse más cerca de la zona de apertura, en donde resultan más fáciles de cargar.

“Los europeos dan mucha importancia al espacio para los pies y las rodillas en las plazas traseras, y también al espacio para los hombros. Por eso, nos hemos preocupado de dejar mucho espacio para las rodillas, que era la clave para resolver esta necesidad. Gracias a la aplicación de este enfoque basado en las necesidades delosusuarios,hemosconseguidocrearunasensacióndeamplitud mucho mayor que en el modelo anterior”, comenta Masanori Kodaira, ingeniero responsable de diseño básico. De hecho, tanto el nuevo Mazda6 station wagon como las versiones de 4 y 5 puertas ofrecen un aumento de 9 mm en el espacio delantero para los hombros y 13 mm más en el espacio trasero para las rodillas, precisamente lo que buscan los europeos en un station wagon.

Todas estas mejoras tienen la ﬁnalidad de ofrecer una “experiencia exclusiva”, en la que la calidad de Mazda ha entrado en un nuevo nivel de evolución. En el interior, se han rebajado los niveles de ruido (2,5 dB menos a 60 km/ h en carreteras con ﬁrme suelto), se ofrece la posibilidad de elegir entre distintas tapicerías en piel y textiles, y la consola del suelo presenta un acabado de alta calidad y un reposabrazos deslizante en piel con costuras (según la categoría). Mazda también ofrece como opción un nuevo sistema de iluminación activa, que incrementa o atenúa la intensidad de la luz y reacciona de forma interactiva a los controles del reproductor de CD y la radio. El Mazda6 estará disponible en tres niveles de equipamiento (Active, Sportive y Luxury), todos ellos dotados de un completo equipamiento, incluso con algunos elementos inéditos.

El nuevo Mazda6 incorpora un nuevo sistema denominado CF-Net, que aporta nueva funcionalidad de control al volante (audio, navegación, aire acondicionado, ordenador de a bordo y sistema Bluetooth®). Entre las novedades también destacan los faros bixenón, el sistema adaptativo de iluminación AFS, el sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (de serie en acabados Sportive y Luxury), un sistema Bluetooth® para el teléfono móvil en siete idiomas (de serie en toda la gama), sensores de aparcamiento (de serie en el acabado Luxury), un sistema de audio de alta calidad BOSE® (de serie en Sportive y Luxury) y un sistema de navegación con pantalla táctil, control por voz y pantalla de 7 pulgadas (opcional en Sportive y Luxury).

Cadena cinemática: nuevo MZR de gasolina de 2,5 litros

El nuevo motor de gama más alta, el MZR de gasolina de 2,5 litros, que sustituye al MZR de gasolina de 2,3 litros del modelo anterior, no sólo desarrolla una potencia máxima mayor, de 125 kW/170 CV (+ 4 CV) a 6.000 rpm, y un par máximo superior, de 226 Nm a 4.000 rpm (+19 Nm) con respecto al motor de 2,3 litros, sino que también reduce el consumo de combustible en un 6,8% a los 100 km (station wagon). Este nuevo motor incorpora un bloque de alta rigidez (un cigüeñal más rígido, dos ejes de equilibrado, polea amortiguadora de doble masa y volante de inercia ﬂexible). Todo ello contribuye a reducir el ruido de la combustión y a conseguir un comportamiento general aún más suave y reﬁnado. El motor cuenta con sistema de sincronización secuencial de válvulas (S-VT) y sistema de admisión variable (VIS), y opone una menor resistencia al escape de gases, con lo que el motor gana en eﬁciencia.

El Mazda6 de segunda generación mantiene tres de los motores del modelo anterior, puestos al día para ofrecer unos consumos rebajados. El motor turbodiésel CRTD de 2,0 litros con ﬁltro de partículas diésel (DPF) es capaz de desarrollar 103 kW/140 CV a 3.500 rpm y 330 Nm de par máximo a tan sólo 2.000 rpm. Su consumo se ha reducido un 6,7% con respecto a la anterior versión turbodiésel de 2,0 litros (4 puertas). El motor MZR de gasolina de 2,0 litros, con 108 kW/147 CV de potencia a 6.500 rpm y un par máximo de 184 Nm a 4.000 rpm, consume un 10 por ciento menos (station wagon); por su parte, la versión MZR de 1,8 litros desarrolla 88 kW/120 CV de potencia máxima a 5.500 rpm y un par máximo de 165 Nm a 4.300 rpm, y consume un 11,4 por ciento menos que el modelo anterior de gasolina (versión station wagon). En cuanto a las transmisiones, existen tres opciones. Para empezar, una transmisión manual de cinco velocidades (para el motor de gasolina 1,8 litros) y otra manual de seis (para los gasolina 2,0 y 2,5 litros y el turbodiésel 2,0 litros). A estas dos se añade una transmisión automática de cinco velocidades con modo manual secuencial para el motor de gasolina de 2,0 litros y con un cambio muy similar al manual en todas las marchas.

Chasis y seguridad: deportivo, predecible y seguro

Para que el vehículo resulte “emocional y deportivo”, los ingenieros han optimizado la dirección y el comportamiento general que han hecho famoso al Mazda6. La tarea no ha sido fácil, debido al aumento del tamaño y del equipamiento. Para evitar un incremento de peso que habría afectado negativamente al comportamiento y al consumo, los ingenieros han tenido que someter al vehículo a un estricto control de reducción de peso, que en Mazda se conoce como “Estrategia del gramo“, y que ya fue aplicado en el Mazda MX-5 de tercera generación y en el nuevo Mazda2. Por ejemplo, la carrocería del Mazda6, totalmente renovada, incorpora un 7% más de acero de resistencia alta y de resistencia ultra alta. Gracias a estos refuerzos, la rigidez ﬂexural y torsional ha aumentado en más de un 10% en todos los modelos, sin añadir un solo gramo de peso. Como resultado de este esfuerzo, el nuevo Mazda6 pesa hasta un 50 kg menos que el modelo anterior, lo que ha contribuido a mejorar el comportamiento y los consumos, y además ofrece una mayor resistencia a los impactos.

La suspensión delantera de doble trapecio, montada en posición elevada, incorpora dos nuevos puntos de anclaje en el subchasis perimetral (es decir, ahora se une mediante seis puntos en lugar de cuatro). Se han añadido nuevas masas amortiguadoras dinámicas en los brazos superiores para absorber el ruido y las vibraciones y, en general, los amortiguadores son más ﬁrmes, con el resultado de una mayor rigidez general y un confort de conducción extraordinario. Esto se une a un nuevo brazo inferior con un único pivote en la suspensión delantera (el modelo anterior utilizaba doble pivote), que ayuda a que la dirección tenga un comportamiento más preciso y predecible. En el eje trasero se ha montado una suspensión multibrazo tipo E de Mazda, con algunas novedades. Por ejemplo, los casquillos del brazo de arrastre son de mayor diámetro (+ 10 mm) y están ubicados 25 mm más arriba para conseguir un mayor control de la elevación trasera y una variación más lineal del ángulo de convergencia-divergencia al acelerar. Los amortiguadores traseros están montados en posición más vertical, lo que permite un movimiento más lineal del vehículo y una mayor sensación de estabilidad. La dirección asistida eléctrica de cremallera (EPAS) también ha sido renovada para que presente un tacto más rígido y contribuya a un consumo de combustible más bajo (un 2% menos).

Asimismo, se ha mejorado sensiblemente el comportamiento aerodinámico y la estabilidad a altas velocidades gracias a un diseño exterior más dinámico y esbelto. Se ha optimizado la respuesta al viento de todos los componentes exteriores para obtener un coeﬁciente aerodinámico (Cx) de 0,27 en las versiones de 4 y 5 puertas y de tan sólo 0,28 en la versión station wagon.

Los sistemas de seguridad activa y pasiva ponen la guinda al excepcionalequipamientodelMazda6.Elvehículotienefrenos de discos ventilados delanteros de mayor diámetro (299 mm + 16 mm) y frenos traseros con discos de 280 mm, para una deceleración ﬁable, con ABS, distribución electrónica de la frenada (EBD), asistencia a la frenada, control dinámico de estabilidad (DSC) y sistema de control de tracción (TCS) de serie en todos los modelos. También dispone de un sistema adaptativo de iluminación AFS. La carrocería, totalmente renovada, presenta una nueva extensión del perímetro del bastidor en la parte frontal del vehículo y nuevos anclajes entre los largueros delanteros del bastidor, gracias a lo cual se ha conseguido mejorar en un 10% la capacidad de absorción de impactos en comparación con el modelo anterior. En el interior se han montado nuevos reposacabezas activos para proteger el cuello en caso de impacto trasero, seis airbags, cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga, y pedal del freno y del embrague desengranables, que reducen el riesgo de lesiones en las piernas en caso de impacto frontal. El Mazda6 también está equipado con anclajes ISOFIX para sillas infantiles y anclajes Top Tether en las plazas exteriores traseras, y cuenta además con un testigo avisador de cinturones para las plazas traseras. Los pilares están guarnecidos con una estructura encargada de absorber la energía de impacto. También se han reforzado las medidas de protección a los peatones.

Datos técnicos del Mazda6 de segunda generación

4 puertas	 5 puertas 	Station wagon

Tipo de carrocería 		Monocasco 	Monocasco 	Monocasco

Puertas 		4 	4 + portón trasero 	5

Número de plazas 		5	 5 	5

Coeﬁciente aerodinámico	 Cx 	0,27 	0,27 	0,28

Superﬁcie sección transversal 	m2 	2,19 	2,19 	2,19

Dimensiones del maletero

Volumen con todas las

plazas utilizables (VDA) 	l 	519 	510 	519

Volumen con la 2ª ﬁla

abatida (hasta el techo)	 l	 ---	 1.702 	1.751

Plano de carga hasta la 2ª ﬁla 	mm 	1.096 	1.071 	1.119

Plano de carga hasta la 1ª ﬁla 	mm 	--- 	1.879 	1.926

Anchura de apertura del

portón trasero/puerta del

maletero 	mm 	961	 952 	1.066

Distancia entre los pasos de

rueda traseros		 1.000 	1.000	 1.030

Anchura máxima del

maletero	 mm 	1.500 	1.360 	1.310

Datos técnicos del Mazda6 de segunda generación

Dimensiones

4 puertas 	5 puertas 	Station wagon

Dimensiones

Exterior

Longitud total con /sin

soporteparaplacadematrícula 	mm	 4.755/4.735 	4.755/4.735 	4.785/4.765

Anchura total 	mm 	1.795 	1.795 	1.795

Anchura total de espejo a

espejo 	mm 	1.998	 1.998	 1.998

Altura tota	l mm	 1.440 	1.440 	1.490*

Distancia entre ejes 	mm	 2.725	 2.725 	2.725

Ancho de vía delantero	 mm	 1.550** 	1.550**	 1.550**

Ancho de vía trasero	 mm 	1.550** 	1.550** 	1.550**

Altura desde el suelo	 mm 	165	 165 	165

Interior

Espacio para la cabeza,

delantero, sin techo solar 	mm 	1.001 	1.001 	1.001

Espacio para la cabeza,

trasero, sin techo solar 	mm 	955	 945 	990

Espacio delantero para

los hombros	 mm	 1.430	 1.430	 1.430

Espacio trasero para

los hombros 	mm 	1.410 	1.410 	1.410

Espacio delantero para

las piernas	 mm 	1.079	 1.079	 1.079

Espacio trasero para

las piernas 	mm 	947	 947	 947

Espacio trasero para

las rodillas 	mm	 44 	44	 44

* Incluidas las barras portaequipajes

** Con llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas

Mazda6 gasolina – Motor y chasis

1,8 litros 	2,0 litros 	2,5 litros

Tipo de motor 		DOHC, 4 cilindros 	DOHC, 4 cilindros 	DOHC, 4 cilindros

en línea y 16 válvulas	 en línea y 16 válvulas	 en línea y 16 válvulas

Cilindrada 	cm3	 1.798 	1.999 	2.488

Diámetro x carrera 	mm 	83,0 x 83,1 	87,5 x 83,1 	89 x 100

Válvulas 		4 por cilindro 	4 por cilindro	4 por cilindro

Accionamiento del árbol

de levas 		Por cadena	 Por cadena 	Por cadena

Sistema de inyección

de combustible 		Control eléctrico 	Control eléctrico 	Control eléctrico

Relación de compresión 		10,8 : 1 	10,0 : 1 	9,7 : 1

Sistema de control de 		Control eléctrico 	Control eléctrico 	Control eléctrico

emisiones 		con catalizador 	con catalizador 	con catalizador

Potencia máxima 	kW 	88 a 5.500 rpm 	108 a 6.500 rpm 	125 a 6.000 rpm

CV 	120 a 5.500 rpm 	147 a 6.500 rpm 	170 a 6.000 rpm

Par máximo	 Nm 	165 a 4.300 rpm 	184 a 4.000 rpm 	226 a 4.000 rpm

Tipo de combustible	 	95 RON, sin plomo 	95 RON, sin plomo 	95 RON, sin plomo

Capacidad del depósito

de combustible	 l 	64 	64 	64

Capacidad de aceite

del motor	 l 	4,3 	4,3 	5,0

Batería (zonas frías) 		55D23L / 12V 	55D23L / 12V 	55D23L / 12V

Transmisión 		Manual de	 Manual de 	Manual de

5 velocidades 	6 velocidades / 	6 velocidades

Automática de

5 velocidades

Cadena cinemática 		Tracción delantera 	Tracción delantera 	Tracción delantera

Desmultiplicación

1ª 		3,666	 3,454 / 3,620 	3,454

2ª		 2,059 	1,842 / 1,925 	1,842

3ª		 1,392 	1,310 / 1,285 	1,310

4ª		 1,030 	0,970 / 0,933 	1,030

5ª		 0,795 	0,795 / 0,692 	0,837

6ª 		--- 	0,717 / ----- 	0,717

Marcha atrás		 3,166	 3,198 / 3,405	 3,198

Relación ﬁnal		 4,105	 4,388 / 3,863	 4,388

Mazda6 gasolina – Motor y chasis

1,8 litros 	2,0 litros 	2,5 litros

Suspensión y ruedas

Suspensión delantera	 	Doble trapecio 	Doble trapecio 	Doble trapecio

Suspensión trasera 		Multibrazo 	Multibrazo 	Multibrazo

Amortiguadores delanteros 		Bitubo 	Bitubo	 Bitubo

Amortiguadores traseros 		Bitubo 	Bitubo 	Bitubo

Estabilizadores

(delanteros/traseros) 	mm 	23 / 21 	23 / 21 	23 / 21

Tamaño de neumático 		15/50R17 	215/50R17	 225/45R18

225/45R18 	225/45R18

Tamaño de las llantas 		17“, 18“, aleación 	17“, 18“, aleación 	18”, aleación

Dirección

Tipo 		Dirección asistida 	Dirección asistida 	Dirección asistida

eléctrica de 	eléctrica de 	eléctrica de

cremallera y piñón 	cremallera y piñón 	cremallera y piñón

Giros de volante 		17” : 2,87 	17” : 2,87 	17” : 2,87

(entre topes) 		18” : 2,76 	18” : 2,76 	18” : 2,76

Radio de giro 	m 	17” : 11,0 	17” : 11,0 	17” : 11,0

(entre bordillos) 		18” : 11,4 	18” : 11,4 	18” : 11,4

Diámetro de giro	 m 	17” : 11,4 	17” : 11,4 	17” : 11,4

(entre muros) 		18” : 11,8 	18” : 11,8 	18” : 11,8

Frenos

Tipo, delanteros 		Discos ventilados 	Discos ventilados	 Discos ventilados

Tipo, traseros 		Discos 	Discos 	Discos

Diámetro, delanteros 	mm 	299 	299 	299

Diámetro, traseros	 mm 	280 	280 	280

Diámetro servofreno

de vacío 	Pulgadas 	10 	10 	10

Mantenimiento		 Cada 20.000 km / 	Cada 20.000 km 	Cada 20.000 km /

programado 		12 meses 	12 meses 	12 meses

Mazda6 4 puertas gasolina – Prestaciones y pesos

MZR 1,8 litros 	MZR 2,0 litros 	MZR 2,5 litros

Manual de 	Manual de 	Manual de

5 velocidades	 6 velocidades -	 6 velocidades

automática de

5 velocidades

Prestaciones

Velocidad máxima 	km/h	 200	 214 / 204 	220

Aceleración 0-100 km/h*	 s	 11,3 	9,9/10,8 	8,0

Consumo de combustible**

Urbano	 l/100 km 	9,5 	9,8 / 11,1	 11,1

Extraurbano	 l/100 km 	5,2	 5,4 / 5,7	 6,3

Combinado	 l/100 km 	6,7	 7,0 / 7,7	 8,1

Emisiones de CO 2

(combinado) 	g/km 	159 	166 / 182 	192

Categoría de emisiones 		Euro IV 	Euro IV 	Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo en orden de

marcha (sin conductor)	 kg 	1.280 	1.295 /1.320	 1.320

Peso mínimo en orden

de marcha*** 	kg 	1.355 	1.370/1.395 	1.395

Peso máximo admisible 	kg	 1.885 	1.905/1.935 	1.930

Peso máximo admisible

en el eje delantero	 kg 	1.005 	1.010/1.040 	1.040

Peso máximo admissible

en el eje trasero	 kg 	980 	995/985 	990

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos 	kg 	550	 550	 550

Peso máximo remolcable,

remolque con frenos

(pendiente del 12%) 	kg 	1.300 	1.500	 1.500

Capacidad máxima de

carga del techo 	kg 	100	 100	 100

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

Mazda6 5 puertas gasolina – Prestaciones y pesos

MZR 1,8 litros 	MZR 2,0 litros 	MZR 2,5 litros

Manual de 	Manual de 	Manual de

5 velocidades 	6 velocidades - 	6 velocidades

automática de

5 velocidades

Prestaciones

Velocidad maxima	 km/h	 198 	212 / 202	 220

Aceleración 0-100 km/h*	 s 	11,6 	10,2/11,1	 8,3

Consumo de combustible**

Urbano	 l/100 km	 9,6 	9,9/11,1 	11,1

Extraurbano 	l/100 km 	5,3 	5,5/5,7 	6,3

Combinado	l/100 km	 6,9	 7,1/7,7 	8,1

Emisiones de CO 2

(combinado)	 g/km 	162 	168 / 182	 192

Categoría de emisiones		 Euro IV	 Euro IV 	Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo en orden

de marcha (sin conductor) 	kg 	1.320 	1.335 / 1.355	1.355

Peso mínimo en orden

de marcha*** 	kg 	1.395 	1.410/1.430	1.430

Peso máximo admissible	 kg	 1.925 	1.950/1.975	 1.970

Peso máximo admisible en

el eje delantero 	kg 	1.000	 1.010/1.040	 1.035

Peso máximo admisible en

el eje trasero	 kg 	1.025 	1.040/1.035	 1.035

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos	 kg 	550	 550 	550

Peso máximo remolcable,

remolque con frenos

(pendiente del 12%)	 kg 	1.300 	1.500 	1.500

Capacidad máxima de

carga del techo	 kg	 100 	100 	100

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

Mazda6 station wagon gasolina – Prestaciones y pesos

2,0 litros 	2,5 litros

Manual de 	Manual de

6 velocidades - 	6 velocidades

automática de

5 velocidades

Prestaciones

Velocidad maxima	 km/h 	208 / 198 	217

Aceleración 0-100 km/h* 	s 	10,3 / 11,2 	8,3

Consumo de combustible**

Urbano	 l/100 km 	10,0 / 11,3	 11,2

Extraurbano	 l/100 km 	5,6 / 5,8	 6,4

Combinado	 l/100 km	 7,2 / 7,8 	8,2

EmisionesdeCO 2 (combinado)	 g/km 	171 / 185	 193

Categoría de emisiones 		Euro IV	 Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo en orden de

marcha (sin conductor) 	kg 	1.355 / 1.380	 1.380

Peso mínimo en orden de

marcha*** 	kg	 1.430/1.455	 1.455

Peso máximo admisible 	kg 	1.970/2.020 	2.010

Peso máximo admisible en

el eje delantero 	kg 	995/1.030	 1.025

Peso máximo admisible en

el eje trasero 	kg 	1.075/1.090 	1.085

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos 	kg	 550/550 	550

Peso máximo remolcable,

remolque con frenos

(pendiente del 12%)	kg 	1.500	 1.500

Capacidad máxima de carga

del techo 	kg 	100 	100

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

Mazda6 diésel – Motor y chasis

2,0 litros CRTD

Tipo di motore 		DOHC, 4 cilindros en línea

y 16 válvulas turboalimentado

Cilindrada 	cm3 	1.998

Diámetro x carrera	 mm 	86,0 x 86,0

Válvulas 		4 por cilindro

Accionamiento del árbol de levas 		Correa

Sistema de inyección de combustible 		Inyección directa con control eléctrico

Common-rail

Relación de compresión 		16,7 : 1

Sistema de control de emisiones 		Control eléctrico con catalizador y ﬁltro de partículas

diésel

Potencia maxima	 kW 	103 a 3.500 rpm

CV 	140 a 3.500 rpm

Par máximo 	Nm 	330 a 2.000 rpm

Tipo de combustible 		Diésel

Capacidad del depósito de combustible 	l 	64

Capacidad de aceite del motor 	l 	4,1

Batería (zonas frías) 		95D31L / 12V

Transmisión 		Manual de 6 velocidades

Cadena cinemática		 Tracción delantera

Desmultiplicación

1ª		 3,538

2ª		 1,913

3ª 		1,218

4ª 		0,880

5ª		 0,809

6ª 		0,673

Marcha atrás		 3,831

Relación ﬁnal (1ª-4ª)/(5ª, 6ª,

marcha atrás) 		3,611/3,095

Mazda6 diésel – Motor y chasis

2,0 litros CRTD

Suspensión y ruedas

Suspensión delantera 		Doble trapecio

Suspensión trasera		 Multibrazo

Amortiguadores delanteros		 Bitubo

Amortiguadores traseros 		Bitubo

Estabilizadores (delanteros/traseros) 	mm	23 / 21

Tamaño de las llantas 		17”, aleación

18”, aleación

Tamaño de neumático 		215/50R17

225/45R18

Dirección

Tipo 		Dirección asistida eléctrica

de cremallera y piñón

Giros de volante (entre topes)		 17” : 2,87

18” : 2,76

Radio de giro (entre bordillos) 	m 	17” : 11,0

18” : 11,4

Diámetro de giro (entre muros)	 m 	17” : 11,4

18” : 11,8

Frenos

Tipo, delanteros		 Discos ventilados

Tipo, traseros 		Discos

Diámetro, delanteros 	mm	 299

Diámetro, traseros 	mm 	280

Diámetro servofreno de vacío	 pulgadas 	10

Mantenimiento programado 		Cada 12 meses / 20.000 km

Prestaciones y pesos (con motor CRTD turbodiésel 2,0 litros)

4 puertas 	5 puertas 	Station wagon

Manual de 	Manual de 	Manual de

6 velocidades 	6 velocidades	6 velocidades

Prestaciones

Velocidad máxima 	km/h 	204 	201 	198

Aceleración 0-100 km/h* 	s 	10,5 	10,7 	10,9

Consumo de combustible**

Urbano 	l/100 km 	6,7 	6,7 	6,8

Extraurbano 	l/100 km 	5,0 	5,0 	5,0

Combinado	 l/100 km 	5,6 	5,6 	5,7

Emisiones de CO 2

(combinado) 	g/km 	147	 147	 149

Categoría de emisiones 		Euro IV 	Euro IV	 Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo en orden

de marcha (sin conductor)	 kg 	1.425	 1.455 	1.470

Peso mínimo en orden

de marcha***	 kg 	1.500	 1.530 	1.545

Peso máximo admisible 	kg 	2.035 	2.075 	2.110

Peso máximo admisible en

el eje delantero	 kg 	1.150	 1.150 	1.145

Peso máximo admisible en

el eje trasero 	kg 	985 	1.025 	1.060

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos 	kg 	550 	550	 550

Peso máximo remolcable, r

emolque con frenos

(pendiente del 12%)	 kg 	1.600	 1.600	1.600

Capacidad máxima de

carga del techo	 kg	 100 	100 	100

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

7. Mazda Motor Corporation

Hechos y cifras

Año ﬁscal 2006 (con cierre el 31 de marzo de 2007)

Sede central: 	3-1 Shinchi, Fuchu-cho,

Aki-gun, Hiroshima 730-8670,

Japón

Constitución: 	Toyo Cork Kogyo fue fundada en

1920 en Hiroshima; producción del

primer vehículo Mazda (de tres

ruedas) en 1931; rebautizada como

Mazda Motor Corporation en 1984

Presidente y Consejero

Delegado: 	Hisakazu Imaki

Capital social: 	4.180 millones de USD*

(479.000 millones de Yen)

Cotiza en: 	Bolsa de Tokio

Accionista principal: 	Ford Motor Co, 33,7%

Plantilla:	 38.004 en todo el mundo (20.395 en Japón)

Plantas de producción: 	Hiroshima y Hofu, Japón,

Capacidad/vehículos:	 898.000 unidades/año; turismos y

vehículos comerciales

• Ujina, Japón, 484.000 unidades/año;

turismos y vehículos comerciales

• Hofu, Japón, 414.000 unidades/año,

turismos (Mazda ensambla sus

automóviles y camiones en 20 plantas,

repartidas por 15 países y regiones de

todo el mundo)

* Al cambio de 114,85 yen por USD, al tipo de cambio existente el 31 de marzo de 2007.

Ford/Mazda: 	• AutoAlliance International, Inc.,

producción conjunta:

Flat Rock,

Michigan (Estados Unidos),

68.623 unidades* de turismos

• AutoAlliance (Tailandia) Co Ltd.;

Rayong (Tailandia).

46.978 unidades*,

pick-up y turismos.

• Ford Valencia (España),

29.245 unidades / turismos

(sólo vehículos de la

marca Mazda). La producción del Mazda2

en Valencia ﬁnalizó el 28 de junio de 2007

Centros de I+D: 	• Hiroshima (Japón)

• Yokohama (Japón)

• Irvine, California (Estados Unidos)

• Flat Rock, Michigan (Estados Unidos)

• Oberursel (Alemania)

Producción de vehículos*: 	967.231 unidades (plantas japonesas)

Volumen total de ventas*: 	Aprox. 1.302.000 unidades

(261.000 en Japón / 1.041.000 en

el extranjero)

Ventas netas*: 	3.247.500.000.000 JPN ¥

-28,300 millones de USD**

Beneﬁcio operativo*: 	158.500.000.000 JPN ¥

- 1.380,1 millones de USD**

Beneﬁcio neto*: 	73.700.000.000 JPN ¥

- 641,7 millones de USD**

Presencia mundial: 	Exportaciones a más de 140 países

y regiones de todo el mundo

Sede europea 	Sede norteamericana

Mazda Motor Europe GmbH	 Mazda Motor of America Inc.

Hitdorfer Str. 73 	(Mazda North American Operations)

51371 Leverkusen, Alemania 	7755 Irvine Centre Drive

Irvine, CA 92618-2922, EE.UU.

* Año ﬁscal comprendido entre abril de 2006 y marzo de 2007. A no ser que se indique lo contrario, los datos corresponden al año natural

** Al cambio de 114,85 yen por USD, al tipo de cambio existente el 31 de marzo de 2007

8. Contactos

Mazda Motor Europe

País 	Compañía 	Contacto

Europa 	Mazda Motor Europe GmbH 	Franz Danner

Teléfono 	Fax 	E-mail

+49-2173-943 505 	+49-2173-943 553 	fdanner@mazdaeur.com

Página web: 	www.mazda-press.com

Austria 	Mazda Austria GmbH 	Josef Deimel

Teléfono 	Fax 	E-mail

+43-463-3888-223 	+43-463-3888-62 	deimel@mazda.at

Página web: 	www.mazda-press.at

Bielorrusia 	Holpy Auto 	Ella Shlyaga

Teléfono 	Fax 	E-mail

+375-172 18 9906 	+375- 172 18 9982 	Ella_Shlyaga@atlantm.com

Bélgica y Luxemburgo 	Mazda Motor Belux 	Peter Gemoets

Teléfono 	Fax 	E-mail

+32 3 860 66 05 	+32 3 860 66 12 	gemoetsp@mazdaeur.com

Croacia 	Mazda Motor Croatia Ivana	 Mudrovcic

Teléfono 	Fax 	E-mail

+385-1606-02-64	 +385 1 6040 746 	mudrovcic@mazda.hr

Página web: 	www.mazda-press.com.hr

Chipre 	Mazda Motors UK Ltd 	Graeme Fudge

Teléfono 	Fax 	E-mail

+44-1-322 622 691	 +44-1-322 622 700 	gfudge@mazdaeurope.com

República Checa 	Mazda Motor Czech (MMCZ) 	Markéta Kuklová

Teléfono 	Fax 	E-mail

+420 739 681 120 	+420 233 029399 	mkuklova@mazdaeur.com

Página web: 	www.mazda-press.cz

Dinamarca 	Mazda Motor Danmark	 Jannik Olsen

Teléfono 	Fax 	E-mail

+45-43 25 21 06 	+45-43 25 21 01 	jolsen13@mazdaeurope.com

Página web: 	www.mazda-press.dk

País 	Compañía 	Contacto

Islas Feroe 	Mazda Motor Danmark 	Jannik Olsen

Teléfono 	Fax 	E-mail

+45-43 25 21 06	 +45-43 25 21 01	 jolsen13@mazdaeurope.com

Finlandia	 Inchcape Motors Finland Oy 	Edvard Duncker

Teléfono 	Fax	 E-mail

+358 207 704 337 	+358 207 704 307 	edvard.duncker@inchcape.ﬁ

Francia 	Mazda Automobiles France S.A.S. 	Michèle Lanzenberg

Teléfono 	Fax	 E-mail

+33 1 61 01 65 91 	+33 1 61 01 65 60 	michele.lanzenberg@mazda.fr

Página web: 	www.mazda-presse.fr

Alemania	 Mazda Motors (Deutschland) GmbH 	Jochen Münzinger

Teléfono 	Fax	 E-mail

+49-2173-943 220 	+49-2173-943 468	 jmuenzinger@mazda.de

Página web:	 www.mazda-presse.de

Grecia 	ELMA S. A.	 Mitsi Leontaritou

Teléfono 	Fax	 E-mail

+302-10-5156-033	+302-105-156095	 leon@cortessisgroup.gr

Hungría 	Mazda Motor Hungary KFT	 Péter Pörczi

Teléfono 	Fax 	E-mail

+36 1 464 5017 	+36-1-464 5001 	porczi@mazda.hu

Página web: 	www.mazda-press.hu

Islandia 	Mazda Motor Danmark	 Jannik Olsen

Teléfono 	Fax 	E-mail

+45-43 25 21 06 	+45-43 25 21 01 	jolsen13@mazdaeurope.com

Italia 	Mazda Motor Italia S.p.A	 Marilù Granieri

Teléfono 	Fax	 E-mail

+39 06 60297 800	 +39 06 60200 125 	mgranieri@mazdaeur.com

Página web:	 www.mazda-press.it

Malta 	Mazda Motors UK Ltd 	Graeme Fudge

Teléfono	 Fax	 E-mail

+44-1-322 622 691 	+44-1-322 622 700 	gfudge@mazdaeurope.com

Países Bajos 	Auto Palace-de Binckhorst b. v. 	Jur Raatjes

Teléfono 	Fax	 E-mail

+31 70 333 7 251 	+31 70 38 505 04 	jraatjes@ap.mazdanet.nl.

Noruega 	Mazda Motor Norge 	Marina Maneas Bakkum

Teléfono 	Fax 	E-mail

+47 66 81 87 73 	+47 66 81 87 71	 mbakkum@mazdaeurope.com

Página web: 	www.mazda-press.no

País 	Compañía 	Contacto

Portugal 	Mazda Motor de Portugal Lda. 	Jorge Natário

Teléfono	 Fax 	E-mail

+351-21-351 2774 	+351-21-351 2771 	jnatario@mazdaeurope.com

Página web: 	www.mazda-press.pt

Irlanda 	Mazda Motor Ireland 	Richard Molloy

Teléfono 	Fax 	E-mail

+353-1-6080 193 	+353-1-6080 194	 rmolloy@mazdaeurope.com

Página web:	 www.mazda-press.ie

Rusia	 Mazda Motor RUS 	Maria Maguire

Teléfono 	Fax 	E-mail

+7-499-500-4856 	+7-495-589-2482	 mmaguire@mazdaeur.com

Página web:	 www.mazda-press.ru

Eslovaquia 	Mazda Motor Slovakia (MMSK)	 Markéta Kuklová

Teléfono 	Fax 	E-mail

+420 739 681 120 	+421 244 640 148	 mkuklova@mazdaeur.com

Página web:	 www.mazda-press.sk

Eslovenia 	Mazda Motors Slovenia (MMS d.o.o.) 	Bogdan Zvanut

Teléfono 	Fax 	E-mail

+386-1-420-40-81 	+386-1-420-40-88 	bogdan.zvanut@mazda.si

Página web:	 www.mazda-press.si

España	 Mazda Automóviles España S.A. 	Natalia García

Teléfono 	Fax 	E-mail

+34-91-418 5468 	+34-91-418 5479 	ngarcia9@mazdaeurope.com

Página web: 	www.mazda-press.es

Suecia 	Mazda Motor Sverige 	Per Lidström

Teléfono	 Fax	 E-mail

+46 768 750 815 	+46-300-10-299 	plidstro@mazdaeurope.com

Página web:	 www.mazda-press.se

Suiza 	Mazda (Suisse) SA 	Giuseppe Loffredo

Teléfono	 Fax 	E-mail

+41-22-719 3360 	+41-22-719 3305 	gloffredo@mazda.ch

Página web	: www.mazda-press.ch

Ucrania	 AUTO International	 Alexandra Goloborodko

Telephone	 Fax 	E-mail

+380-44-230-15-97 	+380-44-230-15-81 	goloborodko@auto-intl.kiev.ua

Reino 	Unido Mazda Motors UK Ltd 	Graeme Fudge

Teléfono	 Fax	 E-mail

+44-1-322 622 691	 +44-1-322 622 700 	gfudge@mazdaeurope.com

Página web: 	www.mazda-press.co.uk

País 	Compañía 	Contacto

Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, Moldavia, Rumanía, Serbia Mazda Europa Central y Sureste 	Jo Deimel

Teléfono	 Fax	 E-mail

+43 463 3888-223 	+43 463 3888-62 	deimel@mazda.at